ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

лопазненское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

лопазненского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Омск   2013 г.

лопазненское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

лопазненского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Муниципальный

контракт: 	№ 09-06-10 от 22.06.2010

Исполнитель:	ООО  «ИТП  «Град»

Шифр:	ГП 1379– 10

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Омск 2013 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о.начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Н.И. Роман

Старший экономист 	А.М.Скряго

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки	В.А. Микрюкова

Руководитель группы инженерного обеспечения	Д.А. Мацаков

Старший  инженер по газоснабжению и связи	В.В. Кузнецов

Старший инженер по электроснабжению	М.Н. Робканов

Техник по водоснабжению и водоотведению	А.В. Белоусов

Ведущий  инженер по теплоснабжению	А.В. Ромашов

Старший инженер по транспорту	К.А. Васенко

Ведущий  эколог 	Е.Ю. Гилева

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	3

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	3

1.1 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	3

1.2 Общие сведения	3

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории	3

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории	3

1.3.2 Геологическое строение	3

1.3.3 Рельеф	3

1.3.4 Гидрогеологические условия	3

1.3.5 Гидрографическая характеристика	3

1.3.6 Почвы, растительный и животный мир	3

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	3

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	3

1.5 Жилищная сфера	3

1.6 Социальная сфера	3

1.7 Производственная сфера	3

1.8 Транспортная инфраструктура	3

1.8.1 Внешний транспорт	3

1.8.2 Улично-дорожная сеть	3

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	3

1.9 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	3

1.10 Коммунальное обслуживание	3

1.10.1 Водоснабжение	3

1.10.2 Водоотведение	3

1.10.3 Теплоснабжение	3

1.10.4 Электроснабжение	3

1.10.5 Газоснабжение	3

1.10.6 Связь и информатизация	3

1.11 Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории	3

1.11.1 Объекты культурного наследия	3

1.11.2 Зоны охраны	3

1.11.3 Особо охраняемые природные территории	3

1.12 Экологическое состояние территории	3

1.12.1 Атмосферный воздух	3

1.12.2 Поверхностные воды и подземные воды	3

1.12.3 Почвенный покров	3

1.12.4 Санитарная очистка территории	3

1.13 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	3

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	3

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	3

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	3

2.2 Жилищная сфера	3

2.3 Социальная сфера	3

2.4 Производственная сфера	3

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	3

2.5.1 Внешний транспорт	3

2.5.2 Улично-дорожная сеть	3

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	3

2.6 Инженерное оборудование территории	3

2.6.1 Водоснабжение	3

2.6.2 Водоотведение	3

2.6.3 Теплоснабжение	3

2.6.4 Электроснабжение	3

2.6.5 Газоснабжение	3

2.6.6 Связь и информатизация	3

2.7 Охрана окружающей среды	3

2.7.1 Зоны с особыми условиями использования территории	3

2.7.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	3

2.7.3 Водоохранные зоны	3

2.7.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	3

2.7.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения	3

2.7.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	3

2.7.7 Мероприятия по охране водной среды	3

2.7.8 Мероприятия по охране  почвенного покрова	3

2.7.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	3

2.7.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	3

2.8 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3

2.8.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	3

2.8.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	3

2.8.3 Противопожарная безопасность	3

2.8.4 ЧС биолого-социального характера	3

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	3

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	3

5 Исходные данные для разработки  раздела «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	3

Состав графической части проекта

| № листа | Наименование листа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта (схема) генерального плана в границах муниципального образования Лопазненское сельское поселение. |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с.Лопазна |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Ляличи |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Костеничи |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с.Лопазна |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Ляличи |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Костеничи |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с.Лопазна |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Ляличи |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Костеничи |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Опорный план муниципального образования Лопазненское сельское поселение |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с.Лопазна |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Ляличи |
|  | Генеральный план Лопазненского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Костеничи |

# Введение. Цель и задачи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Проект генерального плана Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее также – поселение, сельское поселение, Лопазненское сельское поселение, муниципальное образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 22.06.2010 г. № 09-06-10 и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского сельских поселений, проекта Генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

Генеральный план Лопазненского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

Решение сельского Совета народных  депутатов от 26.11.2009 №21 «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области»;

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области".

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов №492 от 13.11.2010г

Цель работы – разработка проекта генерального плана Лопазненского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, Лопазненское сельское поселение, муниципальное образование) в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Лопазненское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Лопазненского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2009 № 21"О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области»" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы), в котором Лопазненский сельский Совет народных депутатов утверждает проект нормативов градостроительного проектирования на территории Лопазненского сельского поселения. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Лопазненское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение)  расположено в восточной части Суражского муниципального района (далее также – Суражский район, район), на сопряжении с территориями Нивнянского, Овчинского, Кулажского сельских поселений, а также граничит с Мглинским муниципальным районом. Площадь сельского поселения 13242.0 га. В состав сельского поселения входит девять населённых пунктов: поселок Першиков, поселок Веселый, село Костеничи, поселок Сенькин Ров, село Лопазна, поселок Красный Пахарь, село Ляличи, деревня Миновка, поселок Мостки. Административным центром Лопазненского сельского поселения является село Лопазна.

Связь с населенными пунктами осуществляется по автодороге общего пользования регионального значения  «Мглин - Сураж», и по автодорогам общего пользования местного значения «Мглин – Сураж» - Ляличи и «Мглин – Сураж» - Костеничи.

По территории поселения проходит трубопровод «Балтийская трубопроводная система (БТС - II)» - федерального значения.

Основной деятельностью в сельском поселении является сельскохозяйственное производство. Из числа сельскохозяйственных предприятий: животноводческий комплекс СПК «Родина» и СПК «Казачье».

Территория поселения с естественной удивительной природной красотой. Значительная часть покрыта лесами. Леса самых разнообразных типов: хвойные, смешанные и широколиственные. Климатические условия и рельеф Брянской области благоприятствовали образованию довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является ее значительная разветвленность и неравномерное размещение по поверхности. Так по территории поселения протекает р. Ипуть - вторая по величине река области и множество ее притоков: р. Дебрица, р. Излучье, р. Лопазенка, р. Ржавец, р. Тезна, р. Шелковка.

На территории Лопазненского сельского поселения находятся объекты культурного наследия: памятники археологии (курганные могильники, городища),  памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории. В Ляличах сохранилась одна из немногих на Брянщине дворянских усадеб, основанная графом. П.В.Завадовским.  Это единый комплекс большой художественной ценности, одно из лучших произведений садово-паркового искусства своего времени. Памятник взят под охрану государства и включен в федеральную программу развития туризма в России. Также, на территории Лопазненского сельского поселения расположены 2 памятника природы областного значения: «Першиков хутор» и «Верховое болото».

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории

### Оценка метеоклиматических условий территории

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»  Лопазненское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от  -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37С(. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение

Территория сельского поселения расположена в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Территория расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м. На первой надпойменной террасе р. Ипуть распространены делювиальные и аллювиально-делювиальные суглинки, мощностью 7-10 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

суффозионные процессы;

эрозия (левый берег р. Ипуть);

заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория сельского поселения разделена на территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1).

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия

### Рельеф

Рельеф территории представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные. Долина реки Ипуть заболочена.

Сельское поселение расположено в пределах Приднепровской низменности, его территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Речная пойма р. Ипуть с нижними террасами с пологогривистым или плоским рельефом сложена слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, которые местами перекрыты торфом и заболочены. Эти территории неблагоприятны для строительства.

Характеристика ландшафтов Лопазненского сельского поселения представлена ниже (Рисунок 2)

Рисунок 2 Ландшафты

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющей обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин для этого подрайона составляет в основном 60-80 м, и только на отдельных участках – 120-140 м.

Суражский район, в котором расположено сельское поселение, обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Лопазненское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть, р. Дебрица, р. Излучье, р. Лопазенка, р. Ржавец, р. Тезна, р. Шелковка.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Сураж до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории сельского поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально (занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования), на большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества. Луга занимают значительные площади в пределах поймы реки Ипуть, по днищам балок и лощин и по водораздельным западинам.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Лопазненского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории поселения протекают реки, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: реки Ипуть,Тенза, Излучье, Лопазенка, русловый пруд на ручье б/ы у п. Красный Пахарь площадью 8,7 га, русловый пруд на ручье б/н у с. Лопазпа площадью 0,2 га, русловый пруд на ручье Излучье у с. Ляличи площадью 27 га.

Промысел водных биологических ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010 г) на территории Лопазненского сельского поселения расположены месторождения торфа (Таблица 1).

| Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Лопазненского сельского поселения |
| --- |
| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы | Состояние запасов на 01.01.2005 г. | Примечание |
|  |  |  |  | по категориям | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям | забалансованные |  |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 | С2 |  | А | В | С1 | А+В+С1 | С2 |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Торф, тыс. тонн |
| Горело | От г. и жд. ст. Сураж на В в 20 км, от н.п. Костеничи на СЗ в 1 км | - | Резервное | 267 | 267 | - | 10.11.77 г., №147, ТКЗ | 267 | - | - | 267 | - | - |  |
| Миновское- Каменское | От г. Сураж на В 2,5 км, жд. ст. Сураж на В 5 км, н.п. Миновка на СЗ 2 км | - | Резервное | 284 | 284 | - | 1975 г., №259 | 284 | - | - | 284 | - | 21 |  |
| Минусское | От г. и жд. ст. Сураж на ЮВ 7 км, н.п. Миновка на СВ 1 км | - | Прочие. Перспективное | - | 8 | - | 1978 г., №512 | - | - | 8 | 8 | - | 3 |  |
| Пожарище | От г. Сураж на ЮВ 5 км, жд. ст. Сураж на ЮВ 7,5 км, н.п. Заполье на С В 1,5 км | - | Прочие. Перспективное | - | 30 | - | 1978 г., №513 | - | - | 30 | 30 | - | - |  |
| Тарасинка | От г. и жд. ст. Сураж на С В 10,5 км, от н.п. Старое Село на С 0,5 км | - | Резервное | 192 | 192 | - | 1977 г., №89 | 192 | - | - | 192 | - | - |  |
| Черный Ручей | От г. и жд. ст. Сураж на СВ 13 км, от н.п. Лопазна на СЗ 0,5 км | - | Резервное | 66 | 66 | - | 24.12.75 г., №138, ТКЗ | 66 | - | - | 66 | - | 21 |  |

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

В состав Лопазненского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: с. Лопазна, п. Веселый, с. Костеничи, п. Красный Пахарь, с. Ляличи, д. Миновка, п. Мостки, п. Першиков, п. Сенькин Ров. Административным центром является с. Лопазна.

Оценка текущей демографической ситуации сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе:

данных о численности населения в разрезе каждого населенного пункта на конец 2009 г.;

данных о численности населения сельского поселения на период 2005 – 2009 гг.;

динамики изменения численности населения за период 2003 – 2009 гг. в разрезе таких населенных пунктов, как с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи, д. Миновка;

сведений о числе родившихся и умерших за период 2003 – 2009 гг. сельского поселения, в том числе с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи;

данных о половозрастной структуре численности населения в 2009 г. сельского поселения, в том числе с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи;

сведений о миграции за период 2003 – 2009 гг. сельского поселения, в том числе с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции.

Рассмотрим как складывается ситуация с данными демографическими показателями на территории сельского поселения.

Численность населения сельского поселения на конец 2009 г. составляла 1783 человек, в том числе в административном центре – 36% от общей численности населения сельского поселения.

За период 2005 – 2009 гг. в сельском поселении численность населения сократилась на 7% (или на 126 человек).

Динамика изменения численности населения за последние 5 лет представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Динамика изменения численности населения сельского поселения за период 2005-2009 гг.

| Наименование показателей | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, чел. | 1 909 | 1 837 | 1 812 | 1 812 | 1 783 |
| Абсолютное изменение, человек | - | -72 | -25 | 0 | -29 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) | - | 96 | 99 | 100 | 98 |

В целом, демографическая ситуация в сельском поселении является отрицательной, так как за анализируемый период в основном присутствует снижение численности населения.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Лопазна, с. Ляличи и с. Костеничи.

По показателю плотности населения, первое место занимает административный центр сельского поселения – с. Лопазна – 3 чел./га.

Структура численности населения сельского поселения на конец 2009 г. в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Структура численности населенных пунктов на конец 2009 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | % от общей численности населения | Площадь населенного пункта/поселения, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопазна | 646 | 36,2 | 241,1 | 3 |
| с. Ляличи | 690 | 38,7 | 572,6 | 1 |
| с. Костеничи | 333 | 18,7 | 224,0 | 2 |
| д. Миновка | 61 | 3,4 | 134,6 | 0,5 |
| п. Сенькин Ров | 33 | 1,8 | 22,3 | 2 |
| п. Веселый | 13 | 0,7 | 56,5 | 0,2 |
| п. Красный Пахарь | 5 | 0,3 | 60,8 | 0,1 |
| п. Мостки | 1 | 0,1 | 7,8 | 0,1 |
| п. Першиков | 1 | 0,1 | 16,5 | 0,1 |
| Итого по сельскому поселению: | 1 783 | 100,0 | 13 241,8 | 0,1 |

Генеральный план  разрабатывается на  3 населенных пункта, с наибольшей численностью населения: с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи, в связи с этим естественная и миграционная динамики рассматривались только по перечисленным населенным пунктам.

Уровень рождаемости по сельскому поселению (с. Лопазна, с. Костеничи, с. Ляличи) в течение анализируемого периода времени нестабилен: в течение 2003 – 2009 гг. присутствует как рост, так и снижение уровня рождаемости. Самый низкий коэффициент рождаемости отмечен в 2006 г. – 3,4 на 1000 жителей, самый высокий в 2008 г. – 9,5. В целом, за период 2003-2009 гг. число родившихся составило 87 человек.

Уровень смертности также является нестабильным. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших колебалось в диапазоне 44-60 человек. Наиболее высокий коэффициент смертности был отмечен в 2004 г. и составил 31,5 на 1000 жителей, наиболее низкий в 2006 г. – 25,6. За период 2003-2009 гг. число умерших составило 359 человек.

Средний разрыв между смертностью и рождаемостью на протяжении рассматриваемого периода времени составил минус 39 человек, суммарное значение естественного прироста – минус 272 человека (Таблица 4, Рисунок 3).

Таблица 4 Динамика основных демографических характеристик населения сельского поселения (с. Лопазна, с. Костеничи, с. Ляличи)

| Наименование показателей | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 15 | 13 | 8 | 6 | 14 | 16 | 15 | 87 |
| Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 чел. населения | 7,7 | 6,8 | 4,3 | 3,4 | 8,3 | 9,5 | 9,0 | - |
| Число умерших, человек | 54 | 60 | 56 | 45 | 50 | 50 | 44 | 359 |
| Коэффициент смертности, чел. на 1000 чел. населения | 27,8 | 31,5 | 30,0 | 25,6 | 29,7 | 29,6 | 26,4 | - |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | -39 | -47 | -48 | -39 | -36 | -34 | -29 | -272 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, чел. на 1000 населения | -20,1 | -24,7 | -25,7 | -22,2 | -21,4 | -20,1 | -17,4 | - |

Рисунок 3 Естественное движение населения сельского поселения (с. Лопазна, с. Костеничи, с. Ляличи), человек

Ситуация с миграционным процессом складывалась следующим образом: в течение анализируемого периода, с 2003 по 2009 гг., число прибывших в основном превышало число выбывших. В целом за период число прибывших превысило число выбывших на 15 человек (Таблица 5, Рисунок 4).

Таблица 5 Механическое движение населения сельского поселения (с. Лопазна, с. Костеничи, с. Ляличи)

| Наименование показателей | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008 г. | 2009г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (иммигранты) | 43 | 29 | 36 | 26 | 27 | 36 | 52 | 249 |
| Выбыли (эмигранты) | 41 | 35 | 38 | 35 | 18 | 27 | 40 | 234 |
| Механический прирост (сальдо миграции) | 2 | -6 | -2 | -9 | 9 | 9 | 12 | 15 |

Рисунок 4 Механическое движение населения сельского поселения (с. Лопазна, с. Костеничи, с. Ляличи), человек

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться. Трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16-54 лет.

В целом, возрастная структура населения характеризуется не очень высокой долей числа лиц младше трудоспособного возраста – 11% от общей численности населения. Число жителей трудоспособного возраста составляет 52% и старше трудоспособного  - 37%.

В целом, демографическая ситуация в Лопазненском сельском поселении характеризуется следующими показателями:

сокращением численности населения (на 7% за последние 5 лет);

отрицательным естественным движением населения (минус 272 человек за период 2003 – 2009 гг.);

положительным сальдо миграции (15 человек за период 2003-2009 гг.);

небольшой долей детей в возрасте от 0 до 16 лет в общей структуре населения (11%).

Прогноз численности населения

На сегодняшний день согласован проект «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области». В соответствии с данным градостроительным документом проектная численность населения Лопазненского сельского поселения к концу 2030 года должна будет составить 1 670 человек, что ниже существующей численности на 6%.

В связи с тем, что генеральный план является стратегическим документом долгосрочного прогноза, а также исходя из сложившейся фактической численности населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), предлагается не учитывать прогноз, предложенный в «Схеме территориального планирования Суражского района Брянской области», а предусмотреть стабилизацию численности населения Лопазненского сельского поселения.

Прогноз численности населения Лопазненского сельского поселения был согласован с администрацией Суражского района Брянской области письмом от 26.10.10 г. № 2750.

Численность населения Лопазненского сельского поселения должна будет составить 1 800 человек, в том числе с. Лопазна – 650 человек, с. Костеничи – 340 человек, с. Ляличи – 700 человек.

Рисунок 5 Изменение численности населения сельского поселения к концу расчетного срока

Для анализа перспективы развития народного хозяйства сельского поселения, очень важно знать возрастную структуру населения к концу расчетного срока, а именно долю населения трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения сельского поселения к концу расчетного срока прогнозируется на том же уровне:

численность населения младше трудоспособного возраста – 11%;

численность населения трудоспособного возраста – 52%;

численность населения старше трудоспособного возраста – 37%.

## Жилищная сфера

с. Лопазна

Зона жилого назначения населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 13,0 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 646 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 20 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

В юго-западной и центральной частях населенного пункта зоны жилого назначения попадают в СЗЗ от сырного цеха и животноводческого комплекса.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

с. Ляличи

Зона жилого назначения населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 12,6 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 690 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 18 кв. м на человека.

В северо-западной и южной частях населенного пункта зоны жилого назначения попадают в СЗЗ от скотомогильника, ремонтно-механической мастерской, площадки  для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

с. Костеничи

Зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 5,8 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 333 человека. Средняя жилищная обеспеченность – 17 кв. м на человека.

В западной части населенного пункта  зоны жилого назначения попадают в СЗЗ от фермы, скотомогильника и площадки  для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление перечня существующих объектов социальной сферы и их состояния, определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.

Анализ оценки социальной сферы  с. Лопазна, с. Ляличи и с. Костеничи Лопазненского сельского поселения представлен ниже.

Социальная сфера с. Лопазна  представлена следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

Лопазненский детский сад на 50 мест (степень износа 45,6%, фактический уровень загрузки – 36%);

Лопазненская средняя общеобразовательная школа  на 320 учащихся (48% степень износа, фактический уровень загрузки – 18%).

2.Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

Лопазненская врачебная амбулатория на 10 посещений в смену (степень износа 19,5%, фактический уровень загрузки – 100%) с аптекой.

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв. м площади пола (при школе);

спортивная площадка на 0,3 га (мощность определена экспертно), расположена за границами населенного пункта.

4.Учреждения культуры

Лопазненский сельский дом культуры на 50 мест (фактический уровень загрузки – 100%);

клуб (недействующий);

сельская библиотека на 8,3 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

3 магазина на 176 кв.м торговой площади;

2 бара на 20 мест (мощность определена экспертно).

6. Организации и учреждения управления

администрация сельского поселения (находится в доме культуры);

административное здание колхоза.

7. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

почтовое отделение (находится в административном здании колхоза);

отделение сбербанка на 1 операционное место (мощность определена экспертно, находится в административном здании колхоза).

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеет неудовлетворительное техническое состояние: здание сельского дома культуры, где расположены администрация поселения и сельская библиотека. Недействующим  является клуб.

Социальная сфера с. Ляличи  представлена следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

Ляличский детский сад на 50 мест (степень износа – 85%, фактический уровень загрузки – 50%);

Ляличская средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся (степень износа – 31,2%, фактический уровень загрузки – 19%).

2.Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

Ляличский ФАП (при социально-культурном центре).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв.м площади пола (при школе);

спортивный зал на 162 кв.м площади пола (при социально-культурном центре);

волейбольная площадка на 0,02 га (при школе).

4.Учреждения культуры

Ляличский социально-культурный центр на 340 мест (фактический уровень загрузки – 59%);

сельская библиотека на 7 тыс.ед. хранения (находится в здании социально-культурного центра).

5.Предприятия торговли, общественного питания

4 магазина на 210 кв.м торговой площади (мощность по 2 объектам определена экспертно).

6.Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

почтовое отделение;

отделение сбербанка на 1 операционное место (мощность определена экспертно, находится в почтовом отделении).

7. Объекты пожарной охраны

пожарная часть на 2 автомобиля (фактический уровень загрузки – 50%).

8. Организации и учреждения управления

участковый пункт милиции (при социально-культурном центре);

недействующее административное здание колхоза.

9. Учреждения отдыха и туризма

На территории населенного пункта расположен разрушенный комплекс строений усадьбы П.В. Завадовского.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеет неудовлетворительное техническое состояние здание детского сада. Недействующим является административное здание колхоза и церковь Екатерины.

Социальная сфера с. Костеничи  представлена следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

дошкольная группа на 15 мест (мощность определена экспертно, при школе);

Костеничская основная общеобразовательная школа на 196 учащихся (степень износа – 39,6%, фактический уровень загрузки – 11%).

2.Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

Костеничский ФАП (при доме культуры).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв.м площади пола (при школе).

4.Учреждения культуры

МУ Костеничский поселенческий центральный дом культуры на 300 мест (степень износа – 100%, фактический уровень загрузки – 100%);

сельская библиотека на 5,5 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

3 магазина на 140 кв.м торговой площади.

6.Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

почтовое отделение.

7. Организации и учреждения управления

контора.

8. Учреждения культового назначения:

часовня.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеет неудовлетворительное техническое состояние здание дома культуры, в котором располагается ФАП и сельская библиотека.

Нормативная потребность населения в социально-значимых объектах обслуживания устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (на основании Местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее  - МНГП Лопазненского сельского поселения), утвержденных Решением Лопазненского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2009  №21.

Нормативная потребность населения в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации  Брянской области № 1505 от  29.12.2009 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения  в с. Ляличи, с. Лопазна и с. Костеничи представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Обеспеченность объектами социальной сфера

(численность населения с. Лопазна – 646 чел., с. Ляличи – 690 чел., с. Костеничи – 333 чел.)

| №№ п/п | Наименование | Норматив | с. Лопазна | с. Ляличи | с. Костеничи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | уровень обеспеченности детей дошкольного возраста в пределах 85% (от 1 до 6 лет) | 50 | 29 | 21 | 50 | 23 | 27 | 15 | 9 | 7 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся* | 100% охват детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 320 | 70 | 250 | 320 | 71 | 249 | 196 | 32 | 164 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 10 | 12 | -2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 6 | -6 |
| 5 | Больничные учреждения, коек** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 7 | -7 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | ФАП, объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Аптеки, кв. м общей площади* | 1 на 6,2 тыс. чел | 20 | 0 | 20 | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи*, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 1 | -1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,02 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,2 | -0,2 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 162 | - | - | 324 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 36 | -36 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 50 | 258 | -208 | 340 | 276 | 64 | 300 | 167 | 134 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 8,3 | 4,8 | 3,5 | 7,0 | 5,2 | 1,8 | 5,5 | 2,5 | 3,0 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 176 | 194 | -18 | 210 | 207 | 3 | 140 | 100 | 40 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 20 | 26 | -6 | 0 | 28 | -28 | 0 | 13 | -13 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 107 | -107 | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 6 | -6 | - | - |
| 20 | Гостиницы, мест*** | 6 на 1 тыс. чел. | - | 0 | 11 | -11 | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделение, филиал сберегательного банка РФ, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация МО, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль* | 1 депо на 2 автомобиля | - | 2 | 2 | 0 | - |

Примечание: * - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование;

** - предполагается обслуживание за счет ЦРБ;

*** - расчет выполнен на основании определения места развития туризма;

|  | определено экспертно; |
| --- | --- |
|  | объект ветхий. |

Таким образом, проанализировав современное состояние социальной сферы в населенных пунктах Лопазненского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

с. Лопазна

1.Дефицит объектов:

амбулаторно-поликлинических учреждений – 2 посещения в смену;

клубы – 208 мест;

территорий плоскостных сооружений – 0,2 га;

магазинов – на 19 кв.м торговой площади;

предприятий общественного питания – 6 мест.

2. Отсутствие объектов:

внешкольных учреждений – 7 мест;

предприятий бытового обслуживания – 5 рабочих мест;

бани – 5 мест;

прачечных на 107 кг белья в смену (на поселение);

химчисток на 6 кг вещей в смену (на поселение).

с. Ляличи

1.Дефицит объектов:

территорий плоскостных сооружений – 0,5 га.

2. Отсутствие объектов:

внешкольных учреждений – 7 мест;

предприятий общественного питания – 28 мест;

предприятий бытового обслуживания – 5 рабочих места;

бани – 5 мест;

гостиницы – 11 мест.

с. Костеничи

1. Отсутствие объектов:

внешкольных учреждений – 3 места;

территорий плоскостных сооружений – 0,2 га;

предприятий общественного питания – 13 мест;

предприятий бытового обслуживания – 2 рабочих места;

бани – 2 места.

## Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития муниципального образования  во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Основным видом экономической деятельности, представленным в сельском поселении, является сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные производители представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

с. Костеничи

В юго-западной части населенного пункта сформирована зона объектов сельскохозяйственного назначения, в которой размещен ток. Зона сельскохозяйственных угодий сформирована в северной и юго-восточной частях населенного пункта.

с. Лопазна

В границах населенного пункта сформированы зона промышленности, в которой размещен сырный цех, и зона сельскохозяйственных угодий.

с. Ляличи

В границах населенного пункта сформированы зоны промышленности, объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий. Объекты производственной сферы представлены недействующим сырным цехом. Также в населенном пункте размещена территория ремонтно-механической мастерской и мехдвора.

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов в настоящее время расположены следующие объекты:

действующие объекты:

ферма СПК «Казачье»  на 112 голов;

ферма СПК «Казачье» на 90 голов;

животноводческий комплекс СПК «Родина» на 320 голов;

производственный центр;

складской комплекс;

склад;

комплексный зерносклад;

карьер глины;

недействующие объекты:

ферма;

мастерские;

ремонтно-механическая мастерская и мехдвор.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

Территория Лопазненского сельского поселения расположена в восточной части Суражского муниципального района. Поселение включает в себя 9 населенных пунктов. В настоящее время в поселении присутствует только автомобильный транспорт.

На сегодняшний день в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, установлены только критерии отнесения автомобильных дорог к дорогам регионального и межмуниципального значения (в соответствии с Постановлением от 08.09.2006 №555 "О классификации автомобильных дорог в Брянской области"). Проанализировав, разработанную ООО «Научно-проектным институтом пространственного планирования ЭНКО", «Схему территориального планирования Брянской области (на сегодняшний день находится на стадии утверждения), а также принимая во внимание предоставленный в адрес института перечень автомобильных дорог регионального значения, утвержденный 15.01.2009 года ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" - принимаем данный перечень автомобильных дорог для дальнейшей работы и учета.

Территорию Лопазненского сельского поселения с запада на восток пересекает действующая автомобильная дорога общего пользования регионального значения  «Мглин-Сураж» с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV категории, протяжённостью 12,0 км в границах поселения.

По территории сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения, переведенные в муниципальную собственность (в соответствии с Постановлением Администрации Суражского района Брянской области от 26.12.2006 № 522-а "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность):

«Мглин-Сураж» - Костеничи с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV категории, протяжённостью 1,1 км в границах поселения;

«Мглин-Сураж» - Ляличи с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV категории, протяжённостью 0,8 км в границах поселения;

Остальные автомобильные дороги поселения местного значения общего пользования с низшим типом покрытия (грунтовое) V категории, имеют общую протяженность 137 км. Они обеспечивают подъезды к населенным пунктам, а так же обеспечивают связь населенных пунктов поселения с кладбищами, полигонами ТБО, полями, озерами и т.п.

Автобусное сообщение на территории Лопазненского сельского поселения представлено маршрутами: «Мглин-Сураж», «Сураж – Костеничи» и «Сураж – Лопазна». Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Лопазненского сельского поселения являются:

несоответствие автомобильной дороги общего пользование регионального значения «Мглин-Сураж» нормативным требованиям и возросшей интенсивности движения автомобилей;

большая доля грунтовых дорог в дорожной сети поселения.

### Улично-дорожная сеть

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Лопазненского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Лопазненского сельского поселения приведены (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | с. Ляличи | 4,0/21200 | - / - | 35,3/96900 | 39,3/118100 |
| 2 | с. Лопазна | 4,3/22800 | - / - | 19,3/59200 | 23,6/82000 |
| 3 | с. Костеничи | 0,9/5200 | -/- | 14,6/42100 | 15,5/47300 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Лопазненского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям МНГП Лопазненского сельского поселения;

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Лопазненского сельского поселения объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в Лопазненском сельском поселении составляла 1669 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 321 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 2 поста и 1 топливо-раздаточная колонка соответственно.

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер, и дома имеют приквартирные участки, на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

На сегодняшний день в Лопазненском сельском поселении часть территорий жилой застройки в селах Ляличи, Лопазна и Костеничи находится в непосредственной близости от береговой линии. В целях защиты водных объектов (рек  Шелковка, Дебрица, Лопазенка и Тезна)  от загрязнения почвой, уносимой с огородов при  разливе рек и ручьев, предусмотрено строительство дамб из грунта, препятствующих затоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений составляет:

с. Ляличи - 3810 м;

с. Лопазна - 2550 м;

с. Костеничи - 3150 м.

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов Лопазненского сельского поселения отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах на территории населенных пунктов. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло рек  Шелковка, Дебрица, Лопазенка и Тезна. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

На территории Лопазненского сельского поселения система водоснабжения комбинированная  (централизованная и децентрализованная). Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд населения и промышленных предприятий.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Вода из скважин подается в водонапорную башню, откуда самотеком распределяется по разводящей водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с. Ляличи

Источником водоснабжения с. Ляличи являются пять артезианских скважин. Каждый водозабор обслуживает свою часть территории и гидравлически не увязан с остальными водозаборами. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 11,88 км.

Водозабор, расположенный северо-восточнее границы населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Водозабор, расположенный в северо-западной части населенного пункта, на территории производственного центра, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3, размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Водозабор, расположенный западнее границы населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3, размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Водозабор, расположенный в южной части населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3, размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Водозабор, расположенный южнее границы населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни, размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

с. Лопазна

Источником водоснабжения с. Лопазна являются четыре артезианских скважин. Каждый водозабор обслуживает свою часть территории и гидравлически не увязан с остальными водозаборами. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 11,04 км.

Водозабор, расположенный северо-восточнее границы населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Водозабор, расположенный северо-западнее границы населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Водозабор, расположенный в западной части населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Водозабор, расположенный южнее границы населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Для нужд фермы в западной части за границами населенного пункта расположена скважина для забора воды.

с. Костеничи

Источником водоснабжения с. Костеничи являются четыре артезианских скважин. Каждый водозабор обслуживает свою часть территории и гидравлически не увязан с остальными водозаборами. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 10,9 км с учётом существующего водовода на поселок Сенькин Ров.

Водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Водозабор, расположенный в западной части за границами населенного пункта, на территории фермы СПК "Родина", состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3, размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Водозабор, расположенный в юго-западной части населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Водозабор, расположенный в южной части населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни объемом 15 м3.

Анализ современного состояния системы водоснабжения Лопазненского сельского поселения, выявил следующее:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

большая часть водозаборных узлов размещены с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

наличие тупиковой водопроводной сети резко снижает надежность системы водоснабжения;

качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

наличие в населенных пунктах нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

На перспективу необходимо развивать в каждом населенном пункте один хозяйственно-питьевой водозабор с соблюдением зон санитарной охраны, на его территории предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений для доведения качества воды до установленных нормативов. Для увеличения процента обеспеченности централизованным водоснабжением существующей и перспективной застройки необходимо предусмотреть строительство новой водопроводной сети и реконструкцию существующей.

### Водоотведение

На территории Лопазненского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

В перспективе необходимо строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией с целью обеспечения жителей децентрализованной системой водоотведения.

### Теплоснабжение

с. Лопазна

На территории с. Лопазна действует система децентрализованного теплоснабжения. Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Теплоснабжение Лопазненской средней школы и Лопазненского детского сада осуществляется от газовых котельных, расположенных на территориях школы и детского сада.

с. Ляличи

На территории с. Ляличи действует система децентрализованного теплоснабжения. Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Теплоснабжение Ляличской средней школы осуществляется от собственной газовой котельной.

с. Костеничи

На территории с. Костеничи действует система децентрализованного теплоснабжения. Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Теплоснабжение Костенической основной школы осуществляется от собственной газовой котельной.

Анализ современной системы теплоснабжения, выявил, что существующая система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населенных пунктов.

### Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения Лопазненского сельского поселения централизованная.

Основным источником электроснабжения населенных пунктов Лопазненского сельского поселения является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Лопазна", расположенная на юго-западе от села Лопазна, мощностью 2х2,5 МВА. ПС 35/10 кВ "Лопазна" получает питание по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) 35 кВ "Сураж-Мглин", общей протяженностьтю -14,7 км.

Передача мощности, от ПС 35/10 кВ "Лопазна" в населенные пункты сельского поселения, осуществляется по воздушным магистральным фидерам 10 кВ на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ. Передача мощности от ТП 10/0,4 кВ до потребителей осуществляется по линиям электропередачи 0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей электрической энергии  населенных пунктов обеспечивается в основном по третьей категории.

Общая протяженность воздушных линий электропередачи 10 кВ, вне границ населенных пунктов, проходящих по террритории Лопазненского сельского поселения составляет - 36,7 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными линиями. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

с. Лопазна

Система электроснабжения с. Лопазна централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Лопазна», по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 2,0 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 8 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

с. Костеничи

Система электроснабжения с. Костеничи централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Лопазна», по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 2,9 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 4 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

с. Ляличи

Система электроснабжения с. Ляличи централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Лопазна», по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 4,6 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 9 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

Анализ существующее состояние системы энергоснабжения Лопазненского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установил:

электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Лопазненского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) "Сураж". ГРС расположена на территории Овчинского сельского поселения, питается от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм.

Подача газа для потребителей с. Лопазна, с. Ляличи и с. Костеничи осуществляется газопроводами высокого давления диаметрами 110-160 мм.

По территории Лопазненского сельского поселения проходит нефтепровод "БТС-2".

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Уровень газификации населенных пунктов сельского поселения на 2011 г.:

природным газом:

с. Лопазна - 47%;

с. Костеничи - 70%;

с. Ляличи - 40%;

сжиженным углеводородным газом:

с. Лопазна - 53%;

с. Костеничи - 30%;

с. Ляличи - 85%;

«Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области» предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов Лопазненского сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Лопазненского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения действуют две автоматические телефонные станции (АТС), в с. Лопазна и с. Ляличи, емкостью 100 номеров каждая. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи. Территория села Костеничи покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями с того же ретранслятора: «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон").

На территории сельского поселения проектируется два антенно-мачтовых сооружения (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи  АМС "Теле-2" и АМС "Билайн".

На территории сельского поселения ведется строительство транзитного волоконно-оптического кабеля вдоль нефтепровода БТС-2.

По территории сельского поселения проходит транзитный волоконно-оптический кабель "Мглин-Сураж", пересекая территорию поселения с востока  на запад.

Перечень услуг связи, оказываемых населению Лопазненского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения соответствует высокому уровню.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Лопазненского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существуюших АТС и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптической линии связи до г. Сураж.

## Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемые природные территории

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06 2002 №73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения и памятники градостроительства и архитектуры.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Памятники градостроительства и архитектуры - особо ценные архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений.

Перечень объектов культурного значения представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Лопазненского сельского поселения

| № п/э | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
|  | Братская могила 21 советских воинов | с. Лопазна | 1943 г. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501490000 | - | удовлетворительное |
|  | Братская могила 4 советских воинов | с. Ляличи, в центре |  | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501491000 | - | удовлетворительное |
| Памятники археологии |
|  | Городище "Лопазна-1" ("Городок") | 0,4 км к С Лопазна, на правом берегу ручья | IX-X вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501461000 | не использ. | неудовлетворительное |
|  | Городище "Лопазна-2" ("Городище") | 2 км к СЗ от д. Лопазна на левом берегу р. Лопазинка | IX-X вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501462000 | пашня | неудовлетворительное |
|  | Городище "Ляличи-1" | центр с. Ляличи, на правом берегу р. Щелково | I тыс. н.э. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501463000 | Инженерные-коммуникации (кладбище) | неудовлетворительное |
|  | Курганный могильник "Ляличи-2" ("Старое село") (63 насыпи) | 2,5 км к Ляличи, на левом берегу р. Ипуть | X-XIII вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501465000 | пашня | Неудовлетворительное |
|  | Курганный могильник "ляличи-3" ("Бугры") (41 насыпь) | 1 км к С от с. Ляличи, на левом берегу р. Ипуть | X-XIII вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501464000 | не используется | Неудовлетворительное |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
|  | Усадьба Завадовского | с. Ляличи | XVIII . | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505000 |  |  |
|  | дворец |  | 1775 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505001 | не используется |  |
|  | флигель |  | 1775 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505002 | не используется |  |
|  | флигель |  | 1775 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505003 | не используется |  |
|  | церковь Екатерины |  | 1797 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505003 | реставрируется |  |
|  | парк |  | 1775 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505004 | не используется |  |
|  | пруд |  | 1775 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 1501505005 | пруд |  |
|  | воловник |  | Конец XVIII в. | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 вновь выявленный | Хозяйственные нужды |  |
|  | ограда с воротами |  | Конец XVIII в | Постановление Совета Министров РСФСР от 4.12.74 г. № 624 вновь выявленный | ограда |  |

### Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом  Брянской области от 08.02 2006 N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Постановлением Администрации Брянской области от 28.07.2010      N 755 "Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых природных территорий в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Клинцовском, Комаричском, Красногорском, Навлинском, Новозыбковском, Почепском, Рогнединском, Севском, Стародубском, Суражском, Унечском районах Брянской области" на территории Лопазненского сельского поселения расположен  памятник природы областного значения «Старинный парк в Ляличах».

Нормативная правовая основа функционирования:

# - Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 01.06.1961 N 333 "Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению как памятники природы";

# - Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";

# - Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующие, историческое, культурно-эстетическое значение";

# - Постановление Администрации Брянской области от 28.07.2010 N 755 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых природных территорий в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Клинцовском, Комаричском, Красногорском, Новозыбковском, Почепском, Рогнединском, Севском, Стародубском, Суражском, Унеченском районах Брянской области».

Год организации – 1961 г.

Площадь - 63 га.

Местонахождение: Брянская область, Суражский район, в 10 км на восток от районного центра г. Сураж, к северу от с. Ляличи (карта 1 - не приводится).

Географические координаты:

центр: 53,015962° с.ш., 32,548365° в.д.;

крайние точки: 53,011468° - 53,021553° с.ш., 32,539766° - 32,556965° в.д.

Расположен на землях КСХП "Ляличи".

Краткая характеристика: широколиственный лес на месте старинного парка конца XVIII столетия с единичными старыми (более 200 лет) деревьями липы, ясеня, дуба, кроме того, старый фруктовый сад и суходольные луга на месте старинного парка усадьбы графа П.В.Завадовского.

Природоохранное значение

Ботническое.

широколиственный лес на месте старинного парка;

старые деревья (более 200 лет) липы, ясени, дубы.

Гидрологическое:

участок поймы малой реки Излучье (правый приток р. Ипуть).

Культурно-историческое:

усадьба и ландшафтный парк графа П.В.Завадовского, заложенный в 1780 - 1790 гг.

Режим территории памятника природы областного значения

«Старинный парк в Ляличах»

Запрещенные виды деятельности:

все виды рубок, кроме выборочных санитарных и прочих рубок, связанных с благоустройством территории бывшего парка;

строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);

строительство жилых, производственных, торговых и иных сооружений, не связанных с благоустройством парка и реставрацией архитектурных памятников;

засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.

Разрешенные виды деятельности:

сенокошение;

экскурсии и экологический туризм;

благоустройство территории памятника природы в связи с его культурно-историческим значением;

проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия памятника природы;

другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.

Охрану осуществляют:

управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;

Клинцовское лесничество управления лесами Брянской области, Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34;

другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:

Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;

Администрацией Суражского района, Почтовый адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, 40.

В соответствии с Постановлением Администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области" на территории Лопазненского сельского поселения расположены 2 памятника природы: «Першиков хутор» и «Верховое болото».

Памятник природы «Першиков Хутор».

Правовая основа функционирования: Решение Малого Совета от 02.04.1992 г.;

Местоположение: Суражский сельский лесхоз, кв. (в.): 1(5) у д. Красное, колхоз «Родина»;

Профиль: ботанический;

Год создания: 1992;

Общая площадь: 6,0;

Основные объекты охраны: редкие растения.

Памятник природы «Верховое болото».

Правовая основа функционирования: Решение Малого Совета от 02.04.1992 № 54;

Местоположение: вблизи п. Мостки, уручье Умново, Ляличский сельский Совет;

Профиль: гидрологический;

Год создания: 1992;

Общая площадь: 23,9;

Основные объекты охраны: болотные комплексы.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Лопазненского сельского поселения представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории Лопазненского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| с. Лопазна |
| 1 | Сырный цех | 100 |
| с. Ляличи |
| 1 | Ремонтно-механическая мастерская. Мехдвор | 100 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| с. Костеничи |
| 1 | Ток | 100 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| д. Миновка |
| 1 | Кладбище | 50 |
| Лопазненское сельское поселение |
| 1 | Площадка для временного хранения ТБО и мусора | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Животноводческий комплекс СПК "Родина" | 300, 100 |
| 4 | Ферма СПК "Казачье" | 300 |
| 5 | Карьер глины | 100 |
| 6 | Комплексный зерносклад | 50 |
| 7 | Склад | 50 |
| 8 | Производственный центр | 50 |
| 9 | Складской комплекс | 50 |
| 10 | Кладбище | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. Причиной сложившейся ситуации является неудовлетворительная работа или отсутствие очистных сооружений, производящих очистку сточных вод до нормативных показателей соответствующих ПДК воды водоемов.

Согласно пятибалльной шкале индекса загрязненности вод, вода в реке Ипуть в целом относится к 3 классу качества, разряд «а» («загрязненная»). Ниже г. Сураж УКИЗВ – 2,57. В 2006 г. среднегодовые концентрации органических веществ по биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) и химическому потреблению кислорода (ХПК), азота аммонийного, железа общего составили 2-3 ПДК, максимальные 3-4 ПДК.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенное содержание в воде меди, железа, марганца и фенола носит природный характер.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию  заболачивания, подтоплении территории.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительства транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы с фактически убираемым урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что по санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам, однако, отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в поселении существенное влияние оказывает наличие несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО) (площадки для временного хранения ТБО) и скотомогильников.

Свалки ТБО и скотомогильники не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильники, расположенные на территории поселения являются потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Они создают бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация свалок ТБО и скотомогильников в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших  экологических проблем в поселении.

На территории Лопазненского сельского поселения расположены четыре площадки для временного хранения ТБО общей площадью 2 га. Состояние площадок для временного хранения ТБО, их обустройство, технология эксплуатации не соответствуют требованиям природоохранных норм и правил. Обязательные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка грунтом) осуществляются нерегулярно, контроль качественного состава отходов не ведется.

Требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На территории поселения расположено 2 скотомогильника для захоронения биологических отходов. Скотомогильники не отвечают требованиям природоохранного законодательства и рекомендуются генеральным планом к закрытию.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Лопазна, п. Веселый, с. Костеничи, п. Красный Пахарь, п. Першиков, п. Сенькин Ров, с. Ляличи, д. Миновка, п. Мостки отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель водного.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) с. Лопазна:

земли с/х назначения – 72,8 га;

земли промышленности – 1,7 га;

земли водного фонда – 0,5 га;

2) с. Костеничи:

земли с/х назначения – 58,2 га.

При подготовке генерального плана сельского поселения возникла объективная необходимость исключения из границ с. Ляличи 145 га земель населенных пунктов. Исключенные земли предлагается перевести в категорию земель – земли запаса.

При этом для развития поселения, в том числе с. Ляличи в границы населенного пункта были включены следующие категории земель:

земли с/х назначения – 51,5 га;

земли промышленности – 0,2 га;

земли водного фонда – 1,3 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (с. Лопазна, с. Костеничи, с. Ляличи), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда, земель промышленности в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Лопазненский сельский Совет народных депутатов, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

Лопазненское сельское поселение (далее сельское поселение, поселение)  расположено в восточной части Суражского района. Площадь сельского поселения 13242.0 га. В состав сельского поселения входит девять населённых пунктов: поселок Першиков, поселок Веселый, село Костеничи, поселок Сенькин Ров, село Лопазна, поселок Красный Пахарь, село Ляличи, деревня Миновка, поселок Мостки. Административным центром сельского поселения является село Лопазна.

Внешние связи осуществляются по автомобильной дороге  общего пользования регионального значения «Мглин - Сураж» с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Остальные автомобильные дороги поселения общего пользования местного значения с низшим типом покрытия. Они обеспечивают подъезды к населенным пунктам, а так же обеспечивают связь населенных пунктов поселения с кладбищами, полигонами ТБО, полями, озерами и т.п.

В целях развития транспортной инфраструктуры Лопазненского сельского поселения генеральным планом учтено строительство дорог общего пользования местного значения  «Ляличи-Глуховка», «Лопазна - Великая - Дубрава» с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, предусмотренное СТП Суражского района.

На территории поселения расположены коммуникационные коридоры, занятые под линии электропередачи (ЛЭП), магистральный газопровод высокого давления местного значения, магистральный нефтепровод «Балтийская трубопроводная система (БТС-2)» федерального значения.

Отличительной особенностью поселения является наличие на территории довольно густой речной сети, значительная ее разветвленность и пространственное размещение водных объектов: реки, протоки, озера. Значительная часть территории поселения занята лесами и сельскохозяйственными угодьями.

Основной деятельностью в Лопазненском сельском поселении является сельскохозяйственное производство. Из числа сельскохозяйственных предприятий, действующих на территории, расположены животноводческие комплексы СПК «Родина» и СПК «Казачье». Также действуют ремонтно-механические мастерские, машинные дворы. В районе села Лопазна разработан карьер по добыче глины.

Территории животноводческих ферм, и коммунально-складские территории приближены к населенным пунктам, и, как правило, граничат с жилой застройкой, тем самым оказывают негативное воздействие на селитебные территории населенных пунктов и ограничивают градостроительное развитие территории. На территории сельского поселения расположены площадки для временного хранения твёрдых бытовых отходов и  мусора, скотомогильники, не удовлетворяющие требованиям санитарных правил.

Территория Лопазненского сельского поселения богата объектами историко-культурного наследия: памятники археологии, памятники истории, памятники градостроительства и архитектуры; памятники природы, относящиеся к особо - охраняемым природным территориям.  Многие из памятников находятся в полуразрушенном состоянии (усадьба графа Заводовского, церковь Екатерины, с. Ляличи). В целях формирование локального центра туризма в селе Ляличи предусматривается восстановление усадебного комплекса графа Завадовского и каскада прудов на реке Излучье в соответствии со «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области», утвержденной Решением Суражского районного Совета народных депутатов  от 23.12.2009 № 55 (далее СТП Суражского района).

В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается использование этой территории под строительство и другие хозяйственные нужды.

Анализ изложенных выше особенностей Лопазненского сельского поселения позволяет сформировать основные градостроительные проблемы, решение которых является задачей настоящего генерального плана:

имеются территории, требующие полной регенерации;

предприятия сельскохозяйственного назначения (фермы) и ряд коммунальных предприятий имеют различные классы вредности и оказывают негативное влияние  на прилегающие к ним жилые территории;

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие на сегодняшний день системы водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов;

наличие природных структурных элементов, ограничивающих градостроительное развитие территории;

ландшафтные возможности  во многом не реализованы, отсутствует единый каркас зеленых насаждений.

Учитывая все перечисленные факторы, требуется особый подход к проблеме преобразования территории сельского поселения и обновления облика населенных пунктов.

### Архитектурно-пространственное решение

При разработке генерального плана Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области, было выполнено функциональное зонирование территории сельского поселения и 3-х  крупных населённых пунктов - с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи, входящих в состав Лопазненского сельского поселения. Организация функционального зонирования территории одна из задач генерального плана. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории Лопазненского сельского поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности,   с учётом ранее разработанной СТП Суражского района.

Развитие Лопазненского сельского поселения планируется за счет относительно небольшого естественного прироста населения, создания условий для роста производственного потенциала.

Генеральным планом выполнено функциональное зонирование территории Лопазненского сельского поселения. В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены  следующие функциональные зоны:

жилого назначения, в том числе:

индивидуальной жилой застройки (в районе д. Миновка).

транспортной инфраструктуры, в том числе:

- объектов транспортой инфраструктуры;

- транспортных коридоров;

- транспортировки газа и нефти.

объектов инженерной инфраструктуры;

сельскохозяйственного использования, в том числе:

- объектов сельскохозяйственного назначения;

- сельскохозяйственных угодий.

специального назначения, в том числе:

- ритуального назначения;

- складирования и захоронения отходов.

производственного и коммунально-складского назначения;

добычи полезных ископаемых;

акваторий;

природных территорий, в том числе:

- природного ландшафта;

- лесной растительности.

В основу планировочной структуры Лопазненского сельского поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

В целях развития транспортной инфраструктуры Лопазненского сельского поселения генеральным планом учтено строительство автодорог общего пользования местного значения  «Ляличи-Глуховка», «Лопазна – Великая Дубрава - Буда-Вовницкая» с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, предусмотренное СТП Суражского района.

Генеральным планом на территории Лопазненского сельского поселения запланировано развитие и упорядочение зон объектов сельскохозяйственного назначения, производственных и коммунально-складских зон за счёт структурной и технологической реорганизации существующих объектов и размещения новых. Планируется упорядочение коммунально-складских территорий вблизи с. Лопазна, и включение их в границы населённого пункта.

В районе с. Лопазна проектными решениями предложена реконструкция животноводческой фермы с уменьшением ее мощности, так как в санитарно-защитной зоне расположены жилые дома. В западной части предусмотрена площадка для размещения новой фермы. Рядом с селом Лопазна, с восточной стороны, предлагается реконструкция машино-тракторной мастерской, сохранение территории комплексного зерносклада, карьера глины и размещение площадки с объектами транспорта: СТО, АЗС и автомойки. В районе села Ляличи предлагается с западной стороны организация производственной и коммунально-складской зоны с размещением на данной площадке сырного цеха и предприятия по заготовке продукции растениеводства и дикоросов. Предлагается реконструкция складской территории и размещение новой фермы рядом с д. Миновка. В южном направлении от села Ляличи предлагается реорганизация недействующей фермы и организация, вместо фермы, коммунально-складской территории. В районе села Костеничи предлагается организация площадки водопроводных очистных сооружений (ВОС).

Существующие площадки для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) и мусора, оказывающие негативное воздействие на жилую застройку населенных пунктов, предлагается ликвидировать. Генеральным планом предложена организация  южнее с. Ляличи и восточнее с. Лопазна  площадок временного складирования твердых бытовых отходов с последующим их вывозом на полигон ТБО, планируемый согласно СТП Суражского района, на территории Овчинского сельского поселения. Здесь же будет организован скотомогильник с биотермическими ямами. В связи с этим, на территории Лопазненского сельского поселения все существующие скотомогильники - закрываемые.

Генеральным планом Лопазненского сельского поселения предложено упорядочение и развитие территорий инженерной инфраструктуры. Предлагается разместить площадку под канализационные очистные сооружения (КОС) восточнее села Лопазна.

Генеральным планом в границах населенных пунктов были установлены следующие функциональные зоны:

индивидуальной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

сельскохозяйственного использования, в т. ч.:

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

производственного и коммунально-складского назначения, в т.ч.:

коммунально-складского назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры, в т.ч.:

улично-дорожной сети;

природных территорий, в т.ч.:

зона природного ландшафта;

зона лесной растительности;

рекреационная зона, в т. ч.:

мест общего пользования;

учреждений отдыха и туризма.

специального назначения, в т. ч.:

ритуального назначения;

акваторий.

с. Лопазна

Архитектурно – планировочное решение с. Лопазна основано на сложившейся планировочной структуре населенного пункта с учетом природных композиционных элементов, существующего рельефа. Село является административным центром Лопазненского сельского поселения и располагается на дороге Мглин – Сураж, на р.Лопазенке, в 14 км. к западу от г.Мглина и в 16 км. к востоку от г.Суража. Село основано не позднее 16 века, занимает в отведенных границах территорию площадью 241  га, численность населения  на начало 2010г.- 646 чел.

Селитебная территория населенного пункта имеет сложную структуру, которую формируют естественные элементы ландшафта, река Лопазенка, делит село на две части.

Генеральным планом предлагается упорядочение селитебной территории и определение территорий для жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населения с. Лопазна составляет 650 человек.

Село имеет сложную, компактную планировочную структуру. Территории жилой и общественной застройки сформированы сетью улиц, подчиненной естественным элементам ландшафта. Основными композиционными осями являются ул. Дубиновка, ул. Ольховка и ул. Гора. Главные улицы имеют капитальное покрытие, большинство второстепенных  улиц с грунтовым  покрытием.

Общественный центр села сформирован в центральной части по ул. Дубиновка. Здесь сосредоточены основные общественные здания. Жилые кварталы застроены индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки населённого пункта. В границах населенного пункта в центральной его части расположена  территория сырного цеха.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный срок, и резервирование территорий за расчётный срок. Сохраняется сложившийся транспортный каркас, вместе с тем предусмотрена реконструкция существующих улиц, с доведением параметров до нормативных.

Планировка территории села имеет четкую функциональную организацию, с сохранением геометрии исходного ландшафта – топографических и природных особенностей.

Зона жилого назначения включает преимущественно участки, существующей сохраняемой индивидуальной жилой застройки. Развитие зон жилого назначения жилого назначения предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Новое строительство намечается на свободных территориях населенного пункта. Для нового жилищного строительства предлагается индивидуальная жилая застройка. Предлагается развитие на расчетный срок территории под индивидуальную жилую застройку в западной и юго-западной части населённого пункта, за расчетный срок в южном направлении по ул. Гришановка. Существующая малоэтажная жилая застройка по ул. Жариновка вошла в состав индивидуальной жилой зоны.

Развитие общественных зон села планируется за счёт наполнения их объектами культурно-досугового и торгового назначения. Генеральным планом предусмотрено развитие сложившегося общественного центра посредством строительства новых зданий по ул. Дубиновка. Предлагается к новому строительству здание клуба с библиотекой, магазина и кафе. Предлагается реконструкция действующей средней школы и врачебной амбулатории. К сносу предложен старый клуб и ликвидация помещений клуба и библиотеки, расположенных в здании администрации. Пункт бытового обслуживания предусмотрено разместить в реконструируемом здании бывшего сырного цеха. В районе улицы Гора, на месте ранее существовавшей церкви, предусмотрено строительство церкви.

Генеральным планом  предусмотрено включение в границы населенного пункта коммунально-складской зоны в юго-восточной части населенного пункта и формирование производственной и коммунально-складской зоны в западной части с размещением площадки  водопроводных очистных сооружений (ВОС) и территории пищевой промышленности с переносом сырного цеха и размещением предприятия по заготовке продукции растениеводства.

Важное значение имеет организация рекреационных зон села. Проектными решениями предлагается формирование парковой зоны в северной части населенного пункта по ул. Гора рядом с Лопазненской врачебной амбулаторией, с организацией площадок, дорожек.

В центральной части села  генеральным планом предлагается организация благоустройства вдоль реки Лопазенка, также   по ул. Жариновка, рядом с общественным центром,обустройство территории с размещением спортивной площадки, стадиона с организацией пешеходных дорожек и площадок для отдыха.

Кроме того,  на территории села предлагается благоустройство и озеленение территорий вдоль основных улиц.

На территории населенного пункта, в юго-западной части имеется памятник истории -  братская могила 21 советскому воину. Предлагается благоустройство территории около памятника.

Таким образом, существующая планировочная структура села Лопазна в целом сохраняется. Генеральным планом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом даны предложения по изменению границы села Лопазна, с учетом планируемого развития населенного пункта, за счёт земель сельскохозяйственного назначения. В северной части населенного пункта в границы включена территория с существующей индивидуальной жилой застройкой и существующее кладбище, в центральной части предлагается включить в границы рекреационную зону. С западной стороны предлагается включить зону жилого назначения и проектируемую производственную и коммунально-складскую зону, в которую вошли такие объекты как ВОС, сырный цех и предприятие по заготовке продукции растениеводства. С юго-западной стороны в границы села включается проектируемая индивидуальная жилая застройка, а с юго-восточной стороны - существующий производственный центр и проектируемая индивидуальная жилая застройка за расчетный срок по ул. Гришановка. С восточной стороны в границы села включается существующее кладбище и проектируемая индивидуальная застройка.

с. Ляличи

Село Ляличи имеет живописную, сложную структуру. Населенный пункт пересекают небольшие речки Излучье, Шелковка, Дебрица, разделяя территорию села на несколько частей. Площадь села в существующих границах- 573га, численность населения с. Ляличи на начало 2010г. составляет 690 человек.

Связь с населенными пунктами осуществляется по автодорогам общего пользования: регионального значения - «Мглин - Сураж» и местного значения - «Мглин – Сураж» - Ляличи с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Селитебная территория села  сложилась из живописных улиц, тупиковых проездов и переулков, при пересечении которых образовалась сеть кварталов различной величины и конфигурации. Основными композиционными осями являются ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Высокая.

Основным принципом планировочной организации территории является повышение эффективности ее использования, формирование необходимого количества объектов обслуживания, размещение жилой застройки, а так же комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения застройки на расчетный период. Новые транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Развитие зон жилого назначения в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Формирование новых жилых кварталов, планируется в западной части села в районе ул. Березовая, ул. Советская. Строительство предложено на свободной территории, застройка предусматривается индивидуальными жилыми домами. Генеральным планом сохраняется масштаб сложившейся застройки.

Общественный центр села Ляличи, как сосредоточение административных, образовательных, общественных и культурно - досуговых функций, предлагается развивать на месте исторически сложившегося, в центральной части села по ул. Мичурина.

К существующим  объектам общественного назначения относятся детский сад, средняя общеобразовательная школа со спортивный залом и  волейбольной площадкой, социально-культурный центр с сельской библиотекой, участковым пунктом милиции,  фельдшерским - акушерским пунктом и спортивным залом, а так же магазины, почтовое отделение с отделением сбербанка, пожарная часть, и недействующее административное здание колхоза. При въезде в село расположены объекты культурного наследия: памятник градостроительства и архитектуры - разрушенный комплекс строений усадьбы графа П.В. Завадовского,  церковь Екатерины, памятник истории - братская могила 4 советских войнов.

Генеральным планом предлагается, предусмотреть реконструкцию существующих объектов: недействующего административного здания колхоза под гостиницу, недействующего сырного цеха с перепрофилированием под столовую и недействующего здания церкви  Екатерины с восстановлением функционального назначения.

На территории существующего детского сада предложено строительство нового детского сада. При въезде в село (напротив парка  графа П.В. Завадовского) предусмотрено строительство здания мастерских по изготовлению сувениров. В районе ул. Набережная  предлагается строительство бюро ритуальных услуг.

Действующие кладбища, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов по переулку Садовый и ул. Набережная,  предлагается закрыть.

Существующие производственные и коммунально-складские территории расположены в северной части населенного пункта и представлены следующими объектами: недействующим сырным цехом, ремонтно-механической мастерской и мехдвором.

Размещение новых объектов производственного назначения на территории села не предусмотрено.

Территории ремонтно-механических мастерских, мехдвора, предложено упорядочить и перепрофилировать в производственный центр. На улице Первомайская у автодороги «Мглин-Сураж» предусмотрена организация площадки под размещение СТО. В южной части населенного пункта  предлагается размещение ВОС.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Генеральным планом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра с обустройством скверов и парков, организация зеленых пешеходных связей. Предлагается благоустройство и озеленение вдоль основных улиц, и обустройство спортивных площадок населенного пункта.

Особое внимание уделено благоустройству прибрежной территории рек Шелковка, Дебрица, Излучье, где планируется облагораживание прибрежной территории в комплексе с берегоукрепительными мероприятиями.

Генеральным планом учтены все памятники культурного наследия, расположенные в с. Ляличи, они вписываются в планировочную структуру населённого пункта, к ним организуются озелененные и благоустроенные подходы.

В целях формирования локального центра туризма в селе Ляличи предусматривается восстановление усадебного комплекса графа Завадовского и каскада прудов на реке Излучье в соответствии с СТП Суражского района. Планируется развитие парка усадьбы графа Завадовского под выставочный комплекс садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и цветочного оформления и строительство при нем предприятия общественного питания и организация торговли сувенирами, изделиями народных промыслов.

Территория села Ляличи в процессе развития сложилась таким образом, что зоны жилой застройки располагаются за существующими границами населенного пункта. Генеральным планом предусматривается включить  их в проектные границы, а также исключить из черты населенного пункта территорию вдоль балок и оврагов в южной и восточной части села.

Таким образом, существующая планировочная структура села Ляличи в целом сохраняется. Генеральным планом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

с. Костеничи

Архитектурно – планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре села Костеничи с учетом природных композиционных элементов, существующего рельефа.

Село Костеничи занимает в отведенных границах территорию площадью 224  га, численность населения  на начало 2010г.- 333 чел.

Связь с населенными пунктами осуществляется по автодороге местного значения «Мглин – Сураж» - Костеничи с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием

Селитебная территория села Костеничи сформирована вдоль реки Тезна и имеет живописные очертания. Существующая планировочная структура расчленена, и условно делится на две части северную и южную. Основными  композиционными осями является ул. Заречье, ул. Грибкова, ул. Гора.

Основным принципом планировочной организации территории является повышение эффективности ее использования, формирование необходимого количества объектов обслуживания, размещение индивидуальной жилой застройки с объектами обслуживания, а так же комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения застройки на расчетный период, а также выявление резервных участков под развитие населённого пункта за расчётный срок. Новые транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Существующий жилой фонд в населенном пункте представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами усадебного типа. На данных участках существующей жилой застройки планируется проведение следующих мероприятий: упорядочение территории, регенерация жилого фонда, реконструкция либо снос ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов.

Формирование новых жилых кварталов с индивидуальной застройкой планируется на свободных территориях. За расчетный   срок зарезервированы территории в южной части села, при въезде, параллельно ул. Заречье.

Общественный центр села сформировался на пересечении основных улиц, в этой части сосредоточены объекты: общеобразовательная школа с дошкольной группой и спортивным залом; дом культуры с библиотекой и фельдшерско - акушерским пунктом (ФАП); магазины, почтовое отделение, контора, часовня.

Генеральным планом предусмотрено: реконструкция дома культуры, с целью выноса ФАПа в отдельно стоящее здание и уменьшения мощности клуба, строительство спортивной площадки рядом с клубом.

Запланирован снос почтового отделения, в связи с его моральным износом, и строительство на этой же территории нового здания почты.

В северной части села планируется организация общественного подцентра, с размещением магазина и кафе, и в дальнейшем возможно размещение объектов общественно-делового назначения.

Основным родом деятельности в селе являются сельское хозяйство и животноводство. В западной части населенного пункта сформирована зона объектов сельскохозяйственного назначения, в которой размещена ферма СПК «Родина». Зона сельскохозяйственных угодий сформирована в северной и юго-восточной, южной частях села. Проектными решениями предлагается реконструкция  животноводческого комплекса СПК «Родина»  с целью уменьшения проектной мощности.

В санитарно-защитную зону зернотока попадает жилая застройка. В связи с этим зерноток предлагается вынести на новую территорию в районе фермы, тем самым обеспечить нормативный размер санитарно-защитной зоны данного объекта. Территорию зернотока реорганизовать и разместить на ней станцию технического обслуживания. Действующие кладбища, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов,  предлагается сохранить.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра, организация зеленых пешеходных связей центра с набережной. Особое внимание уделено благоустройству прибрежной территории с комплексом берегоукрепительных мероприятий.

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон при сельскохозяйственных предприятиях, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Территория села Костеничи  в процессе развития сложились таким образом, что зоны жилой застройки располагаются за существующими границами населенного пункта. Генеральным планом предусматривается включить  их в проектные границы, а также включить в границы населенного пункта территории объектов сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности,  всесторонний учет факторов, влияющих на развитие территории населенного пункта.

## Жилищная сфера

с. Лопазна

Площадь жилых зон в с. Лопазна к расчетному сроку должна составить 168,5 га (что на 8% меньше по отношению к существующему положению). Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 23,4 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 10,4 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 5,6 га.

с. Ляличи

Площадь жилых зон в с. Ляличи к расчетному сроку должна составить 178,0 га (что на  13% больше по отношению к существующему положению). Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 25,2 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 12,6 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения  выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 6,2 га.

с. Костеничи

Площадь жилых зон в с. Костеничи к расчетному сроку должна составить 145,5 га (что на 14%больше по отношению к существующему положению). Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 12,2 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 6,4 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 3,1 га.

## Социальная сфера

Проектные решения генерального плана предполагают решение следующих задач:

снос зданий объектов социальной сферы, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или нефункционирующих по назначению;

реконструкция зданий объектов соцкультбыта с целью перепрофилирования назначения объекта или изменения мощности;

выявление количественного соответствия действующих объектов с учетом решений по сносу к нормативным значениям для проектной численности и размещение объектов, в объеме, отвечающему нормативному значению.

К сносу запланированы следующие объекты:

с. Лопазна

спортивная площадка.

недействующих:

клуб.

с. Ляличи

ветхих:

Ляличский детский сад.

с. Костеничи

почтовое отделение.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2030г.) выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории с использованием результатов демографического прогнозирования и приведен ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Обеспеченность  объектами социальной сферы с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи)

(численность населения с. Лопазна – 650 чел., с. Ляличи – 700 чел., с. Костеничи – 340 чел.)

| № п/п | Наименование | Норматив | с. Лопазна | с. Ляличи | с. Костеничи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 29 | 21 | 0 | 23 | -23 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащихся* | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 320 | 70 | 250 | 320 | 72 | 248 | 196 | 33 | 163 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 10 | 12 | -2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 6 | -6 |
| 5 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка ** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 7 | -7 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | Аптеки, кв. м общей площади* | 1 на 6,2 тыс. чел | 20 | 0 | 20 | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи*, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 1 | -1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория (плоскостные спортивные сооружения), га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,02 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,2 | -0,2 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 162 | 162 | 0 | 324 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 36 | -36 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 0 | 260 | -260 | 340 | 280 | 60 | 300 | 170 | 130 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 0,0 | 4,9 | -4,9 | 7,0 | 5,3 | 1,8 | 5,5 | 2,6 | 2,9 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 176 | 195 | -19 | 210 | 210 | 0 | 140 | 102 | 38 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 20 | 26 | -6 | 0 | 28 | -28 | 0 | 14 | -14 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Бани, мест | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 108 | -108 | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 6 | -6 | - | - |
| 20 | Гостиницы, мест*** | 6 на 1 тыс. чел. | - | 0 | 11 | -11 | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация МО, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль* | 1 депо на 2 автомобиля | - | 2 | 2 | 0 | - |

Примечание: * - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование;

** - предполагается обслуживание за счет ЦРБ;

*** - расчет выполнен на основании определения места развития туризма;

|  | определено экспертно. |
| --- | --- |

Помимо сноса ветхих и недействующих объектов генеральным планом  предусматрены реконструкция и размещение новых объектов соцкультбыта для повышения уровня обеспеченности населения  объектами соцкультбыта и улучшения качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

Реконструкция существующих объектов:

с. Лопазна

На расчетный срок

Лопазненской средней общеобразовательной школы с целью уменьшения мощности до 100 учащихся и размещения внешкольных учреждений на 7 мест;

администрации сельского поселения с целью выноса дома культуры и сельской библиотеки в новое здание;

Лопазненской врачебной амбулатории с аптекой с целью увеличения мощности до 15 посещений в смену;

сырного цеха с целью перепрофилирования под предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

с. Ляличи

На расчетный срок

недействующего административного здания колхоза под гостиницу на 20 мест;

недействующего здания церкви Екатерины с целью восстановления функционального назначения;

формирование локального центра туризма: восстановление разрушенного усадебного комплекса графа Завадовского в соответствии с СТП Суражского района;

недействующего сырного цеха с целью перепрофилирования под столовую на 50 мест.

с. Костеничи

На расчетный срок

МУ Костеничский поселенческий центральный дом культуры с целью выноса ФАПа в отдельно стоящее здание и уменьшения мощности клуба до 170 мест.

Размещение  новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью:

с. Лопазна

На расчетный срок

дом культуры с библиотекой на 260 мест и 8,3 тыс. ед. хранения соответственно;

2 спортивные площадки общей площадью 1,2 га;

2 магазина по 25 кв. м торговой площади;

кафе на 30 мест;

церковь.

с. Ляличи

На первоочередное освоение

детский сад на 30 мест.

На расчетный срок

размещение при школе внешкольных учреждений на 7 мест;

4 спортивные площадки по 0,1 га каждая и 1 спортивная площадка на 0,5 га;

магазин на 100 кв. м торговой площади;

предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

бюро ритуальных услуг.

с. Костеничи

На расчетный срок

ФАП;

спортивная площадка на 0,2 га;

почтовое отделение;

магазин торговой площадью 100 кв. м;

кафе на 15 мест.

## Производственная сфера

Генеральным планом  предложены следующие мероприятия в производственной сфере:

с. Костеничи

К сносу запланирован зерноток и резервирование территории для его размещения в западной части населенного пункта.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий.

с. Лопазна

Реконструкция сырного цеха с перепрофилированием  здания в предприятие бытового обслуживания.

К размещению запланирован сырный цех и предприятие по заготовке продукции растениеводства в северо-западной части населенного пункта.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения.

с. Ляличи

Реконструкция недействующего  сырного цеха с перепрофилированием  здания в столовую.

Объектов производственного назначения к размещению не предусмотрено.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны сельскохозяйственных угодий, производственного и коммунально-складского назначения.

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

1. Строительство

ферма на 250 голов (вблизи проектируемой границы с. Лопазна);

ферма на 1100 голов (вблизи границы д. Миновка);

сырный цех (вблизи проектируемой границы с. Ляличи);

предприятие по заготовке продукции растениеводства и дикоросов (вблизи проектируемой границы с. Ляличи).

2. Реконструкция

животноводческого комплекса СПК «Родина»  с целью уменьшения проектной мощности до 90 голов (на 230 голов);

недействующих ремонтно-механической мастерской и мехдвора с перепрофилированием в машинно-тракторную мастерскую;

недействующей фермы с перепрофилированием под коммунально-складскую территорию;

недействующие мастерские с перепрофилирование в склады.

3. Снос

складской комплекс.

Согласно проектным решениям по изменению границы населенных пунктов  часть объектов с территорий вне границ существующих границ попадут на территорию проектных границ населенных пунктов. К ним относятся:

В связи с тем, что генеральным планом изменяются границы населенных пунктов с. Лопазна, с. Ляличи и с. Костеничи, часть объектов, расположенных на территории поселения вне существующих границ населенных пунктов, попадут в проектные границы населенных пунктов:

с. Лопазна

производственный центр;

с. Костеничи

ферма СПК «Казачье» на 90 голов.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### Внешний транспорт

Согласно Схеме территориального планирования Брянской области предусмотрена реконструкция автодороги общего пользования регионального значения «Мглин-Сураж» по нормам  III категории протяжённостью 12,0 км в границах поселения (расчетный срок).

В соответствии с СТП Суражского района предусмотрено

Мероприятия на первую очередь

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ляличи – Глуховка" с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV  категории, протяжённостью 3,5 км в границах поселения.

Мероприятия на расчетный срок

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Лопазна – Великая Дуброва – Буда-Вовницкая" (выход на автодорогу «Унеча – Мглин», Унечский район) с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV  категории, протяжённостью 1,3 км в границах поселения;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Старый  Дроков – Луговец" (Мглинский район) с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV категории, протяжённостью 0,3 км в границах поселения;

строительство автодорожного моста через р. Ипуть на автодороге «Старый  Дроков – Луговец» на севере поселения.

В дополнение к вышеизложенным мероприятиям генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам и к объектам сельскохозяйственного назначения:

с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 8,8 км

с переходным типом дорожной одежды и укрепленными каменными материалами покрытием, общей протяженностью в границах поселения 2,0 км.

Автомобильные дороги, не затронутые строительством, сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Лопазненского сельского поселения, были выявлены  недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п.3.4.1 МНГП Лопазненского сельского поселения введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП Лопазненского сельского поселения: ширина проезжей части главных улиц - 7 м, ширина проезжей части улиц в жилой застройке основных  – 6  м,  улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| село Ляличи | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 35,7(10) / 89100 |
|  | в том числе по категориям: главные улицы; улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды; | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,2 / 9400 5,0(0,7)/ 29900 28,7(9,3) / 46800 0,8 / 3000 |
| село Лопазна | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 26,0(4,4) / 63950 |
|  | в том числе по категориям: главные улицы(1 очередь); улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды; | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 3,8/ 30500 5,9(0,7) / 35100 15,9(3,7) /95200 0,4 / 3150 |
|  | улично-дорожная сеть за расчетный срок | км / м2 | 0,2 / 5900 |
| село Костеничи | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 17,3/ 106000 |
|  | в том числе по категориям: главные улицы; улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды; | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,9 / 7100 5,6/ 33800 10,7 / 64500 0,1 / 600 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

На территории Лопазненского сельского поселения на конец расчетного срока планируется проживание 1690  человек. Принятый уровень обеспеченности  населения индивидуальными автомобилями составляет 200 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 338 единиц. В соответствии с  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

согласно п.6.40 станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п.6.41 автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований необходимо:

станций технического обслуживания  - на 2 поста;

автозаправочных станций   - на 1 топливо - раздаточную колонку.

Генеральным планом предлагается:

строительство  придорожного комплекса по обслуживанияю автотранспорта на территории сельского поселения за юго-восточной границей села Лопазна, рядом с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Мглин-Сураж ", в состав которого входят: станции технического обслуживания на 4 поста, автозаправочная станция  на 4 топливо – раздаточные колонки (1 очередь) и автомойка на 2 поста.

с. Ляличи

Генеральным планом предлагается:

строительство  станции технического обслуживания на 4 поста,  расположенной на северо-востоке села Ляличи рядом с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Мглин-Сураж".

Заправка и помывка личного автотранспорта предусматривается на территории придорожного комплекса по обслуживания автотранспорта за юго-восточной границей села Лопазна. На территории села  вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

с. Лопазна

Обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории придорожного комплекса по обслуживания автотранспорта, за юго-восточной границей села Лопазна. На территории села Лопазна  вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

с. Костеничи

Обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории придорожного комплекса по обслуживания автотранспорта, за юго-восточной границей села Лопазна. На территории села Костеничи  вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции, а так же учтенных в нем согласно СТП Суражского района и СТП Брянской области, на территории муниципального образования:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ляличи – Глуховка" с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV  категории, протяжённостью 3,5 км в границах поселения(1 очередь);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Лопазна – Великая Дуброва – Буда-Вовницкая" (выход на автодорогу «Унеча – Мглин», Унечский район) с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV  категории, протяжённостью 1,3 км в границах поселения;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Старый  Дроков – Луговец" (Мглинский район) с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием IV категории, протяжённостью 0,3 км в границах поселения.

Объекты транспортной инфраструктуры:

автодорожный мост- 1 объект;

АЗС – 1 объект;

СТО- 1 объект;

автомойка- 1 объект.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории: с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 8,8 км и с переходным типом дорожной одежды и укрепленными каменными материалами покрытием, общей протяженностью в границах поселения 2,0 км, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам и к объектам сельскохозяйственного назначения.

Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 5,9 км;

основные улицы, в жилой застройке общей протяженностью 16,5 км;

второстепенные  улицы в жилой застройке, общей протяженностью 55,3 км;

проезды, общей протяженностью 1,3  км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

станция технического обслуживания – 1 объект.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Раздел выполнен с учетом СТП Суражского района и МНГП Лопазненского сельского поселения.

Система водоснабжения в населенных пунктах Лопазненского сельского поселения рассчитана с учетом ее развития на расчетный срок. Генеральным планом предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для сохраняемых водопроводных сетей предусмотрена поэтапная реконструкция, с заменой на полимерные трубы.

В качестве источника водоснабжения необходимо использовать ресурсы подземных вод. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения в каждом населенном пункте Лопазненского сельского поселения отнесена к III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Водопроводная сеть прокладывается согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городски и сельских поселений»  и СНиП 2.04.02-84*  на расстоянии не ближе 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5,0 м от фундаментов зданий.

Согласно п. 8.42 СНиП 2.04.02-84* глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 200 л/сут на одного человека, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Объем водопотребления Лопазненского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Коэф-т суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Ляличи |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 700 | 200 | 1,2 | 140,0 | 168,0 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 700 | 50 | 1,2 | 35,0 | 42,0 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 28,0 | 33,6 |
| Итого по населенному пункту с. Ляличи: | 203,0 | 243,6 |
| с. Лопазна |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 650 | 200 | 1,2 | 130,0 | 156,0 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 650 | 50 | 1,2 | 32,5 | 39,0 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 26,0 | 31,2 |
| Итого по населенному пункту с. Лопазна: | 188,5 | 226,2 |
| с. Костеничи |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 340 | 200 | 1,2 | 68,0 | 81,6 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 340 | 50 | 1,2 | 17,0 | 20,4 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 13,6 | 16,32 |
| Итого по населенному пункту с. Костеничи: | 98,6 | 118,32 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды.

Учитывая значительные эксплуатационные затраты, отсутствие системы водоподготовки предусматривается сохранение единого водозаборного узла с установкой блочно-модульных водопроводных очистных сооружений.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла. В состав водозаборного узла входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием (сохраняемые и реконструируемые), водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

с. Ляличи

Производительность водозаборного узла с. Ляличи составит 250 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается в южной части населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 245 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 90-125 мм, общей протяженностью 10,1 км.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 18,3 км.

с. Лопазна

Производительность водозаборного узла с. Лопазна составит 235 м3/сут. Реконструкция водозаборного узла предусматривается в северо-западной части поселения за границами населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 230 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 90-125 мм, протяженностью 11,6 км.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 17,8 км.

с. Костеничи

Производительность водозаборного узла с. Костеничи составит 125 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается севернее с. Костеничи.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 120 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 12,8 км с учётом существующего водовода на поселок Сенькин Ров.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры трубопроводов по участкам. Производительность водозаборных и водоочистных сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с учетом возможного водопотребления всех ближайших населенных пунктов сельского поселения.

Для обеспечения с. Ляличи централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла в южной части населенного пункта, производительностью 250 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 245 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 90-125 мм, общей протяженностью 10,1 км;

поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

Для обеспечения с. Лопазна централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция водозаборного узла в северо-западной части за границами населенного пункта, производительностью 235 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 230 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 90-125 мм, общей протяженностью 11,6 км;

поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

Для обеспечения с. Костеничи централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла в северо-западной части поселения за границами населенного пункта, производительностью 125 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 120 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 3,7 км;

поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

водозаборные сооружения – 3 объекта;

блочно-модульные водопроводные очистные сооружения – 3 объекта;

водопроводные сети – 25,4 км.

### Водоотведение

Раздел выполнен с учетом СТП Суражского района и МНГП Лопазненского сельского поселения.

Генеральным планом для населенных пунктов Лопазненского сельского поселения предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Генеральным планом предусматривается оборудование групповыми септиками общественной и жилой застройки.

Емкости септиков должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из стальных труб диаметром не менее 160 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Объем стоков образующихся на территории Лопазненского сельского поселения составляет 486,7 м3/сут.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами со сливом на площадке проектных канализационных очистных сооружениях (КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной станции для приема стоков.

Площадка КОС расположена в 700 метрах от восточной границы села Лопазна, производительностью 490 м3/сут. В качестве сооружений по очистке рекомендуется использовать поля фильтрации.

Производительность КОС необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с учетом возможного приема сточных вод от всех населенных пунктов сельского поселения.

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

обеспечить септиками полной заводской готовности существующую и проектируемую застройку сельского поселения. Для отвода сточных вод необходимо предусмотреть их вывоз специализированными машинами со сливом на площадке КОС;

строительство КОС, расположенных в 700 метрах от восточной границы села Лопазна, производительностью 490 м3/сут.

В соответствии с проектными решениями в качестве объекта местного значения уровня сельского поселения предусмотрены к размещению канализационные очистные сооружения (1 объект).

### Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом СТП Суражского района и МНГП Лопазненского сельского поселения

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и защите»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус   26 °С;

средняя температура за отопительный период – минус 2,3°С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

с. Лопазна

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение Лопазненской средней школы и Лопазненского детского сада, осуществляется  от собственных сохраняемых газовых котельных. Расчетный температурный график отпуска тепла с котельных - 95/70 °С.

Расчетные тепловые нагрузки с. Лопазна приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Общественные здания | 6241 | 0,394 | 0,2731 | 0,0546 | 0,722 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 23400 | 1,339 | 0,0000 | 0,5616 | 1,901 |
|  | Всего |  | 1,733 | 0,273 | 0,616 | 2,622 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,63 Гкал/ч (8690 Гкал/год).

с. Ляличи

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение Ляличинской средней общеобразовательной школы осуществляется  от собственной сохраняемой газовой котельной. Расчетный температурный график отпуска тепла с  котельных - 95/70 °С.

Расчетные тепловые нагрузки с. Ляличи приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Общественные здания | 8086 | 0,511 | 0,3538 | 0,0708 | 0,935 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 25200 | 1,442 | 0,0000 | 0,6048 | 2,047 |
|  | Всего |  | 1,953 | 0,354 | 0,676 | 2,982 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,98 Гкал/ч (9727 Гкал/год).

с. Костеничи

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение Костеничской основной школы осуществляется  от собственной сохраняемой газовой котельной. Расчетный температурный график отпуска тепла с  котельных - 95/70 °С.

Расчетные тепловые нагрузки с. Костеничи приведены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Общественные здания | 3538 | 0,223 | 0,1548 | 0,0310 | 0,409 |
| 2 | Жилая застройка | 12240 | 0,700 | 0,0000 | 0,2938 | 0,994 |
|  | Итого |  | 0,924 | 0,155 | 0,325 | 1,403 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,4 Гкал/ч (4620 Гкал/год).

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников, необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Учитывая, что не запланированы объекты к строительству и реконструкции, перечень объектов местного значения предусмотренных к размещению не определен.

### Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом МНГП Лопазненского сельского поселения, СТП Суражского района, а также СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Основные мероприятия генерального плана направлены на бесперебойное электроснабжение перспективной общественной и жилой застройки на расчетный срок.

На расчетный срок система электроснабжения Лопазненского сельского поселения сохраняется централизованной. Генеральным планом предусматривается реконструкция существующей понизительной подстанции ПС 35/10 кВ "Лопазна" с техническим перевооружением и заменой оборудования. Питающие линии электропредачи (ЛЭП) 35 кВ "Сураж-Мглин" сохраняются и подлежат реконструкции по мере их фактического износа.

Передача электрической мощности от реконструируемой ПС 35/10 кВ "Лопазна" в населенные пункты сельского поселения, сохраняется по воздушным магистральным фидерам 10 кВ на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ.

Для проектного объекта водоотведения, на востоке от села Лопазна, предусмотрено строительство трансформаторной подстанции ТП "КОС" 10/0,4 кВ, мощностью 2х100 кВА, а также воздушной ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,50 км.

с. Лопазна

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на северо-востоке села, мощностью 1х160 кВА для индивидуальной жилой застройки;

реконструкция четырех существующих трансформаторных подстанций ТП№№94, 96, 130, 289 с заменой оборудования в связи с износом и увеличением мощности до необходимой;

строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 6,2 км, из них подземно кабелем - 0,8 км.

с. Костеничи

Генеральным планом  на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на юго-западе села, мощностью 1х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на севере села, мощностью 1х100 кВА для существующей и проектной жилой застройки;

реконструкция трех существующих трансформаторных подстанций ТП№№89, 127, 290 с заменой оборудования в связи с износом и увеличением мощности до необходимой;

строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 2,24 км.

с. Ляличи

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ на западе и юге села, мощностью 1х250 кВА каждая, для существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки;

строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ на юге села, мощностью 2х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;

реконструкция двух существующих трансформаторных подстанций ТП№№152, 209 с заменой оборудования в связи с износом и увеличением мощности до необходимой;

строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 6,2 км, из них подземно кабелем - 0,6 км.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу. Кабельные линии электропередачи 10 кВ предлагается выполнить подземно, с применением кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселка относятся  к III категории, за исключением таких как:

детские сады и школы, здания лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как  ВОС, КОС в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин понизительной подстанции ПС 35/10 кВ "Лопазна".

Для определения расчетных электрических нагрузок по Лопазненскому сельскому поселению выполнен расчет по укрупненным показателям. Результаты расчета приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчет электрических нагрузок по Лопазненскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопазна |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 23040 | 0,02 |  | 0,9 | 414,72 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 5924 |  | 266,58 | 0,6 | 159,95 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 6720 |  | 241,92 | 0,7 | 169,34 |
| Итого: | 744,0 |
| с. Костеничи |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 11844 | 0,02 |  | 0,9 | 213,19 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 3538 |  | 159,21 | 0,6 | 95,53 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 1338 |  | 48,17 | 0,7 | 33,72 |
| Итого: | 342,4 |
| с. Ляличи |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 24984 | 0,02 |  | 0,9 | 449,71 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 8086 |  | 363,87 | 0,6 | 218,32 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 518 |  | 18,65 | 0,7 | 13,05 |
| Итого: | 681,0 |
| Всего по Лопазненскому сельскому поселению: | 1767,5 |

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 1,77 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2,04 МВт.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня муниципального района:

понизительная подстанция класса напряжения 35/10 кВ "Лопазна", запланированная к реконструкции – 1 объект;

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

трансформаторные подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ, запланированные к строительству – 7 объектов;

трансформаторные подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ, запланированные к реконструкции – 9 объектов;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 15,3 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Лопзненского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Суражского района.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Лопазненского  сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

Газоснабжение потребителей с. Лопазна, с. Ляличи, с. Костеничи сохраняется от существующей ГРС "Сураж".

В соответствии с СТП Суражского района на территории сельского поселения планируется газификация п. Сенькин Ров и д. Миновка от существующей ГРС "Сураж". Для газификации потребителей предусматривается строительство межпоселковых газопроводов высокого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,7 км.

Газораспределительная система сельского поселения сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа,  газораспределительная система сохраняется  2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной жилой застройке;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа  на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и численности населения.

Расчет потребления газа с. Лопазна, с. Ляличи и с. Костеничи приведен ниже (Таблица 17, Таблица 18, Таблица 19).

Таблица 17 Расчет потребления газа с. Лопазна

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 650 | 43 | 78000 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 650 | 327 | 1086250 |
|  | Итого: | 650 | 370 | 1164250 |

Таблица 18 Расчет потребления газа с. Ляличи

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 700 | 47 | 84000 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 700 | 373 | 1215875 |
|  | Итого: | 700 | 420 | 1299875 |

Таблица 19 Расчет потребления газа с. Костеничи

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 340 | 23 | 40800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 340 | 175 | 577500 |
|  | Итого: | 340 | 198 | 618300 |

Для развития централизованной системы газораспределения сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство газопроводов высокого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,7 км.

Для улучшения качества жизни сельского населения на расчетный срок необходимо довести уровень газификации жилой застройки до 100%, а также обеспечить перевод отопления объектов социально-культурной сферы на природный газ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определены объекты местного значения уровня сельского поселения:

газопроводы высокого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,7 км.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Лопзненского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Суражского района.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

С учетом развития генеральным планом предлагаются решения:

по развитию телекоммуникационного комплекса Лопазненского сельского поселения;

по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Лопазненского сельского поселения:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.09.2009 №1349-р), территория Лопазненского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Развитие телефонной сети предлагается  на базе технологии NGN,  что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

Для телефонизации по территории Лопазненского сельского поселения планируется прокладка волоконно-оптических линий связи протяженностью 13,0 км.

Для развития сетей связи в селе Лопазна на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,5 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития сетей связи в селе Ляличи на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,0 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Развитие сетей связи в селе Костеничи на расчетный срок проектом не предусматривается. Территория села Костеничи покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

На территории сельского поселения строительство новых антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается и предлагается сохранение АМС "Теле-2" и АМС "Билайн".

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Лопазна – 650 человек, составит 260 абонентских номеров. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Ляличи – 700 человек, составит 280 абонентских номера.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

волоконно-оптические линии связи протяженностью 13,0 км;

автоматические телефонные станции -  1 объект.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории Лопазненского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития Лопазненского сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура сельского поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников питьевого  хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана сельского поселения, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для территорий предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 20 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов Лопазненского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
|  | с. Костеничи |  |
| 1 | Ферма СПК "Родина" | 100 |
| 2 | Ток | 100 |
| 3 | Кладбище | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | с. Лопазна |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Производственный центр | 50 |
| 3 | Сырный цех | 100 |
| 4 | Предприятие по заготовке продукции растениеводства | 50 |
|  | с. Ляличи |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Кладбище (закрываемое) | 50 |
| 3 | Производственный центр | 50 |
| 4 | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | Лопазненское сельское поселение |  |
| 1 | Площадка для временного хранения ТБО | 1000 |
| 2 | Скотомогильник закрываемый | 1000 |
| 3 | Ферма | 300 |
| 4 | Канализационное очистное сооружение | 150 |
| 5 | Животноводческий комплекс СПК "Родина" | 100 |
| 6 | Карьер | 100 |
| 7 | Машино-тракторная мастерская | 100 |
| 8 | Комплексный зерносклад | 50 |
| 9 | Кладбище | 50 |
| 10 | Склад | 50 |
| 11 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 12 | Ферма СПК "Казачье" | 300 |
| 13 | Сырный цех | 100 |
| 14 | Предприятие по заготовке продукции растениеводства и дикоросов | 50 |
| 15 | Автозаправочная станция | 100 |
| 16 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 17 | Автомойка | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанное с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон р. Дебрица, р. Излучье р. Ипуть, р. Лопазенка, р. Ржавец, ручей, р. Тезна, р. Шелковка  установлена в размере 50, 50, 200, 100, 50, 50, 100, 50 м соответственно.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляет 50 м.

В границах ВЗ запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах ПЗП наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009  N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ устанавливается в размере 10, 15 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений устанавливается в размере 7 метров в соответствии с п. 7.23* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях мощностью 490 м3/сут. устанавливается в размере 150 м в соответствии с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992  № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода в каждую сторону.

Минимальный размер санитарного разрыва от нефтепровода установлен в размере 200 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для автомобильных дорог  III категории установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для понизительной подстанции (электроподстанции) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия  по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

вынос территории животноводческого комплекса СПК "Родина"  на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории муниципального образования необходимо решение следующих основных задач:

полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территорий площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) и мусора;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон, расположенный в Овчинском сельском поселении;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытия скотомогильников на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с территорий жилой застройки будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО, расположенный в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год  в соответствии с письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (1800 человек), на конец расчетного срока составит около 4,3 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентацию деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с  Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18 августа 2008 г. N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора – СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения на рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области) а также Паспорт безопасности территории Суражского района, утвержденный Главой Суражского района в 2008 году.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера | Статистика проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток | 2007 г. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |  |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |  |
| 1.2 | Сильные осадки |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка | 2008 г. |
|  |  |  | Снежные заносы |  |
| 2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка | ежегодно с декабря по март |
| 2.3.1. | Град | Динамический | Удар | ежегодно с мая по август |
| 2.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) | ежегодно |
| 2.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха | 2008 – 2010 г. (май) |
| 2.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха | 2010 г. |
| 2.3.5 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды | ежегодно |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя | ежегодно |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |  |
|  |  |  | Тепловой удар |  |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |  |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |  |
|  |  |  | Опасные дымы |  |

Территория распространения всех чрезвычайных ситуация природнгого характера – вся территория сельского поселения. Территория распространения пожаров ландшафтных и лесных –  природные территории сельского поселения.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Лопазненского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические  опасные явления – события  гидрологического происхождения или результат  гидрологических процессов,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Лопазненского сельского поселения наблюдается подтопление в период весеннего половодья и дождевых паводков вдоль р.Ипуть.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность,  угрожая устойчивости зданий, в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья составляет от 3 до 4,5 м, наибольшего значения величина подъема достигает 5,5 м.

Частота возникновения опасного явления составляет 1 раз в год.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

запас воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

количество атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

осенне-зимнее увлажнение почвы к началу снеготаяния;

глубина промерзания почвы к началу снеготаяния;

наличие и толщина ледяной корки на почвенном покрове;

интенсивность снеготаяния;

озерность, заболоченность и лесистость бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,  оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары,  перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе   выпадает   большое   количество   осадков,   однако   наибольшую   опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование.  От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев,  возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении,  могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб   град   наносит  сельхозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением. разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов,   губительно воздействуют на посевы  (особенно в малоснежные зимы),  увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы,  парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением  лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их  параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Лопазнеснкого сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомагистралях.

На территории Лопазненского сельского поселения к числу потенциально опасных объектов относятся:

- нефтепровод БТС-2;

- магистральный газопровод Сураж-Лопазна-Костеничи-Высокое;

- гидротехническое сооружение  СПК «Казачье».

1. Нефтепровод БТС-2:

1.1. Вид опасного вещества:  нефть.

1.2. Группа взрывоопасных смесей  по ГОСТ Р 51330.5-99 : Т3.

1.3. Категория взрывоопасных смесей  по ГОСТ Р 51330.11-99 : ПА.

1.4. Диаметр трубопровода:   1067 мм.

1.5. Рабочее давление: 6,3 МПа (63 кгс/кв.см).

1.6. Производительность: 50 млн.т/год.

1.7. Режим работы: круглосуточно, круглогодично.

1.8. Границы поражающего воздействия от городов и поселков:  200м.

1.9. Количество населения, проживающего в зоне возможного поражения: население не проживает.

2 Газопровод  высокого давления Сураж -Лопазна- Костеничи-Высокое:

2.1. Вид опасного вещества: метан;

2.2. Категория : II.

2.3. Диаметр трубопровода:150 мм.

2.4. Режим работы: круглосуточно, круглогодично;

2.5. Границы поражающего воздействия от жилых и промышленных кварталов: 7 м.

2.6. Количество населения, проживающего в зоне возможного поражения : население не проживает.

3. Гидротехническое сооружение  СПК «Казачье»:

3.1. Объем ГТС:  540 тыс.м куб.

3.2. Площадь ГТС: 270 тыс. м кв.

3.3. Поражающие факторы: волна прорыва гидротехнических сооружений.

3.4. Возможные зоны поражения: природные  территории поселения, населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зону подтопления нет.

3.5. Количество населения, проживающего в зоне возможного подтопления: население не проживает.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Лопазненского сельского поселения относятся объекты, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров ГГ в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  электроснабжения потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - линий электропередачи напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ);

сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на автомобильных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы под  давлением. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории ГКУ «Клинцовское лесничество» осуществляются:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов ГСМ на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

тушение лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мероприятия по профилактике лесных пожаров:

постоянный контроль за выполнением «Правил пожарной безопасности в лесах»;

систематическое проведение разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих или работающих в лесу (беседы, лекции и другая информация по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, по предупреждению возникновения лесных пожаров и способах их тушения);

противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами наглядной агитации, информации и отдыха.

Противопожарное обустройство лесного фонда:

устройство минерализованных полос;

содержание дорог  противопожарного назначения;

проведение контролируемых отжигов;

благоустройство зеленых зон;

изготовление и ремонт мест отдыха;

изготовление и ремонт  аншлагов;

установка шлагбаумов;

устройство противопожарных разрывов.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В настоящее время на территории с. Ляличи расположено 1 пожарное депо. Генеральным планом предусматривается реконструкция пожарного поста с увеличением мощности до 2 автомобилей.

### ЧС биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильники, расположенные на территории Лопазненского сельского поселения несут опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае его частичного или полного разрушения (подтопления). Генеральным планом сельского поселения скотомогильники подлежат закрытию, так как не отвечают санитарным нормам и требованиям.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 22 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с.Лопазна, с.Костеничи, с.Ляличи) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области в части размещения объектов капитального строительства, от которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области, а также согласованию с органами местного самоуправления Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли различного назначения | га | 13242 | 13242 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 1336 | 1374 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 10305 | 10122 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 28 | 27 |
|  | земли лесного фонда | га | 1487 | 1487 |
|  | земли водного фонда | га | 86 | 84 |
|  | земли запаса | га | - | 145 |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 13242.0 | 13242.0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территорий населенных пунктов, всего | га | 1336.0 | 1373,1 |
|  |  | % | 10.09 | 10.41 |
|  | c.Лопазна | га | 241.0 | 316.4 |
|  | с.Ляличи | га | 573.0 | 477,3 |
|  | с.Костеничи | га | 224.0 | 281 |
|  | п. Мостки | га | 7,8 | 7,8 |
|  | п. Першиков | га | 16,4 | 16,4 |
|  | п. Сенькин Ров | га | 22,3 | 22,3 |
|  | п. Весёлый | га | 56,5 | 56,5 |
|  | п. Красный Пахарь | га | 60,8 | 60,8 |
|  | д. Миновка | га | 134,6 | 134,6 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилого назначения | га | 10.6 | 0.5 |
|  |  | % | 0.08 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 10.6 | 0.5 |
|  |  | % | 0.08 | - |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 0.7 | - |
|  |  | (…) | 0.01 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Учебно - образовательного назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Культурно - досугового назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
|  | Спортивного назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Здравоохранения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 8.5 | 16,5 |
|  |  | (…) | 0.06 | 0,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Коммунально - складского назначения | га | 5.6 | 13,5 |
|  |  | % | 0.04 | 0,1 |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | 2.9 | 3 |
|  |  | % | 0.02 | 0,02 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1.9 | 2,6 |
|  |  | (…) | 0.01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Электроснабжения | га | 0.7 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Водоснабжения | га | 1.2 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 116 | 143,5 |
|  |  | (…) | 0,88 | 1,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 1,6 |
|  |  | (…) | - | 0,01 |
| 1.7.2 | транспортировки газа и нефти | га | 71,7 | 71,7 |
|  |  | % | 0,55 | 0,54 |
| 1.7.3 | транспортных коридоров | га | 44.3 | 69.7 |
|  |  | % | 0.33 | 0,5 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6414.6 | 6317,8 |
|  |  | (…) | 48.44 | 47,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 6376.3 | 6295,8 |
|  |  | % | 48.15 | 47,54 |
| 1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 38.3 | 22 |
|  |  | % | 0.29 | 0,17 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 7.0 | 4,4 |
|  |  | (…) | 0.05 | 0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.9.1 | Ритуального назначения | га | 5.3 | 2,4 |
|  |  | % | 0.04 | 0,02 |
| 1.9.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 1.7 | 2 |
|  |  | % | 0.01 | 0,01 |
| 1.10 | Зона акваторий | га | 102.4 | 103,6 |
|  |  | (…) | 0.77 | 0,78 |
| 1.11 | Зона природного ландшафта | га | 5244,3 | 5280,5 |
|  |  | (…) | 39,61 | 39,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.11.1 | природного ландшафта | га | 2734.0 | 2860,4 |
|  |  | (…) | 20.65 | 21,6 |
| 1.11.2 | лесной растительности | га | 2364.5 | 2420,1 |
|  |  | (…) | 17.86 | 18,28 |
| 1.11.3 | заболоченных территорий | га | 145.8 | - |
|  |  | (…) | 1.10 | - |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1 783 | 1 800 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | с. Лопазна | чел. | 646 | 650 |
|  | с. Ляличи | чел. | 690 | 700 |
|  | с. Костеничи | чел. | 333 | 340 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 11 | 11 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 52 | 52 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 3.1.1 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 1 | - |
|  |  | га | 0,3 | - |
|  |  | га/1000 чел. | 0,2 | - |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность железных дорог | км двойного пути | - | - |
|  | Протяженность автомобильных дорог | км | 150,9 | 148,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - с капитальным типом дорожной одежды | км | 13,9 | 25,9 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 192 | 200 |
|  | Количество автозаправочных станций | ед | - | 1 |
|  | Количество СТО | ед | - | 1 |
|  | Количество автомоек | ед | - | 1 |
|  | Количество автодорожных мостов | ед | - | 1 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 588,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 507,0 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 81,12 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 610 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 610 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
|  | Протяженность сетей | км | 33,82 | 48,9 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 486,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 405,6 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 81,12 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 490 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,2 | - |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год | 0,79 | 0,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,79 | 0,97 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2х2,5 | 2х2,5 |
|  | Протяженность сетей | км | 62,3 | 70,3 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | - | 23 037 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 23 037 |
|  | -на производственные нужды | - - | - | - |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
|  | - районные котельные | - - | - | - |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 7,01 |
|  | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
|  | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 3,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 3,1 |
|  | - на производственные нужды | - - | - | - |
|  | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 33,5 | 35,2 |
|  | СВЯЗЬ |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | 400 |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
|  | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
|  | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
|  | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | - - | - | - |
|  | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы |  |  |
|  | Площадка для временного хранения ТБО | единиц/га | 4/2,0 | 2/1,8 |
|  | Скотомогильники | единиц | 2 | - |
|  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 7/4,7 | 4/2,2 |
|  | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |  | - | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 417,04 |
|  | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилищная сфера | - | - | 176,1 |
|  | социальная сфера | - | - | 22,3 |
|  | производственная сфера | - | - | - |
|  | транспортная инфраструктура | - | - | 38,5 |
|  | инженерное обеспечение | - | - | 170,83 |
|  | охрана окружающей среды | - | - |  |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с. Костеничи

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 224.0 | 281 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 121.3 | 145.5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 54.15 | 51.78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 121.3 | 145.5 |
|  |  | (…) | 54.15 | 51.78 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 4.4 | 13 |
|  |  | (…) | 1.96 | 4.63 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0.9 | - |
|  |  | % | 0.40 | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.18 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1.6 | - |
|  |  | % | 0.71 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 1.1 | - |
|  |  | % | 0.49 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0.3 | - |
|  |  | % | 0.14 | - |
| 1.1.3 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.1 | - |
|  |  | (…) | 0.04 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | водоснабжения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 19.3 | 30,4 |
|  |  | % | 8.62 | 10.82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | улично-дорожной сети | га | 19.3 | 30,4 |
|  |  | (…) | 8.62 | 10.82 |
| 1.1.5 | Рекреационная зона | га | - | 12.2 |
|  |  | (…) | - | 4.34 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 30.1 | 38,4 |
|  |  | (…) | 13.44 | 13.66 |
| 1.1.6.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 29.0 | 26,7 |
|  |  | % | 12.95 | 9,5 |
| 1.1.6.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 1.1 | 11.7 |
|  |  | (…) | 0.49 | 4.16 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения | га | 1.8 | 1.8 |
|  |  | (…) | 0.80 | 0.64 |
| 1.1.7.1 | ритуального назначения | га | 1.8 | 1.8 |
|  |  | % | 0.80 | 0.64 |
| 1.1.8 | Зон акваторий | га | 0.8 | 0,3 |
|  |  | (…) | 0.36 | 0,09 |
| 1.1.9 | Зона природных территорий | га | 46,2 | 39,4 |
|  |  | (…) | 20,63 | 14,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.9.1 | природного ландшафта | га | 34.2 | 32,8 |
|  |  | (…) | 15.27 | 11,69 |
| 1.1.9.2 | лесной растительности | га | 12.0 | 6.6 |
|  |  | (…) | 5.36 | 2.35 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 333 | 340 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 102,1 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 11 | 11 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - | 52 | 52 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 3 | 2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 17 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 5,8 | 12,2 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 5,8 | 12,2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 6,4 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  |  |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 70 | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 15 | 15 |
|  |  | место/1000 чел. | 45 | 44 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 196 | 196 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 589 | 576 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 3 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 9 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 300 | 170 |
|  |  | место/1000 чел. | 901 | 500 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5,5 | 5,5 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 16,5 | 16,2 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 486 | 476 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 0,2 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,6 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 3 | 4 |
|  |  | кв.м торговой площади | 140 | 240 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 420 | 706 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 15 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 44 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.6.1 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | объект | - | - |
| 4.7.1 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения религиозного назначения | объект | - | - |
| 4.8.1 | Часовня | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 15,5 | 17,3 |
|  | - главных улиц | км | - | 0,9 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 5,6 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 10,7 |
|  | - проездов | км | - | 0,1 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 192 | 200 |
| 5.3 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 5.4 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 5.5 | Автомойка | ед. | - | - |
| 5.6 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 118,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 102,0 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 16,32 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 125 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 125 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 10,9 | 12,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 97,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 81,6 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 16,32 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | Млн. кВт/ч.год | 0,15 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Млн. кВт/ч.год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. кВт/ч.год | 0,15 | 0,18 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч.год | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,90 | 4,90 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 4 6210 |
|  | -всего |  |  |  |
|  | в том числе: | - | - | 4 6210 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | - | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - | - | - |
|  | - районные котельные | - | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,4 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 1,7 | 2,6 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2/1,7 | 2/1,7 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 20,8 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 49,4 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | - |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 25,0 |

с.Лопазна

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 241.0 | 316.4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 182.0 | 168,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 75.52 | 53.26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0.5 | - |
|  |  | (…) | 0.21 | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 181.5 | 168.5 |
|  |  | (…) | 75.31 | 53.26 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 4.3 | 8 |
|  |  | (…) | 1.78 | 2.5 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.16 | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0.6 | - |
|  |  | % | 0.25 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1.3 | - |
|  |  | % | 0.55 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.16 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 1.5 | - |
|  |  | % | 0.62 | - |
| 1.1.2.8 | многофункционального назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0.1 | 2.8 |
|  |  | (…) | 0.04 | 0.9 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | 2.8 |
|  |  | % | - | 0.9 |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.1 | 0.3 |
|  |  | (…) | 0.04 | 0.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоснабжения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 26.1 | 50.4 |
|  |  | (…) | 10.83 | 15.93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5 | улично-дорожной сети | га | 26.1 | 50.4 |
|  |  | (…) | 10.83 | 15.93 |
| 1.1.6 | Рекреационная зона | га | - | 27.8 |
|  |  | (…) | - | 8.79 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10.3 | 11.5 |
|  |  | (…) | 4.27 | 3.63 |
| 1.1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 10.3 | 11.5 |
|  |  | % | 4.27 | 3.63 |
| 1.1.7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8 | Зона специального назначения | га | - | 2,3 |
|  |  | (…) | - | 0,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.8.1 | ритуального назначения | га | - | 2,3 |
|  |  | (…) | - | 0,73 |
| 1.1.9 | Зон акваторий | га | - | 0.3 |
|  |  | (…) | - | 0.1 |
| 1.1.10 | Зона природных территорий | га | 18,1 | 44,5 |
|  |  | (…) | 7,52 | 14,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.10.1 | природного ландшафта | га | 15.9 | 41,8 |
|  |  | (…) | 6.61 | 13,21 |
| 1.1.10.2 | лесной растительности | га | 2.2 | 2.7 |
|  |  | (…) | 0.91 | 0.85 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 646 | 650 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,6 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 11 | 11 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 52 | 52 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 20 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,0 | 23,4 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 13,0 | 23,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | 0 | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  | 0 | - |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 22 | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 38 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 50 | 50 |
|  |  | место/1000 чел. | 77 | 77 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 320 | 100 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 495 | 154 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 7 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 11 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | объект | - | - |
| 4.2.1 | Врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 10 | 15 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 15 | 23 |
| 4.2.2 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 50 | 260 |
|  |  | место/1000 чел. | 77 | 400 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 8,3 | 8,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 12,8 | 12,8 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 251 | 249 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | - | 2 |
|  |  | га | - | 1,2 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 1,8 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 3 | 5 |
|  |  | кв.м торговой площади | 176 | 226 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 272 | 348 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | 2 | 3 |
|  |  | место | 20 | 50 |
|  |  | место/1000 чел. | 31 | 77 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 5 |
|  |  | рабочее место/1000 чел. | - | 8 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1. | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение сберегательного банка | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционное место | 1 | 1 |
|  |  | операционное место/1000 чел. | 2 | 2 |
| 4.9 | Объекты религиозного назначения |  |  |  |
| 4.9.1 | Церковь | объект | - | 1 |
| 4.8.2 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 23,6 | 26,0 |
|  | - главных улиц | км | - | 3,8 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 5,9 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 15,9 |
|  | - проездов | км | - | 0,4 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 192 | 200 |
| 5.3 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 5.4 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 5.5 | Автомойка | ед. | - | - |
| 5.6 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 226,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 195,0 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 31,2 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 235 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 11,04 | 17,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 187,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 156 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 31,2 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 490 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | Млн. кВт/ч.год | 0,28 | 0,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Млн. кВт/ч.год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. кВт/ч.год | 0,28 | 0,35 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт/ч.год | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч.год | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,80 | 5,20 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 8 690 |
|  | -всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 8 690 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,63 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,2 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 1,4 | 2,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 152 | 400 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,08 | 0,08 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | 2/2,2 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 8,7 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 80,3 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 31,5 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 62,5 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с.Ляличи

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 573.0 | 477.3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 155.6 | 178 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 27.16 | 37.3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0.2 | - |
|  |  | (…) | 0.03 | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 155.4 | 178 |
|  |  | (…) | 27.13 | 37,3 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 4.2 | 14,4 |
|  |  | (…) | 0.73 | 3,02 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.02 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.07 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 2.4 | - |
|  |  | % | 0.42 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0.9 | - |
|  |  | % | 0.15 | - |
| 1.1.2.9 | многофункционального назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.07 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0.2 | 1.4 |
|  |  | (…) | 0.03 | 0,3 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | 0.2 | - |
|  |  | % | 0.03 | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.3 | производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 1,4 |
|  |  | % | - | 0,3 |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.4 | 1,8 |
|  |  | (…) | 0.07 | 0,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоснабжение | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.07 | - |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 20.4 | 65,0 |
|  |  |  | 3.56 | 13,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | улично-дорожной сети | га | 20.4 | 65,0 |
|  |  | (…) | 3.56 | 13,62 |
| 1.1.6 | Рекреационная зона | га | 3.0 | 34,1 |
|  |  | (…) | 0.52 | 7,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Мест общего пользования | га | - | 2,7 |
|  |  | (…) | - | 0,56 |
| 1.1.6.2 | Учреждений отдыха и туризма | га | - | 31,4 |
|  |  | (…) | - | 6,57 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 106.8 | 60,0 |
|  |  | (…) | 18.64 | 12,57 |
| 1.1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 104.5 | 58,8 |
|  |  | % | 18.24 | 12,31 |
| 1.1.7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 2.3 | - |
|  |  | % | 0.40 | - |
| 1.1.7.3 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | га |  | 1,2 |
|  |  | % |  | 0,26 |
| 1.1.8 | Зона специального назначения | га | 2.1 | 2,1 |
|  |  | (…) | 0.37 | 0,43 |
| 1.1.8.1 | ритуального назначения | га | 2.1 | 2,1 |
|  |  | % | 0.37 | 0,43 |
| 1.1.9 | Зон акваторий | га | 6.8 | 10,5 |
|  |  | (…) | 1.19 | 2,21 |
| 1.1.10 | Зона природных территорий |  | 273,3 | 110 |
|  |  |  | 47,73 | 23,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.10.1 | природного ландшафта | га | 119.0 | 54,4 |
|  |  | (…) | 20.77 | 11,39 |
| 1.1.10.2 | лесной растительности | га | 154.3 | 55,6 |
|  |  | (…) | 26.93 | 11,65 |
| 1.1.10.3 | заболоченных территорий | га | 0.2 | - |
|  |  | (…) | 0.03 | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 690 | 700 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 101,4 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 11 | 11 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - | 52 | 52 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 18 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 12,6 | 25,2 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 12,6 | 25,2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 12,6 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 15 | 100 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 35 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 50 | 30 |
|  |  | место/1000 чел. | 72 | 71 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 320 | 320 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 464 | 457 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 7 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 10 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 340 | 340 |
|  |  | место/1000 чел. | 493 | 486 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 7,0 | 7,0 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 10,1 | 10,0 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 2 | 2 |
|  |  | кв. м площади пола | 324 | 324 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 470 | 463 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 1 | 6 |
|  |  | га | 0,02 | 0,62 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,03 | 0,9 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 4 | 5 |
|  |  | кв.м торговой площади | 210 | 310 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 304 | 443 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 50 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 71 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 20 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 29 |
| 4.6.2 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 5 |
|  |  | рабочее место/1000 чел. | - | 7 |
| 4.6.3 | Бюро ритуальных услуг | объект | - | 1 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Участковый пункт милиции | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение сберегательного банка | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционное место | 1 | 1 |
|  |  | операционное место/1000 чел. | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.9.1 | Пожарная часть | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 3 | 3 |
| 4.10 | Учреждения религиозного назначения | объект | - | - |
| 4.10.1 | Церковь | объект | - | 1 |
| 4.11 | Учреждения отдыха и туризма | объект | - | - |
| 4.11.1 | Усадебный комплекс | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 39,3 | 35,7 |
|  | - главных улиц | км | - | 1,2 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 5,0 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 28,7 |
|  | - проездов | км | - | 0,8 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | 192 | 200 |
| 5.3 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 5.4 | Станции технического обслуживания | ед. | - | 1 |
| 5.5 | Автомойка | ед. | - | - |
| 5.6 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 243,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 210,0 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 33,6 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 250 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 250 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 11,88 | 18,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 201,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 168,0 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 33,6 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 1,2 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | Млн. кВт/ч.год | 0,30 | 0,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Млн. кВт/ч.год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. кВт/ч.год | 0,30 | 0,38 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч.год | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 4,60 | 8,80 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 9 727 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 9 727 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,98 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,3 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,5 | 0,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 138 | 400 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,08 | 0,08 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4/2,0 | 2/1,0 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 7,8 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 97,3 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 10,1 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 70,7 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 58,5 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

# Исходные данные для разработки  раздела «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2007 год- сильных снегопадов, метелей  не зафиксировано;

2008 год – зафиксирован сильный снегопад в декабре на всей территории поселения , повлекший обрыв воздушных электролиний , падение деревьев;

2009 год –  сильных снегопадов, метелей  не зафиксировано;

2010 год – сильных снегопадов, метелей   не зафиксировано;

2011 год – сильных снегопадов, метелей  не зафиксировано.

1.2.3. Характер проявлений: снеговая нагрузка, снежные заносы,  ветровая нагрузка.

1.2.4. Поражающие факторы: гидродинамический.

1.2.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения.

1.2.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы.

1.3.  Гололед.

1.3.1. Территория распространения: вся территория поселения.

1.3.2. Статистика проявлений: ежегодно с января по март, в декабре.

1.3.3. Характер проявлений: гололедная нагрузка.

1.3.4. Поражающие факторы: гравитационный.

1.3.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения.

1.3.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы

1.4. Град

1.4.1. Территория распространения: вся территория поселения.

1.4.2. Статистика проявлений: ежегодно с мая по август.

1.4.3. Характер проявлений: удар.

1.4.4. Поражающие факторы: динамический.

1.4.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения.

1.4.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы

1.5. Туман

1.5.1.Территория распространения: вся территория поселения.

1.5.2. Статистика проявлений: ежегодно.

1.5.3. Характер проявлений:  снижение видимости (помутнение воздуха)

1.5.4. Поражающие факторы:  теплофизический.

1.5.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения.

1.5.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы

1.6.  Засуха.

1.6.1. Территория распространения: вся территория поселения.

1.6.2. Статистика проявлений:

2007 год-  засухи  не зафиксировано;

2008 год – засухи не зафиксировано;

2009 год –  засухи не зафиксировано;

2010 год – в результате высокой температуры и отсутствия осадков в июле-августе местами зафиксирована  засуха, повлекшая гибель и низкую урожайность сельскохозяйственных культур и других растений;

2011 год – засухи не зафиксировано.

1.6.3. Характер проявлений: нагревание почвы, воздуха.

1.6.4. Поражающие факторы: тепловой.

1.6.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения, кроме низинных  участков.

1.6.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы.

1.7. Заморозки.

1.7.1 .Территория распространения: вся территория поселения.

1.7.2. Статистика проявлений:

2008 год – зафиксированы заморозки в мае;

2009 год –  зафиксированы заморозки в мае;

2010 год – зафиксированы заморозки в мае;

2011 год – заморозков в мае-июне не зафиксировано.

1.7.3. Характер проявлений: охлаждение почвы, воздуха.

1.7.4. Поражающие факторы: тепловой.

1.7.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения .

1.7.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы.

1.8. Гроза

1.8.1. Территория распространения: вся территория поселения.

1.8.2. Статистика проявлений: ежегодно.

1.8 3. Характер проявлений:  электрические разряды;

1.8.4. Поражающие факторы:  электрофизический.

1.8.5.  Возможные зоны поражения : вся территория поселения.

1.8.6. Причины возникновения: метеорологические явления и процессы

1.9. Пожар ландшафтный, лесной.

1.9.1. Территория распространения: природные территории поселения.

1.9.2. Статистика проявлений:

2008 год – зафиксировано 4 возгорания на площади 2,04 га;

2009 год –  зафиксировано 13 возгораний на площади 19,7 га;

2010 год – зафиксировано13 возгораний на площади 8,72 га;

2011 год – зафиксировано 1 возгорание на площади 0,2 га.

1.9.3. Характер проявлений: пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы.

1.9.4. Поражающие факторы: теплофизический

1.9.5.  Возможные зоны поражения : природные  территории поселения.

1.9.6. Причины возникновения: природные пожары.

Графическая информация об опасных источниках ЧС природного характера прилагается .

2. Потенциально опасные объекты, необходимые данные по видам и объемам потенциально опасного вещества, а так же границы его поражающего воздействия.

К числу потенциально опасных объектов , находящихся на территории Суражского района находятся :

-пожаровзрывоопасный объект ФГКУ комбинат «Слава» Росрезерва, расположенный  по адресу : Брянская область, Суражский район, п. Лесное, ул. Садовая, 2;

-пожароврывоопасный объект АЗК №23 ЗАО «Брянскнефтепродукт», расположенный по адресу: Брянская область, г. Сураж, ул. Октябрьская, 152-а;

-пожароврывоопасный объект АЗС  ООО «Борисофф», расположенный по адресу: Брянская область, г. Сураж, ул. Белорусская, 152-а;

-химически опасный объект  ОАО «Суражмолпром» , расположенный по адресу: Брянская область, г. Сураж, ул. Комсомольская, 46;

-химически опасный объект ЗОАО «Пролетарий» ( очистные сооружения), расположен-ный по адресу: Брянская область, г. Сураж, ул. Петровская, 1;

Границы поражающего воздействия от этих предприятий находятся за пределами территории Лопазненского сельского поселения.

На территории Лопазненского сельского поселения к числу потенциально опасных объектов относятся:

- нефтепровод БТС-2;

- магистральный газопровод Сураж-Лопазна-Костеничи-Высокое;

- -гидротехническое сооружение  СПК «Казачье»

2.1 Нефтепровод БТС-2:

2.1.1. Вид опасного вещества:  нефть.

2.1.2. Группа взрывоопасных смесей  по ГОСТ Р 51330.5-99 : Т3.

2.1.3. Категория взрывоопасных смесей  по ГОСТ Р 51330.11-99 : ПА.

2.1.4. Диаметр трубопровода:   1067 мм.

2.1.5. Рабочее давление: 6,3 МПа (63 кгс/кв.см).

2.1.6. Производительность: 50 млн.т/год.

2.1.7. Режим работы : круглосуточно, круглогодично.

2.1.8. Границы поражающего воздействия от городов и поселков:  200м.

2.1.9. Количество населения, проживающего в зоне возможного поражения: население не проживает.

2.2 Газопровод  высокого давления Сураж -Лопазна- Костеничи-Высокое:

2.2.1. Вид опасного вещества: метан;

2.2.2. Категория : II.

2.2.3. Диаметр трубопровода:150 мм.

2.2.4. Режим работы: круглосуточно, круглогодично;

2.2.5. Границы поражающего воздействия от жилых и промышленных кварталов: 7 м.

2.2.6. Количество населения, проживающего в зоне возможного поражения : население не проживает.

2.4. Гидротехническое сооружение  СПК «Казачье»:

2.4.1. Объем ГТС:  540 тыс.м куб.

2.4.2. Площадь ГТС: 270 тыс. м кв.

2.4.3. Поражающие факторы: волна прорыва гидротехнических сооружений.

2.4.4. Возможные зоны поражения : природные  территории поселения, населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зону подтопления нет.

2.4.5. Количество населения, проживающего в зоне возможного подтопления: население не проживает.

3. Данные о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности в лесах и мероприятия по профилактике лесных пожаров , проводимых на проектируемой территории , а так же информация о противопожарном благоустройстве лесного фонда.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории ГКУ «Клинцовское лесничество» осуществляются:

1)противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения;

2)создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов ГСМ на период высокой пожарной опасности;

3)мониторинг пожарной опасности в лесах ;

4)разработка планов тушения лесных пожаров;

5)тушение лесных пожаров;

6)иные меры пожарной безопасности в лесах.

3.1. Система обеспечения пожарной безопасности в лесах.

3.1.1. ГУ «Лесопожарная служба  Брянской области». Место дислокации- Суражский район,  д. Слище.  Личный состав-10 человек. Техника – 5 единиц.

3.1.2  ПЧ-18. Место дислокации- г. Сураж.  Личный состав - 7 человек. Техника – 2 единицы.

3.2. Мероприятия по профилактике лесных пожаров.

3.2.1. Постоянный контроль за выполнением «Правил пожарной безопасности в лесах».

3.2.2.Систематическое проведение разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих или работающих в лесу (беседы, лекции и другая информация по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, по предупреждению возникновения лесных пожаров и способах их тушения).

3.2.3. Противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами наглядной агитации, информации и отдыха.

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).