ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

нивнянское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

нивнянского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Омск   2011 г.

нивнянское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

нивнянского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Муниципальный

контракт: 	№ 09-06-10 от 22.06.2010г.

Исполнитель:	ООО  «ИТП  «Град»

Шифр:	ГП 1379-10

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о. начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Н.И. Роман

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки	В.А. Микрюкова

Экономист 	З.М. Садирова

Стариший инженер отдела градостроительной подготовки	К.В. Шулепова

Старший  инженер по газоснабжению и связи	А.Ю. Попов

Ведущий инженер по электроснабжению	Д.А. Павельев

Техник по водоснабжению и водоотведению	Н.А. Казаков

Старший  инженер по теплоснабжению	Р.Е. Мисюрев

Старший инженер по транспорту	Т.В. Афонина

Старший  эколог 	Е.А.Кудинова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	11

1.3 Природно-ресурсный потенциал	11

1.3.1 Климатические условия	11

1.3.2 Геологическое строение	12

1.3.3 Рельеф	14

1.3.4 Гидрогеологические условия	15

1.3.5 Гидрографическая характеристика	16

1.3.6 Почвы, растительный и животный мир	17

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	17

1.4 Производственная сфера	19

1.5 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	20

1.6 Жилищная сфера	28

1.7 Социальная сфера	29

1.8 Транспортная инфраструктура	34

1.8.1 Внешний транспорт	34

1.8.2 Улично-дорожная сеть	35

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	36

1.9 Коммунальное обслуживание	36

1.9.1 Водоснабжение	36

1.9.2 Водоотведение	38

1.9.3 Теплоснабжение	38

1.9.4 Газоснабжение	40

1.9.5 Связь и информатизация	41

1.10 Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемых природных объектов	42

1.10.1 Объекты культурного наследия	42

1.10.2 Зоны охраны	45

1.10.3 Особо охраняемые природные объекты	45

1.11 Экологическое состояние территории	46

1.11.1 Атмосферный воздух	46

1.11.2 Поверхностные воды и подземные воды	47

1.11.3 Почвенный покров	48

1.11.4 Санитарная очистка территории	49

1.12 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	49

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	52

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	52

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	52

2.2 Производственная сфера	58

2.3 Жилищная сфера	59

2.4 Социальная сфера	60

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	64

2.5.1 Внешний транспорт	64

2.5.2 Улично-дорожная сеть	65

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	67

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	68

2.7 Инженерное оборудование территории	69

2.7.1 Водоснабжение	69

2.7.2 Водоотведение	73

2.7.3 Теплоснабжение	74

2.7.4 Электроснабжение	78

2.7.5 Газоснабжение	80

2.7.6 Связь и информатизация	82

2.8 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

2.8.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	84

2.8.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	87

2.8.3 Противопожарная безопасность	90

2.8.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	91

2.9 Охрана окружающей среды	92

2.9.1 Зоны с особыми условиями использования	92

2.9.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	92

2.9.3 Водоохранные зоны	94

2.9.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	95

2.9.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	96

2.9.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	97

2.9.7 Мероприятия по охране водной среды	98

2.9.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	99

2.9.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	100

2.9.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	102

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	103

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	106

Состав графической части проекта:

| № листа | Наименование листа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта (схема) генерального плана в границах муниципального образования Нивнянское сельское поселение. |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Нивное |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Высокоселище |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Новый Дроков |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) населенных пунктов с. Нивное |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) населенных пунктов с. Высокоселище |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) населенных пунктов с. Новый Дроков |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Нивное |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Высокоселище |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Новый Дроков |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Опорный план муниципального образования Нивнянское сельское поселение |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Нивное |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Высокоселище |
|  | Генеральный план Нивнянского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Новый Дроков |

# Введение. Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Проект генерального плана Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее также – поселение, сельское поселение, Нивнянское сельское поселение, муниципальное образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 22.06.2010 г. № 09-06-10 и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского сельских поселений, проекта Генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

Генеральный план Нивнянского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области";

Решение Нивнянского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 23 "О нормативах градостроительного проектирования".

Цель работы – разработка проекта генерального плана Нивнянского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Нивнянское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Нивнянского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 23 "О нормативах градостроительного проектирования" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы, МНГП). Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Нивнянское сельское поселение расположено в северо-восточной части Суражского муниципального района на сопряжении с территориями сельских поселений Дубровское, Дегтяревское, Овчинское, Лопазненское, а также граничит с Мглинским муниципальным районом. Площадь сельского поселения 12073,4 га. В состав Нивнянского сельского поселения входит 14 населённых пунктов: село Нивное, поселок Александровский, поселок Вьюнное, село Высокоселище, поселок Гордый, поселок Ковалевщина, деревня Красное, поселок Красная Поляна, село Кромово, село Новый Дроков, деревня Старый Дроков, поселок Теплый, деревня Федоровка, поселок Ясная Поляна. Административным центром Нивнянского сельского поселения является село Нивное. На начало 2010 г. численность населения сельского поселения составила 1744 человек.

Связь с населенными пунктами осуществляется автодорогам местного и регионального значения с капитальным типом покрытия: «Сураж - Вьюково» регионального значения, и автомобильная дорога местного значения «Сураж - Вьюково - Кромово».

Отличительной особенностью поселения является наличие на территории довольно густой речной сети, значительная ее разветвленность и пространственное размещение водных объектов: р. Ипуть, р. Струга, р. Слищанка, имеющие ценное рыбохозяйственное значение, а также реки Нивнянка, Романка и множество ручьев. Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Крупнейшим притоком р. Ипуть на территории сельского поселения является р. Иржач.

По территории поселения проходит трубопровод «Балтийская трубопроводная система (БТС-2)» федерального значения.

На территории муниципального образования находятся объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения, памятники градостроительства и архитектуры (церковь Покрова, церковь Рождества Богородицы).

На территории Нивнянского сельского поселения схемой территориального планирования Брянской области планируется к организации особо охраняемая природная территория - памятник природы областного значения «Нивное» (966 га). Памятник природы расположен в 21 км к северо-востоку от районного центра г. Сураж, между населенными пунктами с. Нивное в Суражском районе и д. Водославка в Мглинском районе. Памятник природы предлагается организовать с целью сохранения особо ценного участка поймы р. Ипуть.

## Природно-ресурсный потенциал

### Климатические условия

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Нивнянское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37(С. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение

С геологической точки зрения район расположен в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Большая часть района расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м. На первой надпойменной террасе р. Ипуть распространены делювиальные и аллювиально-делювиальные суглинки, мощностью 7-10 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

суффозионные процессы;

эрозия (левый берег р. Ипуть);

заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория Нивнянского сельского поселения разделена на территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1).

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия Нивнянского сельского поселения

### Рельеф

Рельеф территории района представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные. Долины крупных рек Ипуть и Иржач заболочены.

Нивнянское сельское поселение расположено в пределах Приднепровской низменности, его территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Речная пойма р. Ипуть с нижними террасами с пологогривистым или плоским рельефом сложена слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, которые местами перекрыты торфом и заболочены. Эти территории неблагоприятны для строительства.

Заболоченность территории довольно значительна, преобладают небольшие низинные болота, они занимают небольшую площадь и тяготеют к западинам, долинам рек, днищам балок. Наличие меловых отложений способствует появлению вод, богатых кальцием, поэтому низинные болота обладают значительным биоразнообразием, и в их пределах встречается немало редких видов.

Характеристика ландшафтов Нивнянского сельского поселения представлена ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 Ландшафты Нивнянского сельского поселения

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория Нивнянского сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющей обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад.

Суражский район обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Сельское поселение Нивнянское располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть, р.Струга, р.Слищанка, имеющие ценное рыбохозяйственное значение, а также реки Нивнянка, Романка и множество ручьев.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Сураж до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Крупнейшим притоком р. Ипуть на территории сельского поселения является р. Иржач.

Гидрологический режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории Нивнянского сельского поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально (занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования), на большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества. Луга занимают значительные площади в пределах поймы реки Ипуть, по днищам балок и лощин и по водораздельным западинам.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Нивнянского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории поселения протекают реки, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: р. Ипуть, р. Струга, р. Слищанка, русловый пруд на ручье у с. Высокоселище площадью 3,0 га, местом нереста, нагула, зимовки рыб является зимовальная яма на р. Ипуть «Княгннка» (вниз по течению от д. Старый Дроков).

Промысел водных биологических ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010 г) в Нивнянском сельском поселении расположены месторождения торфа (Таблица 1).

Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Нивнянского сельского поселения

(месторождения торфа)

| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы | Состояние запасов на 01.01.2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по категориям | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям | забалансованные |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 | С2 |  | А | В | С1 | А+В+С1 | С2 |  |
| Торф, тыс.тонн |
| Сенево | От г. и жд. ст. Сураж на СВ 17 км, и.п. Гордый па СВ 0.5 км | - | Прочие. Перспективное | - | 42 | - | 1980 г., №2 | - | - | 42 | 42 | - | 2 |
| Слабонь | От г. и жд.ст. Сураж на СВ в 16 км, от н.п. Красное на С В в 0,5 км | - | Резервное | 94 | 94 | - | 1989 г., №4 | - | 94 | - | 94 | - | 296 |

## Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития муниципального образования во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

с. Нивное

Производственная сфера представлена сельскохозяйственными объектами уже несуществующего колхоза «Нивное». Часть земли, ранее принадлежавшая колхозу, выкуплена компанией «Мираторг», реализующей на территории района проект по откорму крупного рогатого скота.

На севере от границы населенного пункта расположен пункт приема молока, на востоке от границы - песчанный карьер; на западе - пилорама, ремонтно-механическая мастерская, территория КФХ «Янтарь», зерноток, карьер глины, песчаный карьер; на юго-западе от границы - недействующий кирпичный завод; на юге - загон для животных.

Площадь, зоны сельскохозяйственного использования 29,9 га, зоны производственного и коммунально-складского назначения - 0,1 га.

с. Новый Дроков

Производственная сфера представлена сельскохозяйственными объектами СПК «Новая Жизнь», специализирующегося на производстве молока, мяса, зерна.

На севере от границы населенного пункта расположены ферма СПК «Новая Жизнь», зерноток, овощехранилище, тракторный стан, пилорама, молочная ферма; на юге от границы - 2 склада.

Показатели деятельности СПК «Новая жизнь» за 2006-2009 гг. представлены ниже.

Таблица 2 Таблица Информация о деятельности СПК «Новая жизнь» за 2006 -2009 гг.

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (молоко) | 243 | 180 | 223 | 270 |
| темп прироста/убыли, % | - | -26 | 24 | 21 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (мясо) | 38,8 | 27,6 | 17,6 | 15,6 |
| темп прироста/убыли, % | - | -29 | -36 | -11 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (зерно) | 190 | 470 | 563 | 472 |
| темп прироста/убыли, % | - | 147 | 20 | -16 |
| Объем производимой продукции, млн. руб. | 2,454 | 2,173 | 2,986 | 2,958 |
| темп прироста/убыли, % | - | -11 | 37 | 1 |
| Численность работающих (среднегодовая), человек | 66 | 55 | 38 | 37 |
| темп прироста/убыли, % | - | -17 | -31 | -3 |

В 2009 году объемы производства мяса и зерна в натуральном выражении снизились по отношению к 2008 г. (снижение – 11% и 16 % соответственно), а производство молока увеличилось на 21% по отношению к 2008 г. Объем производимой продукции в денежном выражении увеличился на 1% по отношению к 2008 г и составил около 3 млн. руб. Среднегодовая численность занятых на предприятии в 2009 г. составила 37 человек.

Информация о численности поголовья скота СПК «Новая жизнь» за 2006 -2009 гг. представлена ниже.

Таблица 3 Численность поголовья скота СПК «Новая жизнь» за 2006 -2009 гг., голов

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 280 | 223 | 232 | 244 |
| Коровы | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Свиньи | 57 | 56 | 45 | 42 |
| Лошади | 11 | 4 | 5 | 5 |

В 2009 году поголовье КРС СПК «Новая жизнь» составило 244 голов, что на 13% меньше по отношению к 2006 г., но на 5% больше по отношению к 2008 г. При этом, поголовье коров на протяжении рассматриваемого периода сохраняется на уровне 182 голов. Поголовье лошадей снизилось на 55% по отношению к 2006 г., поголовье свиней снизилось на 26% по отношению к 2006 г.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 1,7 га, зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта нет.

д. Высокоселище

Производственная сфера представлена сельскохозяйственными объектами уже несуществующего колхоза «Мировой октябрь». Часть земли, ранее принадлежавшая колхозу, выкуплена компанией «Мираторг».

На западе от границы населенного пункта расположены ремонтно-механическая мастерская, недействующая ферма ООО «Высокое», склад; на юго-востоке от границы населенного пункта - недействующая территория зернотока. Также вне границ населенного пункта находятся территория КФХ «Рябушка», молочная ферма (недействующая), ферма.

Площадь, зоны сельскохозяйственного использования составляет 6,2 га, зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта нет.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Чтобы оценить тенденции экономического развития территории, необходимо провести анализ демографической ситуации. Прогнозирование численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Такой подход позволяет проанализировать существующее положение и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации в населенных пунктах производилась на основе данных:

динамики численности населения в разрезе населенных пунктов за период 2003-2009 гг.;

о половозрастной структуре населения в 2009 г. в разрезе населенных пунктов;

численности населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2010 г.;

о числе родившихся и умерших за период 2003-2009 гг. в разрезе населенных пунктов;

о миграции населения за период 2003-2009 гг. в разрезе населенных пунктов.

В состав Нивнянского сельского поселения (далее - сельское поселение) входят 14 населенных пунктов, в том числе: с.Нивное, с.Кромово, д.Федоровка, с.Новый Дроков, п.Александровский, п.Вьюнное, с.Высокоселище, п.Гордый, п.Ковалевщина, д.Красное, п.Красная Поляна, д.Старый Дроков, п.Теплый, п.Ясная поляна.

На начало 2010 г. численность населения сельского поселения составила 1744 человек. Структура численности населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов на начало 2010 года представлена ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Структура населения Нивнянского сельского поселения на начало 2010 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля численности населения, % | Площадь территории, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нивное | 840 | 48,2 | 2,40 | 350 |
| 2 | с. Высокоселище | 314 | 18,0 | 1,20 | 262 |
| 3 | с. Новый Дроков | 309 | 17,7 | 1,30 | 238 |
| 4 | с. Кромово | 98 | 5,6 | 0,50 | 196 |
| 5 | д. Старый Дроков | 61 | 3,5 | 0,30 | 203 |
| 6 | д. Красное | 32 | 1,8 | 0,30 | 107 |
| 7 | д. Федоровка | 25 | 1,4 | 0,20 | 125 |
| 8 | п. Ковалевщина | 15 | 0,9 | 0,10 | 150 |
| 9 | п. Вьюнное | 14 | 0,8 | 0,10 | 140 |
| 10 | п. Теплый | 13 | 0,8 | 0,30 | 43 |
| 11 | п. Ясная Поляна | 12 | 0,7 | 0,10 | 120 |
| 12 | п. Александровский | 6 | 0,3 | 0,10 | 60 |
| 13 | п. Красная поляна | 4 | 0,2 | 0,10 | 40 |
| 14 | п. Гордый | 1 | 0,1 | 0,10 | 10 |
|  | ИТОГО | 1744 | 100,0 | 120,7 | 14 |

Наибольшая доля численности населения приходится на с. Нивное (840 человек или 48,2%), с. Высокоселище (314 человек или 18%) и с. Новый Дроков (309 человек или 17,7%).Самыми малочисленными населенными пунктами являются п.Гордый, п.Красная Поляна и п.Александровский.

Плотность населения по поселению составила 14 человек на квадратный километр, что в 1,7 раз больше аналогичного показателя по России в целом (8,3 человека на кв. километр). Наибольшая плотность населения в с.Нивное (350 человек на квадратный километр), в с.Высокоселище и в с.Новый Дроков (262 и 238 соответственно).Наименьшая плотность в п.Гордый (10 человек на кв. километр).

Для населенных пунктов с. Нивное, с. Новый Дроков, с.Высокоселище разработаны генеральные планы населенных пунктов в составе генерального плана сельского поселения.

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная структура.

Динамика численности населения в населенных пунктах за последние 6 лет представлена ниже.

Таблица 5 Динамика численности населения в населенных пунктах за 2003-2009 гг., на конец года

| Наименование населенного пункта | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Нивное | человек | 906 | 911 | 903 | 878 | 873 | 864 | 840 |
|  | темп роста/падения к 2003 году, % | 100 | 100,6 | 99,7 | 96,9 | 96,4 | 95,4 | 92,7 |
| с.Новый Дроков | человек | 368 | 361 | 373 | 345 | 328 | 310 | 309 |
|  | темп роста/падения к 2003 году, % | 100 | 98,1 | 101,4 | 93,8 | 89,1 | 84,2 | 84,0 |
| с.Высокоселище | человек | 426 | 410,0 | 390,0 | 376,0 | 339,0 | 333,0 | 314,0 |
|  | темп роста/падения к 2003 году, % | 100 | 96,2 | 91,5 | 88,3 | 79,6 | 78,2 | 73,7 |

Источник данных: отдел статистики Суражского района.

В итоге, на конец 2009 года численность населения в с. Нивное уменьшилась на 7,3 % относительно 2003 года, в с.Новый Дроков –на 16%, в с. Высокоселище – на 16,3%.

Соотношение долей мужчин и женщин в общей численности населения в с. Нивное составило 45 % и 55% соответственно, в с.Новый Дроков – 47% и 53% соответственно, в с. Высокоселище  – 50% и 50%. Таким образом, в первых двух населенных пунктах доля женщин преобладает над долей мужчин, в последнем их соотношение равное.

Анализ сложившейся демографической ситуации в рассматриваемых населенных пунктах проведен также в разрезе возрастных групп в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ и статьей 7 Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»:

население младше трудоспособного возраста - до 16 лет;

население трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет для мужчин, от 16 до 54 лет для женщин;

население старше трудоспособного возраста - старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин (Рисунок 3).

Рисунок 3 Возрастная структура населения в 2009 г., % от общей численности населения населенного пункта

Возрастная структура населения благоприятная для естественного воспроизводства выглядит следующим образом: 30% населения моложе трудоспособного возраста– 50% населения трудоспособного возраста – 20% населения старше трудоспособного возраста. Во всех населенных пунктах доля лиц пенсионного возраста в общей численности населения преобладает над долей молодежью, в с.Нивное на 19%, в с.Новый Дроков – на 13%, в с.Высокоселище – на 15%. При этом доля молодежи во всех населенных пунктах почти в 2 раза меньше рекомендуемой доли. Из-за недостаточной доли населения моложе трудоспособного возраста район не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо создавать условия для увеличения рождаемости населения. Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Во всех населенных пунктах удельный вес данной возрастной группы составляет 55%, что в целом соответствует рекомендуемой доле, благоприятной для естественного воспроизводства.

Основными характеристиками демографической ситуации в муниципальном образовании являются показатели естественного и механического движения населения (абсолютные и относительные). Абсолютными показателями движения населения являются: число родившихся за определенный период, число умерших, естественный прирост (убыль) населения, механический прирост (убыль) населения. Среди относительных показателей естественного и механического движения основными являются:

общий коэффициент рождаемости (число рождений за год к средней численности населения), родившихся на 1 тыс. человек;

общий коэффициент смертности (число смертей за год к средней численности населения), умерших на 1 тыс. человек;

коэффициент естественного прироста населения (естественный прирост (убыль) к средней численности населения), на 1 тыс. человек;

коэффициент механического прироста, (механический прирост (убыль) к средней численности населения), на 1 тыс. человек.

Значения показателей естественного и механического движения населения по населенным пунктам представлены ниже в таблицах и в графической форме (с. Нивное - Таблица 6, Рисунок 4; с.Новый Дроков - Таблица 7, Рисунок 5; д. Высокоселище - Таблица 8, Рисунок 6).

Таблица 6 Показатели движения населения в с. Нивное за 2003-2009гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 |
| Число умерших, чел. | 15 | 26 | 17 | 30 | 24 | 23 | 32 | 24 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. | - | 6,6 | 5,5 | 6,7 | 12,6 | 5,8 | 9,4 | 7,1 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 28,6 | 18,7 | 33,7 | 27,4 | 26,5 | 37,6 | 27,0 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -12 | -20 | -12 | -24 | -13 | -18 | -24 | -18 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | -22,0 | -13,2 | -27,0 | -14,8 | -20,7 | -28,2 | -19,9 |
| Прибыло, чел. | 63 | 36 | 25 | 31 | 39 | 23 | 35 | 36 |
| Выбыло, чел. | 21 | 42 | 27 | 25 | 25 | 22 | 24 | 27 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 42 | -6 | -2 | 6 | 14 | 1 | 11 | 9 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс.чел. | - | -6,6 | -2,2 | 6,7 | 16,0 | 1,2 | 12,9 | 10,7 |

Рисунок 4 Соотношение естественного и механического движения населения в с. Нивное за 2003-2009 гг., человек

За рассматриваемый период траектория естественного движения населения охарактеризована отрицательными значениями. Среднее значение числа родившихся за период составило 6 человек, числа умерших – 24 человека. Среднее значение показателя естественной убыли населения за последние шесть лет, с 2003 по 2009 года, составило минус 18 человек. Таким образом, среднее число умерших в четыре раза превышает среднее число родившихся.

Показатели механического движения населения, напротив, представлены в основном положительными значениями. Механическая убыль населения наблюдается в 2004 и 2005 годах (минус 6 и минус 2 человека соответственно). Значительное уменьшение значения механического прироста было в период с 2003г. по 2004 г. (с 42 человек до минус 6 человек), а также с 2007 г. по 2008 г. (с 14 человек до 1). Рост значения механического прироста наблюдается в период с 2004 г. по 2007 г. (с минус 6 человек до с 14 человек), с 2008 г. по 2009 г. (с 1 человека до 11 человек). Среднее число прибывших за период – 36 человек, выбывших - 27 человек.

Среднее значение механического прироста населения за последние шесть лет составило 9 человек.

Таблица 7 Показатели движения населения в с. Новый Дроков за 2003-2009 гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Число умерших, чел. | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | 15 | 6 | 10 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. | - | 19,2 | 2,7 | 11,1 | 0 | 3,1 | 6,5 | 7,5 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 21,9 | 30,0 | 30,6 | 17,8 | 47,0 | 19,4 | 28,8 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -9 | -1 | -10 | -7 | -6 | -14 | -4 | -7 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | -0,3 | -2,7 | -2,0 | -1,8 | -4,5 | -1,3 | -21,3 |
| Прибыло, чел. | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 |
| Выбыло, чел. | 19 | 13 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Механический прирост (убыль), чел. | -9 | -5 | -3 | -2 | -2 | 0 | -6 | -4 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс. чел. | - | -13,7 | -8,2 | -5,6 | -5,9 | 0 | -19,4 | -11,3 |

Рисунок 5 Соотношение естественного и механического движения населения в с. Новый Дроков за 2003-2009гг, человек

Демографическая ситуация в с. Новый Дроков является неблагоприятной. На территории на протяжении всего периода имеет место естественная и механическая убыль населения. Лишь в 2008 г. показатель естественного движения населения имеет нулевое значение. Среднее значение показателя естественной убыли населения за последние шесть лет, с 2003 по 2009 года, составило минус 7 человек (среднее значение числа умерших более чем в три раза превышает число родившихся). Среднее значение механической убыли населения – минус 4 человека.

Таблица 8 Показатели движения населения в с. Высокоселище за 2003-2009гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Cреднее значение за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Число умерших, чел. | 8 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. | - | 7,2 | 2,5 | 10,4 | 2,8 | 14,9 | 15,5 | 9,3 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 14,4 | 10,0 | 31,3 | 33,6 | 20,8 | 18,5 | 21,2 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -3 | -3 | -3 | -8 | -11 | -2 | -1 | - 5 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | -7,2 | -7,5 | -20,9 | -30,8 | -6,0 | -3,1 | -11,9 |
| Прибыло, чел. | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Выбыло, чел. | 7 | 3 | 23 | 4 | 18 | 10 | 6 | 10 |
| Механический прирост (убыль), чел. | -5 | -1 | -23 | -3 | -12 | -6 | -4 | -8 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс. чел. | - | -2,4 | -57,5 | -7,8 | -33,6 | -17,9 | -12,4 | -20,8 |

Рисунок 6 Соотношение естественного и механического движения  населения в с. Высокоселище за 2003-2009гг., человек

В с. Высокоселище наблюдается аналогичная тенденция развития демографической ситуации, что и в с.Новый Дроков. То есть естественное и механическое движение характеризуется отрицательными значениями на протяжении анализируемого периода. Среднее значение естественной убыли населения за период составило минус 5 человек (среднее число родившихся – 3, умерших -8), механической убыли – минус 8 человек (среднее число прибывших -2, выбывших -10).

В результате анализа сложившейся демографической ситуации в с.Нивное, с.Новый Дроков и в с.Высокоселище можно сделать следующие выводы:

населенные пункты занимают наибольшую долю численности населения муниципального образования;

за рассматриваемый период численность населения в населенных пунктах снизилась;

возрастная структура в населенных пунктах недостаточно благоприятная, доля лиц старше трудоспособного возраста преобладает над долей молодежи;

значения естественного и механического движения населения в с. Новый Дроков и в с. Высокоселище характеризуются отрицательными значениями, в с.Нивное - естественная убыль населения, механическое движение населения в основном характеризуется положительными значениями.

Прогноз численности населения в населенных пунктах выполнен на 20 лет (с 2010 года по 2030 год).

На период разработки генерального плана Нивнянского сельского поселения в стадии согласования находится проект схемы территориального планирования Суражского района, в котором прогнозируется численность населения Нивнянского сельского поселения к концу 2030 года - 1450 человек, что на 17% меньше численности населения района на начало 2010 года.

Исходя из сложившейся фактической численности населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), генеральным планом поселения корректируется прогноз, предложенный схемой территориального планирования Суражского района, в котором предусмотрена стабилизация численности населения Нивнянского сельского поселения.

Численность населения на конец 2030 года в с.Нивное должна составить 850 человек, в с.Новый Дроков – 310 человек, в с. Высокоселище - 320 человек. Изменение численности населения населенных пунктов к 2030 году по отношению к 2010 году в соответствии с прогнозом представлен на рисунке (Рисунок 7). Данный вариант прогноза численности населения согласован с Администрацией Суражского района Брянской области письмом № 2750 от 26.10.2010 г.

Рисунок 7 Изменение численности населения населенных пунктов к 2030 г. по сравнению с 2010 г., человек

## Жилищная сфера

с. Нивное

Площадь территорий, занятых жилой застройкой в c. Нивное составляет 172,1 га. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилищного фонда составляет 17,5 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 840 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 20,8 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На северо-востоке населенного пункта часть жилых зон покрыты СЗЗ скотомогильника с захоронением в ямах и СЗЗ площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие.

с. Новый Дроков

Площадь территорий, занятых жилой застройкой в с. Новый Дроков составляет 94,5 га. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилищного фонда составляет 7,0 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 309 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 22,7 кв. м на человека.

На севере населенного пункта часть жилых зон покрывают СЗЗ фермы СПК «Новая Жизнь», тракторного стана, на юге населенного пункта – СЗЗ временной площадки для сбора и временного хранения ТБО. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов, оказывающих негативное воздействие.

д. Высокоселище

Площадь территорий, занятых жилой застройкой в д. Высокоселище составляет 79,4 га. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилищного фонда составляет 6,9 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 314 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 22,2 кв. м на человека.

На западе населенного пункта часть жилых зон покрыта СЗЗ скотомогильника с захоронением в ямах, СЗЗ площадки для сбора и временного хранения ТБО. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов, оказывающих негативное воздействие.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление перечня существующих объектов и их состояния, определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.

Социальный комплекс с. Нивное представлен следующими объектами:

1.Учреждения образования

МОУ Нивнянская средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся (фактическая мощность 83 учащихся);

Нивнянский детский сад на 50 мест (фактическая мощность 18 мест).

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Нивнянская врачебная амбулатория ан 15 посещений в смену;

аптечный пункт;

ГБСУ СОН «Суражский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 67 мест (в здании Нивнянской врачебной амбулатории).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв.м площади пола (при школе);

волейбольная площадка на 162 кв.м;

баскетбольная площадка на 392 кв.м.

4.Учреждения культуры

МУК Нивнянский поселковый центральный дом культуры на 300 мест ;

сельская библиотека на 8,6 тыс.ед. хранения (в здании дома культуры);

5.Предприятия торговли, общественного питания

3 магазина (на 11 кв.м торговой площади, 14), в том числе недействующий на 40 кв.м торговой площади;

столовая на 35 мест (мощность определена экспертно).

6. Организации и учреждения управления

участковый пункт милиции (в здании администрации);

Администрация сельского поселения;

1 административное здание (недействующее).

7. Предприятия бытового обслуживания

комбинат бытового обслуживания (недействующий);

пожарное депо на 1 автомобиль.

8. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

отделение связи (в здании администрации);

отделение банка на 1 операционное место (в здании администрации).

Кроме названных объектов в населенным пункте имеются два объекта ритуального назначения: часовня, Церковь Рождества Богородицы (разрушенная).

Социальный комплекс с. Новый Дроков представлен следующими объектами:

1.Учреждения образования

МОУ Новодроковская средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся (фактическая мощность 42 учащихся).

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Новодроковский ФАП (степень износа 100%, при школе).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв. м площади пола (при школе);

спортивная площадка на 7330 кв.м.

4.Учреждения культуры

Новодроковский сельский дом культуры на 200 мест (степень износа 100%);

сельская библиотека на 7,6 тыс.ед. хранения (степень износа 100%, в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

2 магазина (на 40 кв. м торговой площади и 25);

недействующая столовая.

6. Предприятия бытового обслуживания

пожарное депо на 1 автомобиль.

7. Организации и учреждения управления

1 административное здание.

Социальный комплекс с. Высокослище представлен следующими объектами:

1.Учреждения образования

МОУ Высоко-Селищанская основная общеобразовательная школа на 190 учащихся (фактическая мощность 42 учащихся).

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Высоко-Селищанский ФАП (степень износа 100%).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв. м площади пола (при школе).

4.Учреждения культуры

Высоко-Селищанский сельский дом культуры на 200 мест;

сельская библиотека на 6,2 тыс.ед. хранения (в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

3 магазина (на 12 кв.м торговой площади, 20 и 14).

6. Организации и учреждения управления

1 административное здание (недействующее).

Выявлено следующее: ветхими являются: здание дома культуры в с. Новый Дроков, Новодроковский ФАП, Высоко-Селищанский ФАП. Недействующими в с.Нивное являются: комбинат бытового обслуживания, магазин и административное здание, в с.Высокоселище – 1 административное здание, столовая в с. Новый Дроков.

Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Нивнянского сельсовета народных депутатов №23 от 27.11.2009 г.).

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации Брянской области № 1505 от 29.12.2009 г. «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения в с. Нивное, с.Новый Дроков, в с.Высокоселище представлен в таблице.

Таблица 9 Расчет обеспеченности объектами социальной сферы населения Нивнянского сельского поселения

(численность населения: с.Нивное - 840 человек, с.Новый Дроков – 309, с.Высокоселище – 314)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив (СНиП 2.07.01-89*) | с.Нивное | с.Новый Дроков | с.Высокоселище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мд | Норма | Оценка | Мд | Норма | Оценка | Мд | Норма | Оценка |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 32 | 18 | 0 | 20 | -20 | 0 | 16 | -16 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 320 | 79 | 241 | 320 | 68 | 252 | 190 | 35 | 155 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 8 | -8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 4 | -4 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара**, посещение в смену | 18,24 на 1 тыс.чел. | 15 | 32 | -17 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями**, койка | 11,08 на 1 тыс.чел. | 0 | 19 | -19 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи**, автомобиль | 1на 5 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 | Аптеки*, объект | 1 на 6,2 тыс. чел | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс.чел. | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| 10 | Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | на поселение 162 | 162 | 162 | 0 | 162 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования*, кв.м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс.чел. | 0 | 35 | -35 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 230 на 1 тыс.чел. | 300 | 193 | 107 | 200 | 71 | 129 | 200 | 72 | 128 |
| 13 | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения | 5-6 на 1 тыс.чел. | 8,6 | 4,2 | 4,4 | 7,6 | 1,5 | 6,1 | 6,2 | 2 | 5 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел. | 25 | 252 | -227 | 65 | 93 | -28 | 46 | 94 | -48 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс.чел. | 35 | 34 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 13 | -13 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Прачечные*, кг белья в смену | 60 на 1 тыс.чел. | 0 | 105 | -105 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 18 | Химчистки*, кг белья в смену | 3,5 на 1 тыс.чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 19 | Бани*, место | 7 на 1 тыс.чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 20 | Отделения и филиалы сберегательного банка*, операционное место | 0,5-1 на 1 тыс.чел. | 1 | 2 | -1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 21 | Отделения связи*, объект | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 на 1 тыс.чел. | 1 | 2 | -1 | 1 | - | - |  | - | - |
| Организации и учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования*, объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 0 |  | - | - | 0 | - | - |

Примечание: Мд - проектная мощность действующих объектов

| ** | мощность рассчитана на поселение, но потребность за счет ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | мощность рассчитана на поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учтена мощность волейбольной и баскетбольной площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с учетом подвоза из других населенных пунктов (в с. Нивное – Федоровка, Кремово, Вьюнное, Старый Дроков; в с.Новый Дроков - Верховой, Овчинец, Высокоселище, Старый Дроков) |
|  | мощность определена экспертно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проанализировав современное состояние социальной сферы в населенных пунктах Нивнянского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

с. Нивное

1.Дефицит объектов:

спортивных площадок на 0,5 га

амбулаторных учреждений на 17 посещений в смену;

магазинов на 227 кв. метров торговой площади;

предприятий бытового обслуживания на 6 рабочих мест;

отделения банка на 1 операционное место;

пожарного депо на 1 автомобиль.

2. Отсутствие объектов:

внешкольных учреждений на 8 мест;

прачечной на 105 кг в смену;

химчистки на 6 кг в смену;

бани на 6 мест.

с. Новый Дроков

1.Дефицит объектов:

магазинов на 28 кв. метров торговой площади;

предприятий общественного питания на 12 мест;

2. Отсутствие объектов:

детских дошкольных учреждений на 20 мест;

внешкольных учреждений на 3 места;

предприятий бытового обслуживания на 2 рабочих места;

бани на 2 места.

с. Высокоселище

1.Дефицит объектов:

магазинов на 48 кв. метров торговой площади

2. Отсутствие объектов:

детских дошкольных учреждений на 16 мест;

внешкольных учреждения на 4 места;

спортивных площадок на 0,2 га;

предприятий общественного питания на 13 мест;

предприятий бытового обслуживания на 2 рабочих места.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

Территория Нивнянского сельского поселения расположена в северо-восточной части Суражского муниципального района. Поселение включает в себя 14 населенных пунктов. В настоящее время в поселении присутствует только автомобильный транспорт.

На период разработки проекта в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, установлены только критерии отнесения автомобильных дорог к дорогам регионального и межмуниципального значения (в соответствии с Постановлением № 555 от 8.09.2006г. "О классификации автомобильных дорог в Брянской области"). В проекте генерального плана использованы материалы схемы территориального планирования Брянской области (находится на стадии утверждения), разработанной НПИПИ "ЭНКО", а также перечень автомобильных регионального значения, утвержденный 15.01.2009 года ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области".

Территорию Нивнянского сельского поселения с севера на юг пересекает действующая автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Сураж - Вьюково» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 19,4 км в границах поселения.

По территории сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги местного значения общего пользования (в соответствии с Постановлением № 522-а от 26.12.2006г. "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность):

действующая автомобильная дорога общего пользования местного значения «Сураж - Вьюково» - Кромово с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 3,2 км

Протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования V категории с низшим типом покрытия составляет 31,2 км. Они связывают населенные пункты поселения с промышленными предприятиями, объектами инженерной инфраструктуры, а так же обеспечивают выход на соседние поселения.

Автобусное сообщение на территории Нивнянского сельского поселения представлено маршрутами: Сураж-Нивное, Сураж-Нивное-Кромово, Сураж-Федоровка и Сураж-Вьюково. Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта на территории Нивнянского сельского поселения являются:

не соответствие автомобильной дороги регионального значения «Сураж - Вьюково» нормативным требованиям и возросшей интенсивности движения автомобилей;

большая доля грунтовых дорог в дорожной сети поселения.

### Улично-дорожная сеть

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Нивнянского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Нивнянского сельского поселения приведены (Таблица 10).

Таблица 10 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | с. Нивное | 4,4/13500 | - / - | 11,7/53200 | 20,5/80200 |
| 2 | с. Высокоселище | -/- | - / - | 5,0/20700 | 5,0/20700 |
| 3 | с. Новый Дроков | -/- | -/- | 7,6/32700 | 7,6/32700 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

Выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Нивнянского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям местных нормативов градостроительного проектирования Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее по тексту МНГП);

отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Нивнянского сельского поселения объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в Нивнянском сельском поселении составляла 1744 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 335 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и наличия объектов дорожного сервиса выявлено, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 2 пост и 1 колонка соответственно.

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер, и дома имеют приквартирные участки, потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Нивнянского сельского поселения являются подземные воды. На территории с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков действует централизованная система водоснабжения.

На территории сельского поселения размещено несколько водозаборных узлов, представленных водонапорными башнями и артезианскими скважинами.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Нивное включает:

три водозабора:

два водозабора, состоящие из артезианских скважин и водонапорных башен емкостью 25 м3, расположены севернее и западнее с. Нивное;

недействующий водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположен западнее села;

хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 75 мм общей протяженностью 10,2 км, в том числе недействующий водопровод протяженностью 0,1 км.

Первые два водозабора находятся в санитарно-защитной зоне от животноводческой и молочной ферм.

Система водоснабжения с. Высокоселище включает:

два водозабора:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни, расположен западнее с. Высокоселище;

водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположен в западной части населенного пункта;

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 5,3 км.

Водозаборы находятся в санитарно-защитной зоне свалки.

Система водоснабжения с. Новый Дроков включает:

три водозабора:

- два водозабора, состоящие из артезианских скважин и водонапорных башен емкостью 25 м3, расположены западнее и южнее с. Новый Дроков;

водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположен севернее населенного пункта, используется для нужд фермы СПК «Новая Жизнь»;

хозяйственно-питьевой водопровод из асбестоцементных и стальных трубопроводов диаметром 50-100 мм общей протяженностью 5,3 км;

водопровод общей протяженностью 0,3 км для нужд фермы СПК «Новая Жизнь».

Второй водозабор находится в санитарно-защитной зоне свалки, третий водозабор - в санитарно-защитной зоне животноводческой фермы.

Выводами из анализа существующего состояния систем водоснабжения в с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков, является следующее:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

часть водозаборных узлов размещена с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

наличие в населенных пунктах нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на расчетный срок требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

### Водоотведение

На территории с. Нивное, Высокоселище, с. Новый Дроков действует децентрализованная система водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и на рельеф.

Выводами из анализа существующего состояния системы водоотведения в с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков, является следующее:

отсутствие элементарной системы выгребов;

негативное влияние на состояние окружающей природной среды сброса сточных вод на рельеф.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:

установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

строительство блочных канализационных очистных сооружений.

### Теплоснабжение

с. Нивное

Система теплоснабжения с. Нивное представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источниками централизованного теплоснабжения являются:

котельная школы, расположенная по ул. Садовая. Температурный график котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ;

котельная, расположенная по ул. Больничная. Температурный график котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ;

котельная детского сада, расположенная по ул. О.Кошевого. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении от котельных составляет 0,6 км. Способ прокладки тепловых сетей – подземный.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

с. Новый Дроков

Система теплоснабжения с. Новый Дроков представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источником централизованного теплоснабжения является котельная школы. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

с. Высокоселище

Система теплоснабжения с. Высокоселище представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источником централизованного теплоснабжения является котельная школы, расположенная по ул. Молодежная. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Анализ системы теплоснабжения показывает, что сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

#### Электроснабжение

Территория Нивнянского сельского поселения

Электроснабжение потребителей Нивнянского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов осуществляется от энергосистемы ОАО "Брянскэнерго". В настоящее время источниками централизованного электроснабжения территории являются две понизительные подстанции (далее – ПС) 35/10 кВ "Крутояр", мощностью 1,6 и 2,5 МВА, расположенная на территории Дегтяревского сельского поселения, и ПС 35/10 кВ "Новодроково" 2x2,5 МВА, находящаяся на территории Нивнянского сельского поселения. Передача электрической энергии потребителям выполняется по воздушным линиям (далее – ЛЭП) напряжением 10 кВ.

В границах Нивнянского сельского поселения проходят распределительные высоковольтные ЛЭП напряжением 35 кВ (ВЛ "Сураж – Новодроково – Крутояр") и коммунальные электрические сети напряжением 10-0,4 кВ, по которым осуществляется передача электрической энергии потребителям.

На территории Нивнянского сельского поселения расположены трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ различных мощностей.

Сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах. Общая протяжённость ЛЭП 10 кВ, проходящих по территории, составляет 47,6 км, ЛЭП 35 кВ – 18,0 км.

Система электроснабжения села Нивное централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на 6 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ различных мощностей. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных графической части проекта. От ТП электрический ток поступает к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 2,2 км, ЛЭП 35 кВ – 1,0 км.

Система электроснабжения села Высокоселище централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на 4 трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ различных мощностей. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных графической части проекта. От ТП электрический ток поступает к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 1,6 км, ЛЭП 35 кВ – 1,7 км.

Система электроснабжения села Новый Дроков централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Новодроково» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на 3 трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ различных мощностей. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных графической части проекта. От ТП электрический ток поступает к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 1,1 км, ЛЭП 35 кВ – 0,4 км.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Нивнянского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное.

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП 10/0,4 кВ максимальные часовые нагрузки к расчётному сроку превысят максимально допустимые;

электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокую степень износа, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 35-10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 35-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

загрузка трансформаторов на ПС напряжением 35 кВ составляет – 85%.

трансформаторы на понизительных подстанциях ПС 35/10 кВ  "Крутояр", "Новодроково", находящиеся в эксплуатации с 1960-1970-х гг., требуют замены на новые.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Нивнянского сельского поселения необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Нивнянского сельского поселения осуществляется газопроводом высокого давления диаметром 219 мм от газораспределительной станций (ГРС) «Сураж», питающейся от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм.

По территории Нивнянского сельского поселения проходит нефтепровод "БТС-2" протяженностью 12 км.

В Нинянском сельском поселении обеспечиваются централизованным газоснабжением с. Новый Дроков, с. Высокоселище, с. Нивное, д. Федоровка, с. Кромово.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации населенных пунктов сельского поселения.

Схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов Нинянского сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Нивнянского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения установлено три автоматических телефонных станции (АТС): в с. Нивное емкостью 100 номеров, в с. Высокоселище емкостью 50 номеров, в с. Новый Дроков емкостью 50 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями с того же ретранслятора: «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон");

ЗАО "Смоленская сотовая связь (торговая марка "Теле-2").

На территории сельского поселения установлены три антенно-мачтовых сооружения (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи: АМС "Билайн" в селе Нивном, АМС "МТС" в деревне Федоровка, АМС "Теле-2" в деревне Федоровка.

Перечень услуг связи, оказываемых населению Нивнянского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Нивнянского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существуюших АТС и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптической линии связи до г. Сураж.

## Охрана историко-культурного наследия и особо охраняемых природных объектов

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения и памятники градостроительства и архитектуры.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Памятники градостроительства и архитектуры - особо ценные архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений.

Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Нивнянского сельского поселения представлен ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Нивнянского сельского поселения

| № п/э | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
|  | Поселение "Гордый" | 1 км на юго-восток от п. Гордый | II тыс. до н.э., I тыс. н.э. | Вновь выявленный | Пашня | неудовлетворительное |
|  | Курган "Ковалевщина" | 1 км на юго-восток от п. Ковалевщина, по дороге в п. Гордый | Х-ХIII вв. | Вновь выявленный | Не используется | неудовлетворительное |
|  | Селище "Красное" | Центр д. Красное, на правом берегу р. Ипуть | X-XIII вв., ХVII в. | Вновь выявленный | Не используется | аварийное |
|  | Поселение "Красное" | 0,4 км на северо-восток от д. Красное, на правом берегу р. Ипуть | IV-II тыс. до н.э. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501457000 | выпас | неудовлетворительное |
|  | Селище "Нивное-1" | На юг от с. Нивное, на правом берегу р. Нивлянка | X-XIII вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501467000 | Не используется | аварийное |
|  | Курганный могильник "Нивное-2" (7 насыпей) | 2 км южнее от с. Нивное, на правом берегу р. Ипуть | X-XIII вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501468000 | Не используется | удовлетворительное |
|  | Поселение "Нивное-3" | 1,9 км на юго-восток от с. Нивное, на правом берегу р. Нивлянка | IV-II тыс. до н.э. | Вновь выявленный | Не используется | аварийное |
|  | Городище "Старый Дроков" ("Городок") | 0,1 км на северо-запад от д. Старый Дроков, на правом берегу р. Ипуть | I тыс. до н.э, XI-ХIII вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501471000 | кладбище | удовлетворительное |
|  | Курганный могильник "Старый Дроков" | 0,6 км западнее от д. Старый Дроков, по дороге на с. Новый Дроков | Х-ХIII вв. | Вновь выявленный | Пашня | неудовлетворительное |
|  | Селище "Старый Дроков" | 0,08 км западнее от д. Старый Дроков, на правом берегу р. Ипуть | I тыс. н.э., XI-ХIII вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501472000 | Пашня | неудовлетворительное |
|  | Селище "Высокоселище" | Восточная окраина с. Высокоселище, правый берег р. Вьюник | X-XIII вв. | Вновь выявленный | Пашня | неудовлетворительное |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
|  | Церковь Рождества Богородицы | с. Нивное | 1898 г | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501506000 | Не используется | неудовлетворительное |
|  | Покровская церковь | с. Высокоселище | 1761 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501501000 | Православный храм | неудовлетворительное |
| Памятники истории |
|  | Воинское кладбище 300 советских воинов | с. Нивное | 1943 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501493000 | - | удовлетворительное |
|  | Братская могила 19 советских воинов | с. Новый Дроков, в центре | 1943 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501494000 | - | удовлетворительное |

### Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объектов культурного местного (муниципального) значения в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с Законом Брянской области от 8 февраля 2006 года N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные объекты

На территории Нивнянского сельского поселения из особо охраняемых природных территорий располагается планируемый к организации памятник природы областного значения «Нивное».

В соответствии с разработанным в 2008 году Паспортом памятник природы «Нивное» расположен в 21 км к северо-востоку от районного центра г. Сураж, между населенными пунктами с.Нивное в Суражском районе и д.Водославка в Мглинском районе и имеет площадь 966 га.

Памятник природы предлагается организовать с целью сохранения особо ценного участка поймы р. Ипуть: места гнездования и скопления на пролете водоплавающих, околоводных птиц; место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (кувшинка чистобелая, касатик сибирский, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый); место обитания 3 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (украинская минога, русская быстрянка, черный аист); место обитания 4 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (большая белая цапля, луговой лунь, дупель, большой веретенник).

Режим охраны территории памятника природы

На территории памятника природы запрещается:

охота в весенний период;

осушительная мелиорация и распашка пойменных земель;

использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных средств передвижения на воде во время весеннего половодья (кроме спецтранспорта);

выжигание травяной растительности весной;

все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;

применение пестицидов и минеральных удобрений;

строительство и прокладка новых коммуникаций;

загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов;

сенокошение и выпас скота;

любительский лов рыбы;

экологический туризм;

проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;

другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Местными нормативами градостроительного проектирования на территории Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области, утвержденные решением Нивнянского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 г №23 для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Нивнянского сельского поселения представлены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории Нивнянского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| село Нивное |
|  | Кладбище* |  |
| село Высокоселище |
|  | Кладбище* |  |
| деревня Старый Дроков |
|  | Кладбище* |  |
| село Новый Дроков |
|  | Кладбище* |  |
| Нивнянское сельское поселение |
|  | Временная площадка для сбора и временного хранения ТБО* | 1000 |
|  | Скотомогильник * | 1000 |
|  | Ферма СПК "Новая Жизнь" (244 головы)* | 300 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Песчанный карьер* | 100 |
|  | Карьер глины | 100 |
|  | Территория КФХ "Рябушка" (зерноток)* | 100 |
|  | Тракторный стан | 100 |
|  | Зерноток | 100 |
|  | Пилорама* | 100 |
|  | Ремонтно-механическая мастерская* | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Пункт приема молока | 50 |
|  | Склад | 50 |
|  | Овощехранилище | 50 |
|  | Загон для животных | 50 |
|  | Молочная ферма | 50 |
|  | Территория КФХ "Янтарь" (10 голов КРС) | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В соответствии с Докладом Комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области «Об экологической ситуации Брянской области в 2010 году» (http://www.bryanskobl.ru/news/2011/02/28/14470/) река Ипуть относится ко 2 классу качества («слабо загрязненная»), УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) – 1,96, КК -23,0%. Ухудшилось качество воды в створе ниже г.Сураж – вода вновь перешла в 3 класс качества, разряд «А», «загрязненная»; УКИЗВ – 2,11 (2009г. – 1,84). В воде реки повышено содержание железа общего, по среднегодовым концентрациям до 3 ПДК (предельно-допустимые концентрации), при максимальном значении - до 6 ПДК). Максимальные концентрации по биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) , химическому потреблению кислорода (ХПК), азоту аммонийному и фосфатам находятся в пределах 2 – 3 ПДК.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ в водах рек района произошло из-за засухи 2010 года (резкого снижения уровня воды в реках).

В настоящее время на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию заболачивания, подтоплении территории.

Таким образом, качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Особенно высока доля неудовлетворительных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области свидетельствуют о том, что по санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам. Однако отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в поселении существенное влияние оказывают несанкционированные свалки твердых тытовых отходов (ТБО), площадки для временного хранения ТБО и скотомогильники.

Скотомогильники не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильники, расположенные на территории поселения является потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Они создают бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация скотомогильников в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем в поселении.

На территории Нивнянского сельского поселения расположены шесть площадок для временного хранения ТБО общей площадью 3,7 га. В соответствии с данными, полученными от Управления Роспотребнадзора по Брянской области годовой объем образования ТБО в Нивнянском сельском поселении составляет 229,9 тонн, образующиеся отходы относятся к 5 классу опасности. Источников промышленных отходов на территории поселения нет.

Требуют решения проблемы утилизации лечебно-профилактических отходов, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил.

На территории поселения расположено 3 скотомогильника для захоронения биологических отходов. Скотомогильники не отвечают требованиям природоохранного законодательства и проектом генерального плана рекомендуются к закрытию.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Нивное, п. Александровский, п. Вьюнное, с. Высокоселище, п. Гордый, п. Ковалевщина, д. Красное, п.Красная Поляна, с. Кромово, с. Новый Дроков, д. Старый Дроков, п. Теплый, д. Федоровка, п. Ясная Поляна отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) с. Нивное:

- земли с/х назначения – 31,91 га;

- земли промышленности – 0,78 га;

2) с. Высокоселище:

- земли с/х назначения – 50,45га;

- земли промышленности – 0,05 га;

3) с. Новый Дроков:

- земли с/х назначения – 41,0 га;

Итого:

- земли с/х назначения – 112,04 га;

- земли промышленности – 1,41 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Нивнянский сельский Совет народных депутатов, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

Нивнянское сельское поселение (далее сельское поселение, поселение) расположено в северо-восточной части Суражского района. В состав Нивнянского сельского поселения входит 14 населённых пунктов: село Нивное, поселок Александровский, поселок Вьюнное, село Высокоселище, поселок Гордый, поселок Ковалевщина, деревня Красное, поселок Красная Поляна, село Кромово, село Новый Дроков, деревня Старый Дроков, поселок Теплый, деревня Федоровка, поселок Ясная Поляна. Административным центром сельского поселения является село Нивное. В соответствии с техническим заданием разработан генеральный план сельского поселения и генеральные планы населенных пунктов: с. Нивное, с. Высокоселище и с. Новый Дроков.

На территории поселения имеются водные объекты: реки, протоки, озера. Основной деятельностью в сельском поселении является сельскохозяйственное производство.

Связь с населенными пунктами осуществляется автодорогами местного и регионального значения с капитальным типом покрытия: «Сураж - Вьюково», и автомобильная дорога местного значения «Сураж - Вьюково - Кромовом». В целях развития транспортной инфраструктуры Нивнянского сельского поселения решениями генерального плана учтено строительство дорог общего пользования местного значения «Дубровка-Новый Дроков», «Кромово-Струженка», «Косичи-Душатин-Иржач-Далисичи-Слище-Нивное», «Старый Дроков-Луговец» с капитальным типом покрытия, предусмотренное Схемой территориального планирования Суражского района.

По территории поселения проходят коммуникационные коридоры под линии электропередач (ЛЭП), магистрального газопровода высокого давления (МГВД) местного значения, трубопровод «Балтийская трубопроводная система (БТС-2)» федерального значения.

### Архитектурно-пространственное решение

Генеральным планом Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области установлено функциональное зонирование территории сельского поселения. Проектными решениями определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории Нивнянского сельского поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности с учётом ранее разработанной градостроительной документации – Схемы территориального планирования (СТП) Суражского района.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

существующие транспортные связи;

наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского поселения;

инженерное обеспечение поселения;

природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории.

Развитие Нивнянского сельского поселения планируется за счет относительно небольшого естественного прироста населения, создания условий для роста производственного потенциала.

Генеральным планом на территории поселения вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

производственного и коммунально-складского назначения;

добычи полезных ископаемых;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры в т.ч.:

- объектов транспортной инфраструктуры;

- транспортировки газа и нефти;

- транспортных коридоров;

сельскохозяйственного использования в т.ч.

- сельскохозяйственных угодий;

- объектов сельскохозяйственного назначения;

специального назначения, в т. ч.:

- ритуального назначения;

- складирования и захоронения отходов.

природных территорий в т.ч.:

- природного ландшафта;

- зона лесной растительности;

- зона заболоченных территорий;

зона акваторий.

В основу планировочной структуры Нивнянского сельского поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Проектными решениями на территории Нивнянского сельского поселения запланировано развитие и упорядочение территорий объектов сельскохозяйственного производства, производственного и коммунально-складского назначения за счёт структурной и технологической реорганизации существующих объектов и размещения новых. Планируется упорядочение коммунально-складских территорий вблизи с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков и включение их в границы населённых пунктов. В районе села Нивное проектом предложена реконструкция недействующего кирпичного завода на базе существующих карьеров по добычи глины и строительного песка. Проектом к закрытию и рекультивации территории предложен карьер песка, расположенный к востоку от села Нивное в связи тем, что жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне от карьера.

На территории поселения предусмотрено размещение новой фермы крупного рогатого скота (КРС) западнее с. Нивное и организация резервной площадки для откорма скота в районе п. Вьюнное. Остальные фермы, расположенные на территории поселения проектными решениями сохраняются.

С целью обеспечения жителей Нивнянского сельского поселения объектами обслуживания автомобильного транспорта к северу от с. Нивное на автомобильной дороге Сураж-Высоково размещен придорожный сервис: автозаправочная станция в комплексе со станцией технического обслуживания и автомойкой.

Генеральным планом Нивнянского сельского поселения предложено упорядочение и развитие инженерной инфраструктуры. Предлагается разместить площадку под канализационные очистные сооружения между с. Нивное и с. Высокоселище.

Существующие площадки для временного хранения твёрдых бытовых отходов и мусора, оказывающие негативное воздействие на жилую застройку близлежащих населённых пунктов в районе с. Нивное, с. Высокоселище и с. Новый Дроков ликвидируются. Проектом предложена организация площадки временного складирования твердых бытовых отходов (ТБО), с последующим их вывозом на полигон, планируемый по СТП Суражского муниципального района, на территории Овчинского сельского поселения. Здесь же будет организован скотомогильник с биотермическими ямами. На территории Нивняского сельского поселения все существующие скотомогильники закрываются для захоронения.

На территории Нивнянского сельского поселения планируется организация памятника природы областного значения «Нивное», с целью сохранения особо ценного участка поймы р. Ипуть.

При разработке генеральных планов с. Нивное, с. Высокоселище и с.Новый-Дроков в границах населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

жилого назначения, в т. ч.:

- индивидуальной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

сельскохозяйственного использования в т.ч.:

- сельскохозяйственных угодий;

- для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества;

коммунально-складского назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры, в т.ч.:

- улично-дорожной сети;

- объектов транспортной инфраструктуры;

природного ландшафта;

- лесной растительности;

- рекреационная зона;

специального назначения, в т. ч.:

- ритуального назначения;

акваторий.

Решениями генерального плана предложено поэтапное пространственное развитие населённых пунктов при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом прогноза изменения численности населения на расчетный срок до 2030 года.

Село Нивное

Архитектурно – планировочное решение с. Нивное основано на сложившейся планировочной структуре населенного пункта с учетом природных композиционных элементов, существующего рельефа. Ручей, пересекающий территорию населенного пункта, делит его на две части, а так же с восточной стороны протекает р. Нивнянка.

Село Нивное является административным центром Нивнянского сельского поселения и находится в центральной его части. Решениями генерального плана предлагается упорядочение селитебной территории и определение территорий для жилой застройки на расчетный период. Численность населения с. Нивное на начало 2010г. составляет 840 человек.

Село имеет компактную планировочную структуру. Территории жилой и общественной застройки сформированы регулярной сетью улиц, меридионального и широтного направления. Основными композиционными осями являются ул. Ленина и ул. Гагарина. Главные улицы имеют капитальное покрытие, большинство второстепенных улиц с грунтовым покрытием.

Общественный центр села имеет линейную организацию по ул. Ленина. Здесь сосредоточены основные общественные здания. Жилые кварталы застроены индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки населённого пункта. Существующие производственные и коммунально-складские территории расположены за границей населенного пункта.

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный срок, и резервирование территорий за расчётный срок. Сохраняется сложившийся транспортный каркас, вместе с тем предусмотрена реконструкция существующих улиц, с доведением параметров улиц и дорог до нормативных размеров.

Планировка территории села имеет четкую функциональную организацию, с сохранением геометрии исходного ландшафта – топографических и природных особенностей.

Жилая зона включает преимущественно участки, существующей сохраняемой жилой застройки. Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Новое строительство намечается на свободных территориях населенного пункта. Для нового жилищного строительства предлагается индивидуальная жилая застройка. В зоне жилого назначения, установленной генеральным планом, размещаются все необходимые учреждения для социального и коммунально-бытового обслуживания населения, а также выделяются места для рекреации и занятия спортом. Предлагается развитие территории под индивидуальную застройку (за расчетный срок) в юго-западной части населенного пункта между ул. Советская и ул. Новая.

Развитие общественных зон села планируется за счёт наполнения их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры. Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложившегося общественного центра посредством строительства новых зданий по ул. Ленина. Предложено строительство гостевого дома, объектов торгового назначения: двух магазинов, бани. В реконструируемом здании школы предусмотрено размещение внешкольного учебного комбината. Предлагается реконструкция административного здания, недействующего комбината бытового обслуживания, банка, пожарного депо и здания клуба с увеличением мощности объектов.

Решениями генерального плана предусмотрено включение в границу населенного пункта производственных и коммунально-складских территорий, территорий сельскохозяйственного назначения. В границу включены: территория фермы КФХ "Янтарь", территория ремонтно-механических мастерских, пилорама, зерновой ток, загон для содержания скота, пункт приема молока. Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Предлагается размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) в западной части населенного пункта.

На территории с. Нивное по ул. Гагарина находится кладбище, которое проектными решениями закрывается для нового захоронения, т.к. расположено непосредственно в жилой застройке.

Важное значение имеет организация рекреационных зон села. Особое внимание уделено главной достопримечательности села церкви Рождества Богородицы, построенная в 1898 г. вместо прежнего деревянного храма 1731 г. Церковь расположена на возвышенном месте, на краю села. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Богослужение временно совершается в молитвенном доме. Решениями генерального плана церковь сохраняется с мероприятиями по восстановлению, т.к. является памятником архитектуры и хорошим образцом культовой архитектуры эпохи эклектики.

Проектными решениями предлагается строительство историко-культурного мемориального парка на пересечении ул. Гагарина и ул. Ленина, на территории которого будут располагаться церковь Рождества Богородицы и часовня, а так же памятник истории- воинское кладбище 300 советских воинов. В парке организуется сеть прогулочных дорожек, площадок для отдыха.

Также, территория села благоустраивается и формируется озеленение вдоль основных улиц, строительство спортивной площадки в северо-восточной части населенного пункта.

Таким образом, существующая планировочная структура села Нивное в целом сохраняется. Проектом сформированы границы жилых кварталов, организована улично-дорожная сеть, общественный центр наполнен новыми объектами социальной сферы. Принятые в проекте решения обеспечат последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Проектными решениями даны предложения по изменению границы села Нивное с учетом планируемого развития населенного пункта, за счёт земель сельскохозяйственного назначения. В северной части населённого пункта в границу включена проектируемая территория коммунально-складского назначения, пункт приема молока. В западной части включены в границу населенного пункта производственные и коммунально-складские территории. В южном направлении увеличение границы предусмотрено за счёт включения территории сельскохозяйственного назначения (строения для содержания скота). Территория под водопроводные очистные сооружения в западной части села также включена в границу населённого пункта.

Село Высокоселище

Село Высокоселище расположено в центральной части поселения, в 5 км от административного центра с. Нивное. Селитебную территорию населенного пункта формируют естественные элементы ландшафта, такие как река Слещанка, протекающая с северной стороны и ручей с восточной и южной стороны, который образует два небольших озера.

Существующая селитебная территория села сформирована вдоль основной улицы села - ул. Ленина. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общественный центр населённого пункта формируют следующие объекты: дом культуры с библиотекой, общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, несколько магазинов смешенных товаров, а так же памятник архитектуры церковь Покрова. Объекты сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского назначения располагаются за границами населённого пункта в западном направлении.

Основными решениями генерального плана предусмотрено: упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период, совершенствование транспортного каркаса и инженерного обеспечения. Расчетная численность населения с. Высокоселище составляет 320 человек.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Генеральным планом на расчетный срок сформированы кварталы жилой застройки с восточной стороны до озера. Застройку предлагается вести индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Развитие общественных зон с. Высокоселище планируется за счёт наполнения их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры. В общественном центре проектом предложено строительство ФАПа, столовой и магазина. В здании школы предложено размещение дошкольной группы и внешкольного учреждения. Планируется реконструкция клуба с библиотекой и размещение в этом здании комбината бытового обслуживания. Планируется реконструкция памятника деревянного зодчества церкви Покрова Пресвятой Богородицы (церковь Покрова).

Решениями генерального плана предусмотрено включение в границу населенного пункта производственных и коммунально-складских территорий, территорий сельскохозяйственного назначения. В границу включены территории: ремонтно-механических мастерских, проектируемой фермы и недействующей фермы, которая предложена к реконструкции с размещением на ней объектов коммунально-складского назначения. Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Благоустройство территории населенного пункта включает в себя обустройство общественных центров, озеленение главных улиц, буферных зон, а также благоустройство прибрежной территории вокруг озер. Предлагается организация парковой зоны в комплексе с храмом (церковь Покрова) в восточной части села, где ранее была усадьба Есимонтовского, на месте сохранившегося сада.

Существующее кладбище в центре населенного пункта сохраняется.

Проектными решениями даны предложения по изменению границы села Высокоселище, с учетом планируемого развития населенного пункта, за счёт земель сельскохозяйственного назначения. В западной части включены в границу населенного пункта производственные и коммунально-складские территории и территории сельскохозяйственного назначения. В восточном направлении увеличение границы предусмотрено за счёт включения территории планируемого паркового комплекса.

Село Новый Дроков

Архитектурно – планировочное решение села Новый Дроков основано на сложившейся планировочной структуре населенного пункта с учетом природных композиционных элементов и существующего рельефа.

Село Новый Дроков расположено в южной части Нивнянского сельского поселения на берегу реки Рамонка, которая разделяет территорию на две части. Главной улицей населённого пункта является улица Молодежная. Существующая селитебная территория села сформирована вдоль основных улиц: ул. Мира, ул. Советская и ул. Пушкина. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Производственные и коммунально-складские территории расположены за пределами населенного пункта в северной и северо-восточной части (территория тракторного стана, территория фермы СПК "Новая Жизнь).

Решениями генерального плана определены территории для жилой застройки на расчетный период (2030 год), совершенствуется транспортный каркас с улучшением дорожного покрытия. Расчетная численность населения с. Новый Дроков составляет 310 человек.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов. В южной части села в районе переулка Молодежный, предусмотрена территория для перспективной жилой застройки.

Предусмотрено развитие общественного центра, за счет реконструкции: дома культуры в комплексе с библиотекой и размещение в нем предприятия бытового обслуживания. Генеральным планом предложено строительство: ФАПа, магазина; реконструкция средней школы с целью улучшения технического состояния, организации дошкольной группы и внешкольного учреждения. В районе пожарного депо по ул. Мира, проектом предусмотрено строительство церкви, на месте когда-то снесенного храма.

В северной части села сформированы территории для размещения объектов сельскохозяйственного использования (склады, зерноток, овощехранилище, ферма), производственного и коммунально - складского назначения, с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Перечисленные территории включены в границы села.

Решениями генерального плана предусмотрено включение в границу населенного пункта территорий сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского назначения. Таким образом, в границу включены территории: тракторного стана, зернотока, овощехранилища, фермы СПК "Новая жизнь". Территория фермы предложена к реконструкции с уменьшением мощности объекта до 99 голов и размещением на ней объектов коммунально-складского назначения. Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) в южной части села.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий: сохранение, развитие и благоустройство существующего сквера рядом с домом культуры, строительство бульвара между школой и клубом, озеленение главных улиц, благоустройство прибрежной территории вокруг пруда.

Проектными решениями даны предложения по изменению границы села Новый Дроков, с учетом планируемого развития населенного пункта, за счёт земель сельскохозяйственного назначения. В северной и северо-восточной части включены в границу населенного пункта территории сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складские назначения. В южном направлении увеличение границы предусмотрено за счёт включения территории (ВОС).

## Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство новых производственных объектов.

Реконструкция объектов:

с. Нивное

недействующего кирпичного завода.

с. Новый Дроков

фермы СПК «Новая Жизнь» под коммунально-складскую территорию.

д. Высокоселище

фермы ООО «Высокое» под коммунально-складскую территорию.

Строительство объектов:

с. Нивное

коммунально-складской территории;

ферма на 90 голов;

На западе от границы населенного пункта на перспективу предусмотрено строительство фермы на 300 голов. Близ границ д. Вьюнное предусмотрено строительство фермы на 300 голов.

с. Новый Дроков

коммунально-складской территории.

д. Высокоселище

коммунально-складской территории;

фермы на 300 голов.

Генеральным планом предусмотрен снос в д. Высокоселище зернотока (недействующего), рекультивация территории песчанного карьера на границе с. Нивное.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта с. Нивное к расчетному сроку должна составить 43 га, что на 44% больше по отношению к существующему положению, зона производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 6,9 га. В с. Новый Дроков зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта должна составить 21,7 га, в том числе зона сельскохозяйственных угодий 5,7 га (что в 2 раза больше чем по состоянию на 2010 год), зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта не предусмотрено. В с. Высокоселище зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта должна составить 15,7 га (более чем в три раза больше, чем по состоянию на 2010 год), зона производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 11,3 га.

## Жилищная сфера

с. Нивное

Проектируемая зона жилого назначения с. Нивное представлена индивидуальной жилой застройкой и к расчетному сроку (2030 год) должна составить 146,1 га (что на 15% меньше по отношению к существующему положению). Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 30,6 тыс. кв. м, что почти в два раза больше по отношению к 2010 г. По прогнозу численность проживающих в с. Нивное - 850 человек. Средняя жилищная обеспеченность определяется на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 36 кв. м на человека, что на 73% больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности.

Генеральным планом предусмотрено закрытие временной площадки для сбора и временного хранения ТБО, в СЗЗ которой находятся жилые территории на севере населенного пункта.

с. Новый Дроков

Проектируемая зона жилого назначения с. Новый Дроков представлена индивидуальной жилой застройкой и к расчетному сроку (2030 год) должна составить 81,5 га (что на 16% меньше по отношению к существующему положению). Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 11,2 тыс. кв. м, что почти в два раза больше существующего жилищного фонда. По прогнозу численность проживающих в с. Новый Дроков - 310 человек. Средняя жилищная обеспеченность определяется на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 36 кв. м на человека, что на 59% больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности).

Генеральным планом предусмотрена реконструкция фермы СПК «Новая Жизнь» (перенос фермы севернее населенного пункта), а также закрытие временной площадки для сбора и временного хранения ТБО, в СЗЗ которых находятся жилые территории населенного пункта.

д. Высокоселище

Проектируемая зона жилого назначения д. Высокоселище представлена индивидуальной жилой застройкой и к расчетному сроку (2030 год) должна составить 62,7 га (что на 22% меньше по отношению к существующему положению). Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 11,5 тыс. кв. м, что на 67% больше по отношению к 2010 г. По прогнозу численность проживающих в д. Высокоселище - 320 человек. Средняя жилищная обеспеченность определяется на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 36 кв. м на человека, что на 62% больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности.

Генеральным планом предусмотрено закрытие временной площадки для сбора и временного хранения ТБО, скотомогильника с захоронением в ямах, в СЗЗ которых находятся жилые территории на севере населенного пункта.

## Социальная сфера

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, проектом предусмотрен ряд мероприятий:

1.Снос объектов:

с. Нивное

недействующего магазина на 40 кв.м торговой площади.

с. Новый Дроков

Новодроковского ФАПа (степень износа 100%).

с. Высокоселище

Высоко-Селищанского ФАПа (степень износа 100%).

Помимо сноса ветхих и недействующих объектов проект предусматривает реконструкцию и размещение новых объектов социальной сферы для повышения уровня обеспеченности и улучшения качества предоставляемых услуг.

2. Реконструкция существующих объектов:

с. Нивное

МУК Нивнянский поселковый центральный дом культуры с уменьшением мощности до 200 мест;

недействующего комбината бытового обслуживания на 6 рабочих мест;

пожарного депо до 2 автомобилей;

отделения банка до 2 операционных мест;

недействующего административного здания.

Кроме того, необходима реконструкция Нивнянской врачебной амбулатории на 30 посещений в смену.

Восстановление разрушенной Церкви Рождества Богородицы.

с. Новый Дроков

Новодроковского сельского дома культуры до 70 мест;

недействующей столовой на 15 мест.

с. Высокоселище

Высоко-Селищанского сельского дома культуры до 70 мест;

недействующего административного здания.

Расчет обеспеченности объектами социальной сферы населения Нивнянского сельского поселения представлен ниже.

Таблица 13 Расчет бъектов социальной сферы Нивнянского сельского поселения.

(численность населения: с.Нивное - 850 человек, с.Новый Дроков – 310, с.Высокоселище – 320)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив (СНиП 2.07.01-89*) | с.Нивное | с.Новый Дроков | с.Высокоселище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мс. | Норма | Оценка | Мс. | Норма | Оценка | Мс. | Норма | Оценка |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 33 | 17 | 0 | 20 | -20 | 0 | 16 | -16 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 320 | 170 | 150 | 320 | 68 | 252 | 190 | 36 | 154 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 8 | -8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 4 | -4 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара**, посещение в смену | 18,24 на 1 тыс.чел. | 15 | 32 | -17 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями**, койка | 11,08 на 1 тыс.чел. | 0 | 19 | -19 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию | 0 | - | - | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - |
| 7 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи**, автомобиль | 1на 5 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 | Аптеки*, объект | 1 на 6,2 тыс. чел | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс.чел. | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| 10 | Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | на поселение 162 | 162 | 162 | 0 | 162 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования*, кв.м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс.чел. | 0 | 35 | -35 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 230 на 1 тыс.чел. | 300 | 196 | 104 | 200 | 71 | 129 | 200 | 74 | 126 |
| 13 | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения | 5-6 на 1 тыс.чел. | 8,6 | 4,3 | 4,3 | 7,6 | 1,6 | 6,0 | 6,2 | 1,6 | 4,6 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел. | 25 | 255 | -230 | 65 | 93 | -28 | 46 | 96 | -50 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс.чел. | 35 | 34 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 13 | -13 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 0 | 6 | - 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Прачечные*, кг белья в смену | 60 на 1 тыс.чел. | 0 | 105 | -105 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 18 | Химчистки*, кг белья в смену | 3,5 на 1 тыс.чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 19 | Бани*, место | 7 на 1 тыс.чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 20 | Отделения и филиалы сберегательного банка*, операционное место | 0,5-1 на 1 тыс.чел. | 1 | 2 | -1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 21 | Отделения связи*, объект | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 на 1 тыс.чел. | 1 | 2 | -1 | 1 | - | - |  | - | - |
| Организации и учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования* , объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 0 |  | - | - | 0 | - | - |

Примечание: Мс - проектная мощность сохраняемых объектов

| ** | мощность рассчитана на поселение, но потребность за счет ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | мощность рассчитана на поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учтена мощность волейбольной и баскетбольной площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с учетом подвоза из других населенных пунктов (в с. Нивное – Федоровка, Кремово, Вьюнное, Старый Дроков; в с.Новый Дроков - Верховой, Овчинец, Высокоселище, Старый Дроков) |
|  | мощность определена экспертно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размещение новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью:

с. Нивное

внешкольного учреждения на 10 мест (при общеобразовательной школе);

спортивной площадки на 0,5 га;

двух магазинов (130 кв. м торговой площади и 100);

бани на 10 мест;

гостевого дома на 30 мест.

с. Новый Дроков

детского сада на 20 мест при школе;

внешкольного учреждения на 5 мест при школе;

магазина на 30 кв.м. торговой площади;

предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места (в здании дома культуры);

ФАПа (с учетом сноса действующего);

строительство спортивной площадки на 0,2 га;

церкви.

с. Высокоселище

детского сада на 20 мест при школе;

внешкольного учреждения на 5 мест при школе;

спортивной площадки на 0,2 га;

клуба на 70 мест в комплексе с библиотекой на 6,2 тыс.ед. хранения;

магазина на 50 кв.м торговой площади;

столовой на 15 мест;

предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих мест (размещение в здании дома культуры);

ФАПа (с учетом сноса действующего).

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Нивнянского сельского поселения Схемой территориального планирования Брянской области и Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области предлагается выполнить следующие мероприятия на срок (2018-2030 гг):

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Сураж - Вьюково» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 12,9 км в границах поселения.

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области:

на первую очередь (2010-2017гг):

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дубровка-Новый Дроков» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 2,4 км в границах поселения;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Кромово-Струженка» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,0 км в границах поселения;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Косичи-Душатин-Иржач-Далисичи-Слище-Нивное» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 5,5 км в границах поселения;

на срок (2018-2030гг):

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Старый Дроков-Луговец» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,9 км в границах поселения.

В дополнение к вышеизложенным мероприятиям генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории: с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 4,4 км и с переходным типом дорожной одежды и укрепленными каменными материалами покрытием, общей протяженностью в границах поселения 1,7 км, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам и к объектам сельскохозяйственного назначения;

на перспективу строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 0,3 км, предназначенной для обеспечения подъезда к ферме, расположенной на западе от села Нивное.

Автомобильные дороги, не затронутые строительством, сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Нивнянского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются следующие мероприятия.

В соответствии с п.3.4.1 МНГП Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП Нивнянского сельского поселения: ширина проезжей части главных улиц - 7 м, ширина проезжей части улиц жилой застройке основных – 6 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25 м, которые варьируются в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены в Таблица 14

Таблица 14 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Нивное | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 20,0 / 124900 |
|  | в том числе по категориям: главные улицы; улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды; | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 3,8 / 28200 1,7/ 10200 12,2 / 72800 2,3 / 13700 |
| Село Высокоселище | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 9,6(0,4) / 60950 |
|  | в том числе по категориям: главные улицы(1 очередь); улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды; | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 2,0(0,4) / 15050 1,7 / 10300 4,0 / 24000 1,6 / 9500 |
| Село Новый Дроков | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 13,8 / 84800 |
|  | в том числе по категориям: главные улицы; улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды; | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,3/ 10000 1,1 / 6100 9,9 /59200 1,5 /9500 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока (до 2030 года).

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

На территории Нивнянского сельского поселения на конец расчетного срока прогнозируется проживание 1750 человек. Принятый уровень обеспеченности населения индивидуальными автомобилями составляет 200 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 350 единиц. Согласно пунктам 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований, получаем необходимое количество:

станции технического обслуживания на 2 поста;

автозаправочная станция на 1 колонку.

Проектом генерального плана предлагается:

строительство придорожного комплекса по обслуживания автотранспорта на севере села Нивное рядом с региональной дорогой " Сураж - Вьюково", в состав которого входят: станции технического обслуживания на 4 поста, автозаправочная станция на 2 колонки и автомойка на 2 поста.

Село Нивное

Обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории комплекса по обслуживанию автотранспорта, на севере села Нивное. На территории села вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

Село Высокоселище

В связи с незначительной удаленностью обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории комплекса по обслуживания автотранспорта, на севере села Нивное. На территории села Высокоселище вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

Село Новый Дроков

В связи с незначительной удаленностью обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории комплекса по обслуживания автотранспорта, на севере села Нивное. На территории села Новый Дроков вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

Исходя из приведенных расчетов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Дубровка-Новый Дроков» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 2,4 км в границах поселения (1 очередь);

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Кромово-Струженка» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,0 км в границах поселения (1 очередь);

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Косичи-Душатин-Иржач-Далисичи-Слище-Нивное» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 5,5 км в границах поселения (1 очередь);

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Старый Дроков-Луговец» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,9 км в границах поселения.

Объекты транспортной инфраструктуры:

АЗС – 1 ед. (2 колонки);

СТО – 1 ед. (4 поста);

автомойка- 1 ед. (2 поста).

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения, V категории: с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах сельского поселения - 4,4 км и с переходным типом дорожной одежды и укрепленными каменными материалами покрытием, общей протяженностью в границах сельского поселения - 1,7 км, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам и к объектам сельскохозяйственного назначения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения, V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах сельского поселения - 0,3 км, предназначенной для обеспечения подъезда к ферме, расположенной на западе от села Нивное.

Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 7,1 км;

основные улицы, в жилой застройке общей протяженностью 4,5 км;

второстепенные  улицы в жилой застройке, общей протяженностью 26,1 км;

проезды, общей протяженностью 5,4 км.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

На сегодняшний день в Нивнянском сельском поселении часть территорий жилой застройки в селах Новый Дроков, Высокоселище и Нивное находятся в непосредственной близости от береговой линии рек. В целях защиты водных объектов (рек Рамонка, Слищанка и Нивлянка) от загрязнения почвой, уносимой с огородов при розливе рек и ручьев, предусмотрено строительство дамб из грунта, препятствующих затоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений составляет:

село Новый Дроков- 2785 м;

село Высокоселище- 3575 м;

село Нивное- 3350 м.

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов Нивнянского сельского поселения отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах на территории села. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло рек Рамонка, Слищанка и Нивлянка. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Нивнянского сельского поселения Суражского района.

На территории с. Нивное, с. Высокоселище и с. Новый Дроков проектом предлагается сохранение централизованной системы водоснабжения и устройство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с использованием в качестве источника водоснабжения подземных вод. Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя принимается:

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

с. Нивное

Генеральным планом в западной части села размещен проектный водозаборный узел для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Нивное. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается:

сохранение для нужд фермы двух водозаборных узлов, расположенных в западной и северной частях с. Нивное, состоящих из водонапорных башен емкостью 25 м3 и артезианских скважин;

ликвидация недействующего водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенного западнее села, с обязательным тампонированием скважины;

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Нивное представлен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Водопотребление с. Нивное

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Нивное |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 840 | 850 | 200 | 170 | 204 |
|  | Расход воды на полив территории | 840 | 850 | 50 | 42,5 | 51 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 17 | 20,4 |
| Итого: | 229,5 | 275,4 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 295 м3/сут. Производительность ВОС – 280 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 125 мм, общей протяженностью 13,9 км.

Таким образом, для обеспечения с. Нивное централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

строительство водозаборного узла с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 295 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 280 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 125 мм, общей протяженностью 13,9 км.

с. Высокоселище

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в западной части населенного пункта для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Высокоселище. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается:

сохранение для технических нужд водозаборного узла, расположенного в западной части населенного пункта, состоящего из водонапорной башни артезианской скважины;

ликвидация водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенного в западной части села, с обязательным тампонированием скважины. Водозабор размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Высокоселище представлен ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Водопотребление с. Высокоселище

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Высокоселище |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 314 | 320 | 200 | 64 | 76,8 |
|  | Расход воды на полив территории | 314 | 320 | 50 | 16 | 19,2 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 6,4 | 7,68 |
| Итого: | 86,4 | 103,68 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 110 м3/сут. Производительность ВОС – 105 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,8 км.

Таким образом, для обеспечения с. Высокоселище централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 110 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 105 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,8 км.

с. Новый Дроков

Для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Новый Дроков проектом в юго-восточной части населенного пункта, на месте существующей площадки водозаборных сооружений размещен водозаборный узел. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Относительно существующих на территории объектов водоснабжения проектом предусматриваются следующие решения:

сохранение для нужд фермы СПК «Новая Жизнь» водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенного севернее населенного пункта;

ликвидация с обязательным тампонированием скважины водозаборного узла, расположенного западнее села, по причине морального и физического износа, а также в связи с тем, что водозабор не используется в централизованной системе водоснабжения;

сохранение существующей скважины на месте строительства нового водозаборного узла в качестве резервной.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Новый Дроков представлен ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Водопотребление с. Новый Дроков

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Новый Дроков |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 309 | 310 | 200 | 62 | 74,4 |
|  | Расход воды на полив территории | 309 | 310 | 50 | 15,5 | 18,6 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 6,2 | 7,44 |
| Итого: | 83,7 | 100,44 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 110 м3/сут. Производительность ВОС – 105 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 12,3 км.

Таким образом, для обеспечения с. Новый Дроков централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 110 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 105 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 12,3 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 3 объекта;

водопроводные очистные сооружения – 3 объекта;

магистральные водопроводные сети – 35 км.

### Водоотведение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Нивнянского сельского поселения.

В населенных пунктах сельского поселения проектом решено сохранить децентрализованную систему водоотведения, предусмотрев ряд мероприятий по её развитию.

На территории Нивнянского сельского поселения, южнее с. Нивное, проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружения (КОС). Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 8 км.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расчетные объемы сточных вод населенных пунктов представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные объемы сточных вод с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Нивное | 224,4 |
| 2 | с. Высокоселище | 84,5 |
| 3 | с. Новый Дроков | 81,8 |
| Итого: | 390,7 |

Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимый с территории с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков, составляет 390,7 м3/сут. Производительность КОС составляет 465 м3/сут, с учетом отвода сточных вод с территории всех населенных пунктов Нивнянского сельского поселения.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Таким образом, для обеспечения Нивнянского сельского поселения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 465 м3/сут, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

установку септиков заводского изготовления.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен объект местного значения уровня сельского поселения, предусмотренный к размещению:

канализационные очистные сооружения – 1 объект.

### Теплоснабжение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Нивнянского сельского поселения. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 26 °С;

средняя температура за отопительный период – минус 2,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

с. Нивное

Проектом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части села от существующих котельных. На расчетный срок проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности теплоснабжения:

Реконструкция котельной школы, расположенной по ул. Садовая. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,536 Гкал/ч (1154 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,512 Гкал/ч (984 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,024 Гкал/ч (170 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,575 Гкал/ч (1237 Гкал/год).

Реконструкция котельной, расположенной по ул. Больничная. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,213 Гкал/ч (480 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,197 Гкал/ч (365 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,016 Гкал/ч (115 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,228 Гкал/ч (513 Гкал/год).

Реконструкция котельной детского сада, расположенной по ул. О. Кошевого. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,164 Гкал/ч (344 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,158 Гкал/ч (301 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,006 Гкал/ч (43 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,176 Гкал/ч (370 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Нивное приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчетные тепловые нагрузки с. Нивное

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Котельная по ул. Садовая | 0,315 | 0,197 | 0,024 | 0,536 |
| 2 | Котельная по ул. Больничная | 0,103 | 0,094 | 0,016 | 0,213 |
| 3 | Котельная по ул. О. Кошевого | 0,094 | 0,064 | 0,006 | 0,164 |
|  | Итого: | 0,512 | 0,355 | 0,046 | 0,913 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1,79 | - | 0,402 | 2,192 |
| 2 | Административно-деловые здания | 0,046 | 0,047 | 0,006 | 0,099 |
|  | Итого: | 1,836 | 0,047 | 0,408 | 2,291 |
|  | Итого по населенному пункту: | 2,348 | 0,402 | 0,454 | 3,204 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 3,2 Гкал/ч (8986 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения с. Нивное на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкцию трёх действующих котельных по ул. Садовая, Больничная, О.Кошевого;

реконструкция теплотрассы протяженностью 0,6 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 57-76 мм.

с. Новый Дроков

Проектом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части села от существующей котельной. На расчетный срок, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности теплоснабжения:

Реконструкция котельной школы. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,479 Гкал/ч (988 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,464 Гкал/ч (881 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,015 Гкал/ч (107 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,514 Гкал/ч (1060 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график от котельной - 95/70°С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Новый Дроков приведены ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчетные тепловые нагрузки с. Новый Дроков

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Котельная школы | 0,272 | 0,192 | 0,015 | 0,479 |
|  | Итого: | 0,272 | 0,192 | 0,015 | 0,479 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,644 | - | 0,145 | 0,789 |
| 2 | Административно-деловые здания | 0,013 | 0,012 | 0,002 | 0,027 |
|  | Итого: | 0,657 | 0,012 | 0,147 | 0,816 |
|  | Итого по населенному пункту: | 0,929 | 0,204 | 0,162 | 1,295 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,3 Гкал/ч (3496 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Новый Дроков теплоснабжением на расчетный срок необходимо выполнить реконструкцию котельной МОУ Новодроковской средней общеобразовательной школы.

с. Высокоселище

Проектом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части села от существующей котельной. На расчетный срок, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности теплоснабжения:

Реконструкция котельной школы, расположенной по ул. Молодежная. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,366 Гкал/ч (748 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,356 Гкал/ч (677 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (71 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,393 Гкал/ч (802 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график от котельной - 95/70°С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Высокоселище приведены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчетные тепловые нагрузки с. Высокоселище

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Котельная школы | 0,21 | 0,146 | 0,01 | 0,366 |
|  | Итого: | 0,21 | 0,146 | 0,01 | 0,366 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,674 | - | 0,151 | 0,825 |
| 2 | Административно-деловые здания | 0,019 | 0,019 | 0,003 | 0,041 |
|  | Итого: | 0,693 | 0,019 | 0,154 | 0,866 |
|  | Итого по населенному пункту: | 0,903 | 0,165 | 0,164 | 1,232 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,23 Гкал/ч (3396 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Высокоселище теплоснабжением на расчетный срок необходимо выполнить реконструкцию котельной школы.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ), установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

Необходимо отметить, что цены на нефть и газ продолжают увеличиваться, и будут увеличиваться в дальнейшем. Получение тепловой энергии посредством сжигания газа и нефти не является единственно возможным. Существует альтернатива – так называемые возобновляемые источники энергии. Поэтому, наряду с проведением мероприятий, направленных на обновление и реконструкцию существующих источников теплоснабжения, необходимо внедрение на территории Нивнянского сельсовета альтернативных источников теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением возможно за счёт использования энергии биотоплива, энергии солнца (солнечные коллекторы), энергии ветра (ветрогенераторы), энергии термальных вод (тепловые насосы) и геотермальной энергии (грунтовые тепловые насосы, геотермальные тепловые насосы).

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

котельные - 5 объектов;

теплотрасса общей протяженностью 0,6 км.

### Электроснабжение

Территория Нивнянского сельского поселения

Раздел выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом требований МНГП Нивнянского сельского поселения.

На расчетный срок сохраняется централизованная система электроснабжения Нивнянского сельского поселения. Электроснабжение осуществляет ОАО "Брянскэнерго". Передача мощности выполнена по линиям напряжением 10 кВ от понизительных подстанций (далее – ПС) 35/10 кВ "Крутояр" (за границами поселения) и "Новодроково". Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области предусматривается:

в связи со значительным износом, поэтапная модернизация оборудования существующей ПС 35/10 кВ "Новодроково" с заменой силового и коммутационного оборудования. Трансформаторную мощность определить на этапе рабочего проектирования;

реконструкция высоковольтных линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 35 кВ "Сураж – Новодроково", "Новодроково – Крутояр", проходящих по территории поселения, общей протяженностью 18,2 км;

для усиления электрических связей, а также в качестве повышения надежности электроснабжения, строительство воздушных ЛЭП 10 кВ напряжением 10 кВ общей протяжённостью 1,1 км.

Очередность выполнения модернизации оборудования существующей подстанции 35/10 кВ "Новодроково" и реконструкции линий электропередачи необходимо определить при дальнейшем проектировании.

Проектируемые водопроводные очистные сооружения, расположенные на территории поселения, необходимо подключить от ближайших трансформаторных подстанций. Проектируемые канализационные очистные сооружения подключить посредством строительства ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА и воздушной ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,6 км.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах поселения составит 51,2 км, 35 кВ – 18,2 км.

с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков

Генеральным планом сохраняется система энергоснабжения населенных пунктов. Электроснабжение потребителей осуществляется от понизительных подстанций 35/10 кВ "Крутояр" и "Новодроково" по воздушным ЛЭП 10 кВ.

В связи с изменением улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения:

с. Нивное

строительство 3-х проектных трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 2,8 км;

реконструкция 5-ти существующих трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ с заменой оборудования. Необходимость увеличения выдаваемой мощности предусмотреть на стадиях рабочего проектирования.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах села составит 3,4 км.

с. Высокоселище

На первую очередь:

реконструкция существующей трансформаторной подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ №155, в связи с большим износом оборудования. При необходимости предусмотреть увеличение траснформаторной мощности.

На расчетный срок:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 0,8 км;

реконструкция 3-х существующих трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ, в связи с большим износом оборудования. Необходимость увеличения выдаваемой мощности предусмотреть на стадиях дальнейшего проектирования.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах села составит 1,6 км.

с. Новый Дроков

строительство 3-х трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей;

реконструкция 2-х существующих трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ, в связи с большим износом оборудования. Необходимость увеличения выдаваемой мощности предусмотреть на стадиях рабочего проектирования;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 0,4 км.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах села составит 1,8 км.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрепленным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Результат расчёта приведен ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Расчет электрических нагрузок

| Населенный пункт | Нагрузка Pр на шинах 0,4 кВ ТП, кВт | Нагрузка Pр на шинах 0,4 кВ ТП с учетом потерь, кВт |
| --- | --- | --- |
| с. Нивное | 826,8 | 909,5 |
| с. Высокоселище | 354,7 | 390,2 |
| с. Новый Дроков | 436,1 | 479,7 |

Передача электрической мощности потребителям населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 10-0,4 кВ при воздействии стихийных явлений, при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах. Сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций, мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III категории, за исключением таких как:

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 *«Котельные установки»;

детские сады и школы, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно-резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции или две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Крутояр» или ПС 35/10 кВ «Новодроково».

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Уровня муниципального района:

понизительная подстанция 35/10 кВ - 1 объект;

воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ - 18,2 км;

Уровня сельского поселения:

трансформаторные подстанции класса напряжения ТП-10/0,4 кВ - 18 объектов;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 5,7 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требованиямий МНГП Нивнянского сельского поселения, а также с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Нивнянского сельского поселения.

Газоснабжение потребителей с. Новый Дроков, с. Высокоселище, с. Нивное, д. Федоровка, с. Кромово сохраняется от существующей газораспределительной станции (ГРС) "Сураж".

В целях развития инженерной инфраструктуры Нивнянского сельского поселения с учетом мероприятий действующей «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области» генеральным планом на первую очередь предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм  «с. Новый Дроков – д. Красное – д. Старый Дроков» протяженностью 3,8 км,

Газораспределительная система сельского поселения сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа,  газораспределительная система сохраняется  2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной жилой застройке;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты в размере 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и численности населения. Расчет потребления газа с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков приведен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа с. Нивное, с. Высокоселище, с. Новый Дроков

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нивное |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 850 | 57 | 102000 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 275 | 840360 |
| 3 | Котельная (больницы) | - | 28 | 61560 |
| 4 | Котельная (школы) | - | 69 | 148440 |
| 5 | Котельная (детского сада) | - | 21 | 44400 |
|  | Итого: |  | 450 | 1196760 |
| с. Высокоселище |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 320 | 21 | 38400 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 104 | 317520 |
| 3 | Котельная (школы) | - | 48 | 96840 |
|  | Итого: |  | 173 | 452760 |
| с. Новый Дроков |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 310 | 21 | 37200 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 98 | 300720 |
| 3 | Котельная (школы) | - | 62 | 126960 |
|  | Итого: |  | 181 | 464880 |

Для улучшения качества жизни сельского населения на расчетный срок необходимо довести уровень газификации жилой застройки до 100%, а также обеспечить перевод отопления объектов социально-культурной сферы на природный газ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен объект местного значения уровня муниципального района - газопровод высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 3,8 км.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Нивнянского сельского поселения, а также с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07.02.2008 г., № Пр- 212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, численности населения.

Генеральным планом предлагаются слндующие решения:

развитие телекоммуникационного комплекса Нивнянского сельского поселения;

реконструкция и развитие систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Нивнянского сельского поселения являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р), территория Нивнянского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Нивное – 850 человек, составит 340 абонентских номеров. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Высокоселище – 320 человек, составит 128 абонентских номеров. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Новый Дроков – 310 человек, составит 124 абонентских номера.

Развитие телефонной сети предлагается на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

Для телефонизации по территории Нивнянского сельского поселения планируется прокладка волоконно-оптических линий связи протяженностью 40 км.

Для развития системы связи в с. Нивное на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля протяженностью 0,7 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития системы связи в с. Высокоселище на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля протяженностью 1,1 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития системы связи в селе Новый Дроков на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,3 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

На территории сельского поселения строительство новых антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

волоконно-оптические линии связи протяженностью 40 км;

автоматические телефонные станции - 3 объекта.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. N 327 чрезвычайная ситуация (ЧС)- это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области) а также Паспорт безопасности территории Суражского района, утвержденный Главой Суражского района в 2008 году.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представлены ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| Не характерны |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Нивнянского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические явления

Гидрологические опасные явления – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Нивнянского сельского поселения наблюдается подтопление в период весеннего половодья и дождевых паводков вдоль р.Ипуть.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность, угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья составляет от 3 до 4,5 м, наибольшего значения величина подъема достигает 5,5 м.

Частота возникновения опасного явления составляет 1 раз в год.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

запасов воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

количество атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

наличие и толщина ледяной корки на почвенном покрове;

интенсивность снеготаяния;

озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают пожары, перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб град наносит сельхозяйственным угодьям. Возможный ущерб связан с разрушением. разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной чрезвычайной ситуации.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Нивнянского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомагистралях;

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Нивнянского сельского поселения относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ);

сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на автомобильных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы при повышенном давлении. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Участок автомобильной дороги "Сураж-Нивное" является участком с наиболее вероятным риском возникновения снежных заносов, и как следствие, возникновения дорожно-транспортных происшествий.

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В настоящее время на территории Нивнянского сельского поселения расположено два пожарных депо суммарной мощность 2 автомобиля в с.Нивное и с.Новый Дроков. Проектными решениями предлагается реконструкция пожарного депо в с.Нивное с увеличением мощности до двух автомобилей.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильники несут опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления). На территории Нивнянского сельского поселения расположены три действующих скотомогильника, которые не отвечают санитарным нормам и требованиям и проектными решениями подлежат закрытию.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории Нивнянского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития Нивнянского сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны на территории поселения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местными нормативами градостроительного проектирования на территории Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области, утвержденные решением Нивнянского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 г № 23.

Таблица 25 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов Нивнянского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| село Нивное |
|  | Зерноток | 100 |
|  | Территория КФХ "Янтарь" | 100 |
|  | Ремонтно-механическая мастерская | 100 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
|  | Пункт приема молока | 50 |
|  | Кладбище закрытое | 50 |
|  | Загон для животных | 50 |
| село Высокоселище |
|  | Ферма КРС (300 голов) | 300 |
|  | Ремонтно-механическая мастерская | 100 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| село Новый Дроков |
|  | Ферма СПК "Новая Жизнь" (99 голов) | 100 |
|  | Зерноток | 100 |
|  | Тракторный стан | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Овощехранилище | 50 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
| Территория Нивнянского сельского поселения |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах (закрываемый) | 1000 |
|  | Площадка для временного складирования ТБО | 1000 |
|  | Кирпичный завод | 300 |
|  | Ферма КРС (300 голов) | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 150 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Песчанный карьер | 100 |
|  | Карьер глины | 100 |
|  | Территория КФХ "Рябушка" (зерноток) | 100 |
|  | Склад | 50 |
|  | Молочная ферма | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | АЗС, СТО, Автомойка | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанном с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно дорустимых концентраций и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны

Кроме санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП).

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на территории сельского поселения. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон р.Ипуть установлена в размере 200 м, р. Рамонка, р. Нивнянка, р. Струга, р. Слищанка, ручьёв установлена в размере 50 м соответственно.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ устанавливается в размере 10, 15 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 г №878.

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования на территории Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области, утвержденные решением Нивнянского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 г №23.

Санитарно-защитные зоны от проектируемых канализационных очистных сооружений с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях мощностью 456 м3/сут устанавливается в размере 150 м в соответствии с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории поселения проходит магистральный нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Минимальный размер санитарного разрыва от магистрального нефтепровода установлен в размере 200 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

для понизительной подстанции (электроподстанции) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м, от водонапорных башен - не менее 10 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

ликвидация песчаного карьера, временных площадок для сбора и временного хранения ТБО близ с.Нивное, реконструкция фермы СПК "Новая Жизнь" близ с. Новый Дроков, ликвидация площадок для сбора и временного хранения ТБО близ с. Новый Дроков;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

организация полос древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м со стороны селитебной зоны на границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м, и полосой не менее 10 м при ширине СЗЗ от 50 до 100 м согласно Местными нормативами градостроительного проектирования на территории Нивнянского сельского поселения Суражского района Брянской области, утвержденные решением Нивнянского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 г №23.

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории поселения необходимо решение следующих основных задач:

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных южнее с. Нивное;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территорий площадок для временного хранения ТБО и мусора;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

рекультивация территории ликвидируемого песчаного карьера в с.Нивное;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв рекомендуется предусмотреть вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

обеспечение контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Нивнянского сельского поселения:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадки для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытие скотомогильников на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с жилых территорий будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО, расположенный в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год в соответствии с предоставленным письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (1750 человек), на конец расчетного срока составит около 4,2 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентация деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18 августа 2008 г. N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должны осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 26 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с.Нивное, с.Высокоселище,с.Новый Дроков) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области (в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов).

Проект генерального плана поселения также подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

Нивнянское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 12073,4 | 12073,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 717,3 | 830,8 |
|  |  | % | 5,94 | 6,87 |
|  | c. Нивное | га | 241,0 | 274,0 |
|  | с. Высокоселище | га | 115,0 | 166,0 |
|  | с. Новый Дроков | га | 129,0 | 159,0 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилого назначения | га | 3,2 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 3,2 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | (…) | 0,003 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,001 | - |
|  | Культового назначения | га | 0,2 |  |
|  |  | % | 0,002 |  |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 14,1 | 22,4 |
|  |  | (…) | 0,11 | 0,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Промышленности | га | 6,3 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
|  | Коммунально-складского назначения | га | 2,6 | - |
|  |  | % | 0,02 | - |
|  | Производственного коммунально - складского назначения | га | - | 17,7 |
|  |  | % | - | 0,15 |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | 5,2 | 4,7 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Водоснабжения | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 0,007 | - |
|  | Электроснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,001 | - |
| 1.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 103,7 | 132,2 |
|  |  | (…) | 0,86 | 1,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Автомобильного транспорта | га | 3,6 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
| 1.7.2 | объектов транспортной инраструктура |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  | 0,01 |
| 1.7.3 | транспортных коридоров | га | 41,2 | 72,8 |
|  |  | % | 0,34 | 0,6 |
| 1.7.4 | транспортировки газа и нефти | га | 58,9 | 58,7 |
|  |  | % | 0,49 | 0,46 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5073,4 | 4963 |
|  |  | (…) | 42,02 | 41,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 5011,7 | 4944 |
|  |  | % | 41,51 | 40,95 |
| 1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 61,7 | 19 |
|  |  | % | 0,51 | 0,16 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 9,4 | 6,1 |
|  |  | (…) | 0,08 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.9.1 | ритуального назначения | га | 5,1 | 5,1 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
| 1.9.2 | складирования и захоронения отходов | га | 4,3 | 1 |
|  |  | % | 0,04 | 0,01 |
| 1.10 | Природных территорий | га | 6012,3 | 5981 |
|  |  | % | 49,8 | 49,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | природного ландшафта | га | 4477,7 | 4449,1 |
|  |  | (…) | 37,09 | 36,85 |
| 1.10.2 | заболоченных территорий | га | 28,3 | 28,3 |
|  |  | (…) | 0,23 | 0,23 |
| 1.10.3 | лесной растительности | га | 1506,3 | 1503,6 |
|  |  | % | 12,48 | 12,45 |
| 1.11 | Зона акваторий | га | 138,7 | 136,8 |
|  |  | (…) | 1,15 | 1,13 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1744 | 1750 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  | - | - |
|  | с. Нивное | чел. | 840 | 850 |
|  | с. Новый Дроков | чел. | 309 | 310 |
|  | с. Высокоселище | чел. | 314 | 320 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 14 | 14 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 55 | 55 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 31 | 31 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 21,5 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 31,4 | 53,3 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 31,4 | 53,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 21,9 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 70 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 31,5 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 50 | 90 |
|  |  | мест на 1000 человек | 34 | 61 |
| 4.1.2 | Средняя (основная) школа | объект | 3 | 3 |
|  |  | учащихся | 830 | 830 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 567 | 561 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 3 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 14 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | коек | 0 | 0 |
|  |  | коек на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Амбулатории | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещение в смену | 15 | 30 |
|  |  | посещение в смену на 1000 человек | 10 | 20 |
| 4.2.4 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.2.5 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м общей площади | - | - |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | - | - |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  | - |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв. м площади пола | 486 | 486 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 332 | 328 |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 3 | 4 |
|  |  | га | 0,8 | 1,0 |
|  |  | га на 1000 человек | 0,5 | 0,7 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 7 | 11 |
|  |  | кв. м торговой площади | 136 | 446 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 93 | 301 |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.3 | Рынок | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.4* | Кафе | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 35 | 65 |
|  |  | мест на 1000 человек | 24 | 44 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 3 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 10 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 7 |
| 4.5.2 | Баня | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 1 | 1 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 3 | 3 |
|  |  | мест | 700 | 340 |
|  |  | мест на 1000 человек | 478 | 230 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 3 | 3 |
|  |  | тыс.ед. хранения | 22,4 | 22,4 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 15,3 | 15,1 |
| 4.7 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.7.1 | Отделение банка | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционное место | 1 | 2 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 2 | 3 |
| 4.8 | Религиозные учреждения |  |  |  |
| 4.8.1 | Часовня | объект | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Церковь | объект | 2 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железных дорог | км двойного пути | - | - |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 53,8 | 55,5 |
| 5.3 | в том числе: |  |  |  |
|  | - с капитальным типом покрытия | км | 22,6 | 28,4 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 192 | 200 |
| 5.5 | Количество автозаправочных станций | ед | - | 1 |
| 5.6 | Количество станций технического обслуживания | ед | - | 1 |
| 5.7 | Количество автомойка | ед | - | 1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 6.1.2 | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | 106 | 479,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 83 | 355,2 |
| 6.1.4 | - на производственные нужды | м3/сут | 23 | 35,52 |
| 6.1.5 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.6 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 295;110;110 |
| 6.1.7 | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 295;110;110 |
| 6.1.8 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1.9 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.10 | Протяженность сетей | км | 22,2 | 35 |
| 6.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 390,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.2 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 355,2 |
| 6.2.3 | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 35,52 |
| 6.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 465 |
| 6.2.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год | 0,83 | 1,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | - | - | - |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - | 0,83 | 1,01 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.5 | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2х2,5 | 2х2,5 |
| 6.3.7 | Протяженность сетей | км | 51,2 | 69,4 |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
| 6.4.2 | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | - | 15878 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.3 | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 15878 |
| 6.4.4 | -на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.4.5 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.6 | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
| 6.4.7 | - районные котельные | - - | - | - |
| 6.4.8 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,967 |
| 6.4.9 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.5.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 2,1 |
| 6.5.4 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.5.5 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.6 | Протяженность сетей | км | 28 | 31,8 |
| 6.6 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 |
| 7.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 7.3 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 7.4 | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
| 7.5 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 7.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
| 7.7 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | - |  |  |
|  | Временные площадки для сбора и временного хранения ТБО | единиц /га | 6/3,9 | 1/1,0 |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7.9 | Ритуальное обслуживание населения | - | - | - |
| 7.10 | Общее количество кладбищ | га | 9/5,0 | 9/5,0 |
| 7.11 | Общее количество крематориев | единиц |  |  |
| 7.12 | Скотомогильники | единиц | 3 | - |
| 7.13 | Охрана природы и рациональное природопользование | - | - | - |
| 7.14 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 43,1 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
| 8.1 | в том числе |  |  |  |
| 8.2 | жилищная сфера | - | - | 90,0 |
| 8.3 | социальная сфера | - | - | - |
| 8.4 | производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 8.5 | транспортная инфраструктура | - | - | 97,9 |
| 8.6 | инженерное обеспечение | - | - | 300,14 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с.Высокоселище

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 115 | 166 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 79,4 | 62,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 69,04 | 37,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 79,4 | 62,7 |
|  |  | (…) | 69,04 | 37,81 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 2,8 | 5,9 |
|  |  | (…) | 2,43 | 3,56 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,09 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1,5 | - |
|  |  | % | 1,30 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,61 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,43 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 11,3 |
|  |  | (…) | - | 6,8 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,5 |
|  |  | (…) | 0,17 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоснабжения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,17 | - |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 17,3 |
|  |  | (…) | - | 10,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | объектов автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5.2 | улично-дорожной сети | га | 10,6 | 17,3 |
|  |  | (…) | 9,22 | 10,43 |
| 1.1.6 | Рекреационная зона | га | - | 11,2 |
|  |  | (…) | - | 6,78 |
| 1.1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,2 | 15,7 |
|  |  | (…) | 5,40 | 9,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 3,4 | 5,1 |
|  |  | % | 2,96 | 3,1 |
| 1.1.7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 8,1 |
|  |  | (…) | - | 4,87 |
| 1.1.7.3 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 2,8 | 2,5 |
|  |  | (…) | 2,44 | 1,51 |
| 1.1.8 | Зона специального назначения | га | 1,1 | 1 |
|  |  | (…) | 0,96 | 0,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.8.1 | ритуального назначения | га | 1,1 | 1 |
|  |  | % | 0,96 | 0,59 |
| 1.1.9 | Зона природных территорий |  | 12 | 36 |
|  |  |  | 10,43 | 21,62 |
| 1.1.9.1 | Зона природного ландшафта | га | 11,1 | 35,3 |
|  |  | (…) | 9,65 | 21,2 |
| 1.1.9.2 | Зона лесной растительности | га | 0,9 | 0,7 |
|  |  | (…) | 0,78 | 0,42 |
| 1.1.10 | Зона акваторий | га | 2,7 | 4,4 |
|  |  | (…) | 2,35 | 2,64 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 314 | 320 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 2 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 30 | 30 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 55 | 55 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 15 | 15 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 449 | 267 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22,2 | 36,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,9 | 11,5 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 6,9 | 11,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 4,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 67 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 6,9 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 80 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 63 |
| 4.1.2 | Основная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 190 | 190 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 605 | 594 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 5 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 16 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | коек | 0 | 0 |
|  |  | коек на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Аптечный пункт | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м общей площади | 0 | 0 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 516 | 506 |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | 0 | 0,2 |
|  |  | га на 1000 человек | 0 | 0,6 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 3 | 4 |
|  |  | кв. м торговой площади | 46 | 96 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 1 | 300 |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.3 | Рынок | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.4 | Ресторан, кафе, столовая | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 47 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 2 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 6 |
| 4.5.2 | Баня | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 70 |
|  |  | мест на 1000 человек | 637 | 219 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 6,2 | 6,2 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 19,7 | 19,4 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 0 | 0 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 0 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 5,0 | 9,6 |
|  | - главных улиц | км | - | 2,0 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,7 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 4,0 |
|  | - проездов | км | - | 1,6 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 192 | 200 |
| 5.3 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 5.4 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 5.5 | Автомойка | ед. | - | - |
| 5.6 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 103,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 76,8 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 7,68 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 110 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 110 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 5,3 | 8,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 84,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 76,8 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 7,68 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | Млн. кВт.ч/в год | 0,15 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Млн. кВт.ч/в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. кВт.ч/в год | 0,15 | 0,18 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/в год | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/в год | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2х2,5 | 2х2,5 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 3,3 | 1,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 3396 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3396 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,575 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,45 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/1,1 | 1/1,0 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 19,0 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 18,9 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 4,4 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 30,17 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с.Нивное

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 241 | 274 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 172,1 | 146,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 71,41 | 53,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 172,1 | 146,1 |
|  |  | (…) | 71,41 | 53,37 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 7,4 | 8,2 |
|  |  | (…) | 3,07 | 2,99 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0,3 | 8,2 |
|  |  | % | 0,13 | 2,99 |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,04 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,13 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 3,3 | - |
|  |  | % | 1,37 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 2,3 | - |
|  |  | % | 0,95 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,29 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,1 | 6,9 |
|  |  | (…) | 0,04 | 2,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.3 | добычи полезных ископаемых | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,04 | - |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,6 |
|  |  | (…) | - | 0,22 |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 20,8 | 36,3 |
|  |  | (…) | 8,63 | 13,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | улично-дорожной сети | га | 20,8 | 36,3 |
|  |  | (…) | 8,63 | 13,26 |
| 1.1.7 | Рекреационная зона | га | 0,3 | 5 |
|  |  | (…) | 0,12 | 1,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.7.1 | мест общего пользования | га | 0,3 | 4,5 |
|  |  | % | 0,12 | 1,66 |
| 1.1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,9 | 43 |
|  |  | (…) | 12,41 | 15,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | - | 1,2 |
|  |  | % | - | 0,44 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 13,8 |
|  |  | (…) | - | 5,06 |
| 1.1.8.3 | для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 29,9 | 28 |
|  |  | % | 12,41 | 10,21 |
| 1.1.9 | Зона специального назначения | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | (…) | 0,54 | 0,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.9.1 | ритуального назначения | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | (…) | 0,54 | 0,47 |
| 1.1.10 | Зона природных территорий |  | 8,5 | 26,2 |
|  |  |  | 3,53 | 35,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.10.1 | природного ландшафта | га | 3,4 | 20,5 |
|  |  | (…) | 1,41 | 7,55 |
| 1.1.10.2 | лесной растительности | га | 5,1 | 5,7 |
|  |  | (…) | 2,12 | 2,07 |
| 1.1.13 | Зона акваторий | га | 0,6 | 0,5 |
|  |  | (…) | 0,25 | 0,2 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 840 | 850 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 1,2 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 32 | 32 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - | 55 | 55 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - | 12 | 12 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 480 | 278 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 20,8 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 17,5 | 30,6 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 17,5 | 30,6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 13,1 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 75 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 17,5 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 80 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | 60 | 59 |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 320 | 320 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 381 | 376 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 10 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 12 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | коек | 0 | 0 |
|  |  | коек на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Амбулатории | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 15 | 30 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 18 | 35 |
| 4.2.5 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м общей площади | - | - |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | - | - |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 193 | 191 |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | объект | 2 | 3 |
|  |  | га | 0,1 | 0,6 |
|  |  | га на 1000 человек | 0,1 | 0,7 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 4 |
|  |  | кв. м торговой площади | 25 | 255 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 49 | 300 |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.3 | Рынок | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.4* | Ресторан, кафе, столовая | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 35 | 35 |
|  |  | мест на 1000 человек | 42 | 41 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 6 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 7 |
| 4.5.2 | Баня | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 1 | 2 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 300 | 200 |
|  |  | мест на 1000 человек | 357 | 235 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 8,6 | 8,6 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 10,2 | 10,1 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 0 | 1 |
| 4.8 | Учреждения связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.9. | Кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционное место | 1 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 20,5 | 20,0 |
|  | - главных улиц | км | - | 3,8 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,7 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 12,2 |
|  | - проездов | км | - | 2,3 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 192 | 200 |
| 5.3 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 5.4 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 5.5 | Автомойка | ед. | - | - |
| 5.6 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 275,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 204 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 20,4 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 295 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 295 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  | - |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 10,2 | 13,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 224,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 204 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 20,4 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | Млн. кВт.ч/в год | 0,40 | 0,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Млн. кВт.ч/в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. кВт.ч/в год | 0,40 | 0,50 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/в год | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/в год | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2х2,5 | 2х2,5 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 3,2 | 3,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 8986 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 8986 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,913 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,2 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,26 | 0,26 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1/1,3 | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 0,6 |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 8,3 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 53,8 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | - |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 58,07 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с. Новый Дроков

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 129 | 159 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 94,5 | 81,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 73,26 | 51,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 94,5 | 81,5 |
|  |  | (…) | 73,26 | 51,13 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 4,1 | 8,3 |
|  |  | (…) | 3,18 | 5,21 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,31 | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,54 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1,7 | - |
|  |  | % | 1,32 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 0,47 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,54 | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,8 |
|  |  | (…) | - | 0,52 |
| 1.1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 12,9 | 22,4 |
|  |  | (…) | 10,00 | 14,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | улично-дорожной сети | га | 12,9 | 22,4 |
|  |  | (…) | 10,00 | 14,06 |
| 1.1.5 | Рекреационная зона | га | - | 6,8 |
|  |  | (…) | - | 4,25 |
| 1.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,7 | 21,7 |
|  |  | (…) | 5,19 | 13,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.6.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 2,4 | 5,7 |
|  |  | % | 1,86 | 3,55 |
| 1.1.6.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 2,6 | 16,0 |
|  |  | (…) | 2,01 | 10,07 |
| 1.1.6.3 | для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 1,7 | - |
|  |  | (…) | 1,32 | - |
| 1.1.7 | Зона специального назначения | га | 1,2 | 1,3 |
|  |  | (…) | 0,93 | 0,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.7.1 | ритуального назначения | га | 1,2 | 1,3 |
|  |  | % | 0,93 | 0,79 |
| 1.1.8 | Зона природных территорий |  | 8,6 | 15,2 |
|  |  |  | 6,67 | 9,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.8.1 | природного ландшафта | га | 8,6 | 15,2 |
|  |  | (…) | 6,67 | 9,78 |
| 1.1.9 | Зона акваторий | га | 1,0 | 1 |
|  |  | (…) | 0,77 | 0,65 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 309 | 310 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 0,3 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 29 | 29 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 55 | 55 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 16 | 16 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 441 | 282 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22,7 | 36,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 7,0 | 11,2 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 7,0 | 11,2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 4,2 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 60 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 7,0 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 7,0 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 80 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 65 |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 320 | 320 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 1036 | 1032 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 5 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 16 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная районная больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Больница | объект | 0 | 0 |
|  |  | коек | 0 | 0 |
|  |  | коек на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Аптечный пункт | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м общей площади | 0 | 0 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.2.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 524 | 523 |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,7 | 0,2 |
|  |  | га на 1000 человек | 2,3 | 0,6 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв. м торговой площади | 65 | 95 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 210 | 306 |
| 4.4.2 | Торговый центр (комплекс) | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.3 | Рынок | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.4.4 | Ресторан, кафе, столовая | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 48 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 2 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 6 |
| 4.5.2 | Баня | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.5.3 | Пожарное депо | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль | 0 | 0 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 70 |
|  |  | мест на 1000 человек | 647 | 226 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 7,6 | 7,6 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 24,6 | 24,5 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 0 | 0 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 7,6 | 13,8 |
|  | - главных улиц | км | - | 1,3 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,1 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 9,9 |
|  | - проездов | км | - | 1,5 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 192 | 200 |
| 5.3 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 5.4 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 5.5 | Автомойка | ед. | - | - |
| 5.6 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 100,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 74,8 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 7,44 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 110 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 110 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 5,3 | 12,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 81,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 74,4 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 7,44 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт.ч/в год | 0,14 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт.ч/в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч/в год | 0,14 | 0,18 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/в год | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/в год | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2х2,5 | 2х2,5 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,5 | 1,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 3496 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3496 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,479 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,46 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1/1,2 | 1/1,3 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 12,3 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 17,3 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | - |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 36,8 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).

# Text boxes

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ