ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

влазовичское СЕЛЬСКОЕ поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

влазовичского СЕЛЬСКОГО поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

Материалы по обоснованию Генерального плана

Омск  2012 г.

влазовичское СЕЛЬСКОЕ поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

влазовичского СЕЛЬСКОГО поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

Материалы по обоснованию Генерального плана

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Муниципальный

контракт: 	№ 09-06-10 от 22.06.2010

Исполнитель:	ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта:	ГП 1379 – 10

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о. начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Е.П. Посохова

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки 	В.А. Микрюкова

Старший экономист 	А.М.Скряго

Старший инженер отдела градостроительной подготовки	П.Н. Логвиненко

Старший  инженер по газоснабжению и связи	А.Ю.Попов

Ведущий инженер по электроснабжению	Д.А.Павельев

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А.Н.Сергеев

Старший  инженер по теплоснабжению	Р.Е.Мисюрев

Ведущий инженер по транспорту	Е.В.Поздняков

Старший  эколог 	Е.А.Кудинова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	10

1.3 Природно-ресурсный потенциал	10

1.3.1 Климатические условия	10

1.3.2 Геологическое строение	11

1.3.3 Рельеф	12

1.3.4 Гидрогеологические условия	14

1.3.5 Гидрографическая характеристика	15

1.3.6 Почвы, растительный и животный мир	16

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	16

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	18

1.5 Жилищная сфера	23

1.6 Социальная сфера	23

1.7 Производственная сфера	30

1.8 Транспортная инфраструктура	31

1.8.1 Внешний транспорт	31

1.8.2 Улично-дорожная сеть	32

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	33

1.9 Коммунальное обслуживание	33

1.9.1 Водоснабжение	33

1.9.2 Водоотведение	35

1.9.3 Теплоснабжение	35

1.9.4 Электроснабжение	36

1.9.5 Газоснабжение	36

1.9.6 Связь и информатизация	37

1.10 Охрана историко-культурного наследия	38

1.10.1 Объекты культурного наследия	38

1.10.2 Зоны охраны	40

1.10.3 Особо охраняемые природные территории	40

1.11 Экологическое состояние территории	40

1.11.1 Атмосферный воздух	40

1.11.2 Поверхностные воды и подземные воды	41

1.11.3 Почвенный покров	42

1.11.4 Санитарная очистка территории	43

1.12 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	44

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	47

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	47

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	47

2.2 Жилищная сфера	52

2.3 Социальная сфера	52

2.4 Производственная сфера	56

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	58

2.5.1 Внешний транспорт	58

2.5.2 Улично-дорожная сеть	59

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	60

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	62

2.7 Инженерное оборудование территории	62

2.7.1 Водоснабжение	62

2.7.2 Водоотведение	66

2.7.3 Теплоснабжение	67

2.7.4 Электроснабжение	71

2.7.5 Газоснабжение	75

2.7.6 Связь и информатизация	76

2.8 Охрана окружающей среды	78

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования территории	78

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	78

2.8.3 Водоохранные зоны	80

2.8.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	81

2.8.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	82

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	83

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	84

2.8.8 Мероприятия по охране  почвенного покрова	85

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	86

2.8.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	87

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

2.9.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	89

2.9.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	92

2.9.3 Противопожарная безопасность	95

2.9.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	96

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	98

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	101

Состав графической части проекта

| № | Наименование листа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта (схема) генерального плана в границах муниципального образования Влазовичское сельское поселение. |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Влазовичи |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий д. Красная Слобода |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с.Октябрьское |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Влазовичи |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) д. Красная Слобода |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Октябрьское |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Влазовичи |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д. Красная Слобода |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Октябрьское |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Опорный план муниципального образования Влазовичское сельское поселение |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Влазовичи |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 1. Опорный план д. Красная Слобода |
|  | Генеральный план Влазовичского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Октябрьское |

# Введение. Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области  выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 09-06-10 от 22.06.2010 и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского, Влазовичского сельских поселений Суражского района Брянской области.

Генеральный план Влазовичского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области";

Решение сельского Совета народных  депутатов от 27.11.2009 №20 «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области».

Цель работы – разработка генерального плана Влазовичского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, Влазовичское сельское поселение, муниципальное образование) в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного Генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Влазовичское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Влазовичского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 20 "О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области»" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы, МНГП Влазовичского сельского поселения), в котором Влазовичского сельский Совет народных депутатов утверждает проект нормативов градостроительного проектирования на территории Влазовичского сельского поселения. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Влазовичское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение)   расположено в западной  части Суражского муниципального района Брянской области (далее также – Суражского района). Поселение граничит с Овчинским, Кулажским сельскими поселениями, с Суражским городским поселением, Гордеевским и Клинцовским муниципальными районами. Площадь сельского поселения 1368,5 га. В состав Влазовичского сельского поселения входят десять населенных пунктов: с. Влазовичи, д. Василевка, п. Каменный, д. Красная Слобода, д. Андреевка, с. Косичи, п. Новоандреевский, с. Октябрьское, д. Покровка, п. Рудницкий. Административным центром является с. Влазовичи.

Генеральный план  разрабатывается на сельское поселение и три населенных пункта с наибольшей численностью населения: с.Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское. Численность населения на начало 2010 г. составляет 1 971 человек, из них 779 человек проживает в селе Влазовичи, 489 - в деревне Красная Слобода и 283 – в селе Октябрьское.

Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом.

## Природно-ресурсный потенциал

### Климатические условия

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»  Влазовичское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от  -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37С(. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение

С геологической точки зрения  Суражский район расположен в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Большая часть Суражского района расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м. На первой надпойменной террасе р. Ипуть распространены делювиальные и аллювиально-делювиальные суглинки, мощностью 7-10 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

суффозионные процессы;

эрозия (левый берег р. Ипуть);

заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория сельского поселения разделена на территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1).

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия

### Рельеф

Рельеф территории представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные. Долины крупных рек Ипуть и Иржач заболочены.

Сельское поселение расположено в пределах Приднепровской низменности, его территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Речная пойма р. Ипуть с нижними террасами с пологогривистым или плоским рельефом сложена слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, которые местами перекрыты торфом и заболочены. Эти территории неблагоприятны для строительства.

Заболоченность территории довольно значительна, преобладают небольшие низинные болота, они занимают небольшую площадь  и тяготеют к западинам, долинам рек, днищам балок. Наличие меловых отложений способствует появлению вод, богатых кальцием, поэтому низинные болота обладают значительным биоразнообразием, и в их пределах встречается немало редких видов.

Характеристика ландшафтов Влазовичского сельского поселения представлена ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 Ландшафты

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющей обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад.

Суражский район, в котором расположено сельское поселение обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется полностью.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Влазовичское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть и р. Иржач, имеющие ценное рыбохозяйственное значение.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Суража до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Крупнейшим притоком р. Ипуть на территории сельского поселения является р. Иржач.

Гидрологический режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально (занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования), на большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества. Луга занимают значительные площади в пределах поймы реки Ипуть, по днищам балок и лощин и по водораздельным западинам.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Влазовичского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории поселения протекают реки, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: реки Ипуть, Иржач, Суббота, Клинна, местом нереста, нагула, зимовки рыб является зимовальная яма на р. Ипуть «Комаровская» (вниз по течению от д.Красная Слобода).

Промысел водных биологических ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010) во Влазовичском сельском поселении расположены месторождения кирпичных глин и торфа (Таблица 1).

Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Влазовичского сельского поселения

| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы | Состояние запасов на 01.01.2005 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по категориям | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям | забалансованные |  |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 | С2 |  | А | В | С1 | А+В+С1 | С2 |  |  |
| Глины, суглинки кирпичные, тыс. м3 |
| Суражское | 2 км западнее г. Сураж, 0,3 км на север от д. Красная Слобода | - | Резервное | 466 | 851 | - | 29.03.62 г., №22, ТКЗ | 107 | 359 | 385 | 851 | - | - | 1. Глины для производства обыкновенного кирпича 2.Обследовано в 2005 г. Рекомендуется оставить в резерве |
| Торф, тыс. тонн |
| Берви | От г.Сураж и жд. ст. Сураж на юго-запад 6,5 км, от д. Васильевка на юго-восток 1,5 км | - | Резервное | 333 | 333 | - | 1974 г., №194 | 333 | - | - | 333 | - | 39 | - |
| Топкое | От г.Сураж и жд. ст. Сураж на юго-восток 14,5 км | - | Прочие, Перспективное | 68 | 68 | - | 24.12.74 г., №190, ТКЗ; 1989 г. №4 | - | - | - | 26 | - | 56 |  |

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

В состав Влазовичского сельского поселения входят 10 населенных пунктов: с. Влазовичи, д. Василевка, п. Каменный, д. Красная Слобода, д. Андреевка, с. Косичи, п. Новоандреевский, с. Октябрьское, д. Покровка, п. Рудницкий.

Оценка текущей демографической ситуации сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе данных:

о численности населения в разрезе каждого населенного пункта на конец 2009 г.;

о численности населения сельского поселения на период 2005 – 2009 гг.;

динамики изменения численности населения за период 2003 – 2009 гг. в разрезе таких населенных пунктов, как с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с Октябрьское;

сведений о числе родившихся и умерших за период 2003 – 2009 гг. сельского поселения, в том числе с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское;

о половозрастной структуре численности населения в 2009 г. сельского поселения, в том числе с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское;

сведений о миграции за период 2003 – 2009 гг. сельского поселения, в том числе с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции.

Рассмотрим как складывается ситуация с данными демографическими показателями на территории сельского поселения.

Численность населения сельского поселения на конец 2009 г. составляла 2,0 тыс. человек, в том числе в административном центре – 39,5% от общей численности населения сельского поселения.

За период 2005 – 2009 гг. в сельском поселении численность населения сократилась на 4% или на 75 человек.

Динамика изменения численности населения за последние 5 лет представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Динамика изменения численности населения сельского поселения за период 2005-2009 гг.

| Наименование показателей | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, чел. | 2 046 | 2 004 | 1 990 | 1 991 | 1 971 |
| Абсолютное изменение, человек | - | -42 | -14 | 1 | -20 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) | - | 98 | 99 | 100 | 99 |

В целом, демографическая ситуация в сельском поселении является отрицательной, так как за анализируемый период в основном присутствует снижение численности населения.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское и с. Косичи.

По показателю плотности населения, первое место занимает д. Красная Слобода – 5 чел./га.

Структура численности населения сельского поселения на конец 2009 г. в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Структура численности населенных пунктов на конец 2009 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля численности населения,% | Площадь населенного пункта/поселения, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Влазовичи | 779 | 39,5 | 204,2 | 4 |
| 2 | д. Красная Слобода | 489 | 24,8 | 96,5 | 5 |
| 3 | с. Октябрьское | 283 | 14,3 | 72,5 | 4 |
| 4 | с. Косичи | 272 | 13,8 | 140,1 | 2 |
| 5 | д. Андреевка | 117 | 5,9 | 66,9 | 2 |
| 6 | д. Покровка | 9 | 0,5 | 8,0 | 1 |
| 7 | д. Василевка | 8 | 0,4 | 21,5 | 0,4 |
| 8 | п. Рудницкий | 8 | 0,4 | 7,0 | 1 |
| 9 | п. Новоандреевский | 5 | 0,3 | 12,6 | 0,4 |
| 10 | п. Каменный | 1 | 0,1 | 20,7 | 0,1 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 1 971 | 100,0 | 13 685,1 | 0,1 |

Генеральный план  разрабатывается на сельское поселение и три населенных пункта, с наибольшей численностью населения: с.Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское.

Согласно данному решению естественная и миграционная динамики рассматривались только по перечисленным населенным пунктам.

Уровень рождаемости по сельскому поселению (с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское) в течение анализируемого периода времени нестабилен: в течение 2003 – 2009 гг. присутствует как рост, так и снижение уровня рождаемости. Самый низкий коэффициент рождаемости отмечен в 2003 и 2005 гг. – 6,8 на 1000 жителей, самый высокий в 2008 г. – 12,7. В целом, за период 2003 – 2009 гг. число родившихся составило 111 человек.

Уровень смертности также является нестабильным. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших колебалось в диапазоне 31 – 43 человека. Наиболее высокий коэффициент смертности был отмечен в 2006 г. и составил 26,7 на 1000 жителей, наиболее низкий в 2008 г. - 19,1. За период 2003 – 2009 гг. число умерших составило 239 человек.

Средний разрыв между смертностью и рождаемостью  на протяжении рассматриваемого периода времени составил минус 18 человек, суммарное значение естественного прироста – минус 128 человек. (Таблица 4, Рисунок 3).

Таблица 4 Динамика основных демографических характеристик населения сельского поселения (с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское)

| Наименование показателей | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 11 | 20 | 11 | 15 | 17 | 20 | 17 | 111 |
| Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 чел. населения | 6,8 | 12,6 | 6,8 | 9,3 | 10,8 | 12,7 | 11,0 | - |
| Число умерших, человек | 34 | 31 | 37 | 43 | 33 | 30 | 31 | 239 |
| Коэффициент смертности, чел. на 1000 чел. населения | 21,0 | 19,5 | 23,0 | 26,7 | 21,1 | 19,1 | 20,0 | - |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | -23 | -11 | -26 | -28 | -16 | -10 | -14 | -128 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, чел. на 1000 населения | -14,2 | -6,9 | -16,2 | -17,4 | -10,3 | -6,4 | -9,0 | - |

Рисунок 3 Естественное движение населения сельского поселения (с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское), человек

Ситуация с миграционным процессом складывалась следующим образом: в течение анализируемого периода, с 2003 по 2009 гг., число выбывших стабильно превышало число прибывших. В целом за период число выбывших превысило число прибывших на 62 человека (Таблица 5, Рисунок 4).

Таблица 5 Механическое движение населения сельского поселения (с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское)

| Наименование показателей | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (иммигранты) | 35 | 31 | 20 | 30 | 39 | 54 | 47 | 256 |
| Выбыли (эмигранты) | 40 | 43 | 29 | 38 | 43 | 77 | 48 | 318 |
| Механический прирост (сальдо миграции) | -5 | -12 | -9 | -8 | -4 | -23 | -1 | -62 |

Рисунок 4 Механическое движение населения сельского поселения (с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское), человек

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться. трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16-54 лет.

В целом, возрастная структура населения характеризуется не очень высокой долей числа лиц младше трудоспособного возраста – 19% от общей численности населения. Число жителей трудоспособного возраста составляет 58% и старше трудоспособного  - 23%.

В целом, демографическая ситуация во Влазовичском сельском поселении характеризуется следующими показателями:

сокращением численности населения (на 4% за последние 5 лет);

отрицательным естественным движением населения (минус 128 человек за период 2003 – 2009 гг.);

отрицательным сальдо миграции (минус 62 человека за период 2003-2009 гг.);

небольшой долей детей в возрасте от 0 до 16 лет в общей структуре населения (19%).

Прогноз численности населения

На сегодняшний день согласован проект «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области» (далее – СТП Суражского района). В соответствии с данным градостроительным документом проектная численность населения Влазовичского сельского поселения к концу 2030 года должна будет составить 1 830 человек, что ниже существующей численности на 7%.

В связи с тем, что генеральный план является стратегическим документом долгосрочного прогноза, а также исходя из сложившейся фактической численности населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), предлагается не учитывать прогноз, предложенный в «Схеме территориального планирования Суражского района Брянской области», а предусмотреть стабилизацию численности населения Влазовичского сельского поселения.

Данное предложение было согласовано письмом от Администрации Суражского района Брянской области от 26.10.10 г.

Численность населения Влазовичского сельского поселения должна будет составить 1 980 человек, в том числе с. Влазовичи – 780 человек, д. Красная Слобода – 490 человек, с. Октябрьское – 290 человек.

Рисунок 5 Изменение численности населения сельского поселения к концу расчетного срока

Для анализа перспективы развития народного хозяйства сельского поселения, очень важно знать возрастную структуру населения к концу расчетного срока, а именно долю населения трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения сельского поселения к концу расчетного срока останется на том же уровне:

численность населения младше трудоспособного возраста – 19%;

численность населения трудоспособного возраста – 58%;

численность населения старше трудоспособного возраста – 23%.

## Жилищная сфера

с. Влазовичи

Зоны жилого назначения с. Влазовичи представлены малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 17,7 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 779 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 23 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

В северо-западной и южной частях населенного пункта зоны жилого назначения попадают в СЗЗ молочно-товарной фермы, кладбища, телятника, площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора, тракторного стана.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

д. Красная Слобода

Зоны жилого назначения д. Красная Слобода представлены малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 10,7 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 489 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 22 кв. м на человека.

Более 50%  площади  зон жилого назначения населенного пункта попадают в СЗЗ площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора, кладбища и скотомогильника.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

с. Октябрьское

Зоны жилого назначения с. Октябрьское представлены индивидуальной жилой застройкой. Общий объем жилищного фонда составляет 4,9 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 283 человека. Средняя жилищная обеспеченность – 17 кв. м на человека.

В северной и северо-западной частях населенного пункта зоны жилого назначения попадают в СЗЗ площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора и фермы.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их  с нормативной потребностью в объектах.

Анализ оценки социальной сферы  с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское Влазовичского сельского поселения представлен ниже.

с. Влазовичи

Социальная сфера представлена следующими объектами:

Учреждения народного образования

- Влазовичский детский сад проектной мощностью 50 мест, фактически учреждение посещает 31 ребенок. Уровень загруженности  - 62%. Степень износа составляет 43%.

МОУ Влазовичская средняя общеобразовательная школа проектной мощностью 320 учащихся, фактическая посещаемость – 66 учеников. Уровень загруженности – 21%. Степень износа – 47%.

При школе функционирует спортивный зал мощностью 162 кв. м площади пола и спортивная площадка площадью 2200 кв. м.

Запланирована организация подвоза учащихся из с. Октябрьское, с. Косичи, д. Красная Слобода.

Также в населенном пункте расположено здание недействующего интерната.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Влазовичская врачебная амбулатория проектной мощностью 10 посещений в смену, степень износа – 79%;

Влазовичская участковая больница на 15 коек, степень износа – 100%;

аптека (расположена в здании амбулатории).

Учреждения культуры

МУК Влазовичский поселенческий центральный дом культуры на 200 мест, степень износа – 100%;

Влазовичская сельская библиотека на 7,4 тыс. ед. хранения (расположена в здании дома культуры).

Предприятия торговли и общественного питания

торговый центр торговой площадью 126 кв. м (3 магазина);

2 магазина суммарной торговой площадью 90 кв. м;

недействующая столовая (в здании торгового центра).

Учреждения управления

администрация Влазовичского сельского поселения;

административное здание;

участковый пункт милиции (расположен в здании администрации сельского поселения).

Предприятия связи

узел почтовой связи (расположен в административном здании).

Кредитно-финансовые учреждения

отделение сберегательного банка РФ (расположено в административном здании).

Учреждения религиозного назначения

церковь.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеют неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%) следующие объекты: здание врачебной амбулатории, здание участковой больницы  и здание дома культуры.

д. Красная Слобода

Социальная сфера представлена следующими объектами:

1. Учреждения народного образования

МОУ Краснослободская основная общеобразовательная школа проектной мощностью 98 учащихся, фактическая посещаемость – 34 ученика. Уровень загруженности – 35%. Степень износа – 100%.

При школе расположена спортивная площадка площадью 1000 кв. м.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Краснослободский фельдшерско-акушерский пункт, степень износа – 27%.

3. Учреждения культуры

Краснослободский сельский дом культуры проектной мощностью 200 мест, степень износа – 100%;

Краснослободская сельская библиотека на 4,2 тыс. ед. хранения (расположена в здании дома культуры).

4. Учреждения физической культуры и спорта

спортивная площадка площадью 1700 кв. м.

5. Предприятия торговли и общественного питания

2 магазина суммарной торговой площадью 73 кв. м (1 из объектов расположен вне границ населенного пункта);

здание недействующей столовой.

6. Учреждения управления

недействующее административное здание.

Таким образом, неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%) имеют следующие объекты социальной сферы: здание основной школы и здание дома культуры.

с. Октябрьское

Социальная сфера представлена следующими объектами:

1. Учреждения народного образования

МОУ Октябрьская основная общеобразовательная школа проектной мощностью 98 учащихся, фактическая посещаемость 31 учащийся. Уровень загруженности – 32%. Степень износа – 100%.

На территории школы расположена спортивная площадка площадью 2600 кв. м.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Октябрьский фельдшерско-акушерский пункт, степень износа – 50%.

3. Учреждения культуры

Октябрьский сельский клуб на 200 мест, степень износа – 100%;

Октябрьская сельская библиотека на 3,8 тыс. ед. хранения (расположена в здании школы).

4. Учреждения физической культуры и спорта

спортивный зал (в здании сельского клуба)

5. Предприятия торговли и питания

торговый павильон торговой площадью 12 кв. м;

магазин торговой площадью 75 кв. м.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеют неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%) следующие объекты: здание основной школы  и здание сельского клуба.

Нормативная потребность населения в социально-значимых объектах обслуживания устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (на основании Местных нормативов градостроительного проектирования на территории Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее  - МНГП Влазовичского поселения), утвержденных решением Влазовичского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 №20).

Нормативная потребность населения в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации  Брянской области № 1505 от  29.12.2009 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения действующими учреждениями социально – бытового назначения с. Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Обеспеченность населения объектами социальной сферы

(численность населения с. Влазовичи – 779 чел., д. Красная Слобода 489 чел., с. Октябрьское – 283 чел.)

| № п/п | Наименование | Норматив | с. Влазовичи | д. Красная Слобода | с. Октябрьское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | уровень обеспеченности детей дошкольного возраста в пределах 85% (от 1 до 6 лет) | 50 | 34 | 16 | 0 | 26 | -26 | 0 | 28 | -28 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся* | 100% охват детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 320 | 94 | 226 | 98 | 56 | 42 | 98 | 39 | 59 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 9 | -9 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 | -4 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 18,24 на 1 тыс. чел. | 10 | 14 | -4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 5 | -5 |
| 5 | Больничные учреждения, койка* | 11,08 на 1 тыс.чел. | 15 | 22 | -7 | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс.чел | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль** | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв. м площади пола | 540 | 162 | - | - | 0 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 39 | -39 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 200 | 273 | -73 | 200 | 196 | 4 | 200 | 142 | 59 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 7,4 | 5,8 | 1,6 | 4,2 | 3,7 | 0,5 | 3,8 | 2,1 | 1,7 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 216 | 234 | -18 | 73 | 147 | -74 | 87 | 85 | 2 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 31 | -31 | 0 | 20 | -20 | 0 | 11 | -11 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1тыс. чел | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1тыс. чел. | 0 | 118 | -118 | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1тыс. чел. | 0 | 7 | -7 | - | - |
| 20 | Гостиницы, мест* | 6 на 1тыс. чел. | 0 | 12 | -12 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделение и филиалы сберегатель ного банка, операцион ное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль*** | - | 0 | 0 | 0 | - | - |

Примечание:

|  | определено экспертно; |
| --- | --- |
|  | объект ветхий; |

* - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование;

** - предполагается обслуживание за счет ЦРБ;

*** - предполагается обслуживание за счет городского объекта (выполняется транспортная доступность от города в 20 мин.).

Аптека находится в ветхом состоянии.

Таким образом, проанализировав современное состояние социальной сферы в населенных пунктах Влазовичского сельского поселения с. Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское, можно сделать следующие выводы:

с. Влазовичи

1. Дефицит объектов:

амбулаторно-поликлинических учреждений – 4 посещения в смену;

больничных учреждений – 7 коек;

территорий физкультурно-спортивных сооружений – 0,3 га;

клуба – 73 места;

магазинов – 18 кв. м торговой площади.

2. Отсутствие объектов

внешкольных учреждений – 9 мест;

бассейна – 39 кв. м зеркала воды;

предприятия общественного питания – 31 место;

предприятия бытового обслуживания – 5 рабочих мест;

бани – 5 мест;

прачечной – 118 кг белья в смену;

химчистки – 7 кг вещей в смену;

гостиницы – 12 мест.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

Влазовичская врачебная амбулатория;

Влазовичская участковая больница;

МУК Влазовичский поселенческий центральный дом культуры.

д. Красная Слобода

1. Дефицит объектов:

магазинов – 74 кв. торговой площади.

2. Отсутствие объектов

детских дошкольных учреждений– 26 мест;

внешкольных учреждений – 6 мест;

амбулаторно-поликлиническх учреждений– 9 посещений в смену;

предприятий общественного питания – 20 мест;

предприятий бытового обслуживания – 3 рабочих места;

бани – 3 места.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

МОУ Краснослободская основная общеобразовательная школа;

Краснослабодский сельский дом культуры.

с. Октябрьское

1. Отсутствие объектов

детских дошкольных учреждений – 28 мест;

внешкольных учреждений – 4 места;

амбулаторно-поликлинических учреждений – 5 посещений в смену;

предприятия общественного питания – 11 мест;

предприятия бытового обслуживания – 2 рабочих места;

бани – 2 места.

2. В ветхих зданиях размещены объекты:

МОУ Октябрьская основная общеобразовательная школа;

Октябрьский сельский клуб.

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

## Производственная сфера

Основной вид экономической деятельности, представленный в сельском поселении является сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные производители представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами (далее - КФХ) и личными подсобными хозяйствами.

с. Влазовичи

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования, но объекты производственного значения в ней не размещены.

д. Красная Слобода

В границах населенного пункта сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения, в которой расположено разрушенное складское помещение, и зона сельскохозяйственного использования, но объекты производственного значения в ней не размещены.

с. Октябрьское

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования, но объекты производственного значения в ней не размещены.

Территория муниципального образования вне границ населенного пункта

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов в настоящее время расположены следующие объекты:

Действующие:

ферма колхоза «Серп и Молот» на 268 голов;

молочно-товарная ферма №1 колхоза «Серп и Молот» на 350 голов;

ферма СПК «Восход» на 810 голов;

ферма;

склад зерна;

зерноток;

зерносклад;

склады ГСМ;

тракторный стан;

телятник на 362 головы;

бригадный двор с конюшней;

свиноферма;

производственная территория;

машинно-тракторная мастерская;

залежи торфа на 333 тыс. т.

Недействующие:

ремонтно-механическая мастерская;

химический склад;

подвижная механизированная колонна-49;

конюшня.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время на территории Влазовичского сельского поселения действует только автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

На сегодняшний день в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, установлены только критерии отнесения автомобильных дорог к дорогам регионального и межмуниципального значения (в соответствии с Постановлением Администрации Брянской области от 8.09.2006 № 555 "О классификации автомобильных дорог в Брянской области"). Проанализировав разработанную ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" «Схему территориального планирования Брянской области» (на сегодняшний день находится на стадии утверждения), а также принимая во внимание предоставленный в адрес института перечень автомобильных дорог регионального значения, утвержденный 15.01.2009 года ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" - принимаем данный перечень автомобильных дорог для дальнейшей работы и учета.

Территорию  Влазовичского сельского поселения пересекают действующие автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

«Сураж-Гордеевка» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 11,7 км в границах поселения;

«Сураж - Душатин - граница Республики Беларусь» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 3,5 км в границах поселения.

На автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Сураж-Гордеевка» в центральной части с. Влазовичи расположен 1 автодорожный мост через р. Ипуть.

По территории сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения, переведенные в муниципальную собственность (в соответствии с Постановлением Администрации Суражского района Брянской области от 26.12.2006 № 522-а "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность):

«Сураж-Гордеевка» - Косичи с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 5,3 км в границах поселения;

«Влазовичи-Васильевка» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 2,3 км в границах поселения.

А так же автомобильные дороги местного значения общего пользования:

«Васильевка-Косичи» IV категории протяжённостью капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное)  - 3,2 км  в границах поселения;

«Косичи-Белица» IV категории протяжённостью капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное)  - 4,5 км  в границах поселения;

«Косичи-Рудницкий» V категории протяжённостью с переходным типом дорожной одежды (укрепленное грунтовое) - 2,6 км  в границах поселения;

«Сураж-Гордеевка»-Новоандреевский V категории протяжённостью с переходным типом дорожной одежды (укрепленное грунтовое) - 0,2 км  в границах поселения;

«Влазовичи-Каменный» V категории протяжённостью с переходным типом дорожной одежды (укрепленное грунтовое) - 2,7 км  в границах поселения.

Остальные автомобильные дороги сельского поселения общего пользования местного значения имеют общую протяженность 162,9 км, в том числе с переходным типом дорожной одежды - 32,9 км и с низшим типом дорожной одежды -  130,0 км. Они обеспечивают подъезды к населенным пунктам, а так же обеспечивают связь населенных пунктов поселения с кладбищами, полигонами ТБО, полями, озерами и т.п.

На автомобильных дорогах местного значения расположены 4 автодорожных моста через водные преграды: 2 автодорожных моста около села Косичи с западной и восточной стороны, один с северо-западной стороны деревни Васильевка и один между деревней Покровка и селом Влазовичи.

Автобусное сообщение на территории  Влазовичского сельского поселения представлено маршрутами: «Сураж-Октябрьское» и  «Сураж-Косичи». Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

Железнодорожный транспорт

Территорию  Влазовичского сельского поселения пересекают с запада на северо-восток недействующая однопутная железная дорога протяжённостью 14,6 км  в границах поселения.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта  Влазовичского сельского поселения являются:

отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с капитальным типом дорожной	 одежды к населенным пунктам, кладбищам, свалкам, объектам сельскохозяйственного назначения и т.п.

### Улично-дорожная сеть

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав  Влазовичского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Влазовичского сельского поселения приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | с.Октябрьское | 2,0/12300 | 0,3/1400 | 3,1/15800 | 5,4/29500 |
| 2 | д.Красная Слобода | -/- | -/- | 5,7/18500 | 5,7/18500 |
| 3 | с.Влазовичи | 3,8/22000 | -/- | 13,8/60750 | 17,6/82750 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав  Влазовичского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям МНГП  Влазовичского сельского поселения;

прохождения региональных дорог через населенные пункты;

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории  Влазовичского сельского поселения расположены следующие объекты транспортного обслуживания:

недействующая автозаправочная станция (АЗС) на юге села  Влазовичи.

д. Красная Слобода

На территории данного населенного пункта из объектов транспортного обслуживания имеется 2 остановочных павильона общественного транспорта.

с. Октябрьское

На территории данного населенного пункта из объектов транспортного обслуживания имеется 1 остановочный павильон общественного транспорта.

с. Влазовичи

На территории данного населенного пункта из объектов транспортного обслуживания имеется автодорожный мост.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в  Влазовичском сельском поселении составляла 1507 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 290 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 2 поста и 1 топливо-раздаточная колонка соответственно.

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер и дома имеют приквартирные участки, на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

На территории Влазовичского сельского поселения система водоснабжения централизованная.

Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды. Вода из скважин подается в водонапорную башню, откуда самотеком распределяется по разводящей водопроводной сети. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Годовое потребление подземных вод Влазовичским сельским поселением составляет 75,3 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения 59 тыс. м3/сут, промышленных предприятий - 3,1 тыс. м3/сут (включая технологические нужды котельной).

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с. Влазовичи

Источником водоснабжения с. Влазовичи являются четыре артезианские скважины. Каждый водозабор обслуживает свою часть территории и гидравлически не увязан с остальными водозаборами.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 12,6 км.

Артезианская скважина №1 находится по ул. Хомякова и обеспечивает водой нужды населения, школу, детский сад, Влазовичский СДК, почту, администрацию и библиотеку. Производительность скважины составляет 10 м3/ч.

Артезианская скважина №2 находится по ул. Леонченко и обеспечивает водой нужды населения. Производительность скважины составляет 10 м3/ч.

Артезианская скважина №3 находится по ул. Зеленая и обеспечивает водой нужды населения и больницу с. Влазовичи. Производительность скважины составляет 10 м3/ч.

Артезианская скважина №4 находится по ул. Слобода и обеспечивает водой нужды населения. Производительность скважины составляет 10 м3/ч.

д. Красная слобода

Артезианская скважина №7 находится по ул. Ворошилова обеспечивает водой нужды населения, школу, медпункт, СДК, библиотеку. Производительность скважины составляет 10 м3/ч.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 5,2 км.

с. Октябрьское

Артезианская скважина №9 находится по ул. Молодежная обеспечивает водой нужды населения, школу, медпункт, СДК, библиотеку. Производительность скважины составляет 10 м3/ч.

Для обеспечения водой объектов производственного и коммунально-складского назначения используется технический водозабор.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 4,7 км.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализ современного состояния системы водоснабжения Влазовичского сельского поселения, выявил следующее:

зоны санитарной охраны некоторых источников питьевого водоснабжения не соблюдаются;

наличие нескольких водозаборных узлов с. Влазовичи увеличивает эксплуатационные затраты;

отсутствие системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

износ сетей и сооружений.

На перспективу необходимо развитие водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны, строительство водопроводных очистных сооружений для доведения качества воды до нормативов и водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением существующей и перспективной застройки.

### Водоотведение

На территории Влазовичского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

В перспективе необходимо строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией с целью обеспечения жителей децентрализованной системой водоотведения.

### Теплоснабжение

с. Влазовичи

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы и детского сада осуществляется от газовой котельной, расположенной на территории школы. Марка установленных котлов -КШМ-80 (3 шт.). Здание учебных мастерских отапливается от собственной газовой котельной, марка установленных котлов КЧМ-7 "Гном", количество - 2 шт.

Теплоснабжение участковой больницы осуществляется от газовой котельной, расположенной на территории больницы. Марка установленных котлов - КЧМ-7 "Гном", количество - 2 шт. (один рабочий, один резервный).Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Теплоснабжение общественных зданий, не подключенных к котельным, а также индивидуальной и малоэтажной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь и дрова.

Узел почтовой связи отапливается от собственного электрокотла.

д. Красная Слобода

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы осуществляется от газовой котельной мощностью 0,043 Гкал/ч (50 кВт), расположенной на территории школы. Марка установленных котлов - ИШМА-25, количество - 2 шт.

Теплоснабжение общественных зданий, не подключенных к котельным, а также индивидуальной и малоэтажной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь и дрова.

с. Октябрьское

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы осуществляется от собственной газовой котельной.

Теплоснабжение остальных общественных и административных зданий, а также индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь и дрова.

Анализ существующей системы теплоснабжения, выявил, что существующая система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населенных пунктов.

### Электроснабжение

На территории муниципального образования Влазовичское сельское поселение в селе Влазовичи располагается понизительная подстанция (далее - ПС) ПС 35/10 кВ "Влазовичи", мощностью 1,6+2,5 МВА, введенная в эксплуатацию в 1983 году.

От ПС 110/35/6 кВ "Сураж", расположенной в северной части Кулажского сельского поселения, являющейся опорным центром питания сельских поселений всего Суражского района, по воздушным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 35 кВ подключена ПС 35/10 кВ "Влазовичи", расположенная в селе Влазовичи. Передача мощности от ПС 35/10 кВ "Влазовичи" осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций (далее - ТП) ТП 10/0,4 кВ, расположенных в  населенных пунктах. По всем населенным пунктам Влазовичского сельского поселения существующие линии электропередач 0,4 кВ не соответствуют техническим требованиям.

Электроснабжение потребителей электрической энергии  населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят ЛЭП 35 кВ — 18,1 км, ЛЭП 10 кВ — 53,5 км.

с. Влазовичи

На территории с. Влазовичи расположено 6 ТП 10/0,4кВ, мощностью от 40 до 250 кВА, от которых осуществляется электроснабжение села. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ составляет 4,1 км.

д. Красная Слобода

На территории д. Красная Слобода расположено 3 ТП 10/0,4кВ, мощностью от 100 до 160 кВА, от которых осуществляется электроснабжение деревни. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ составляет 1,2 км.

с. Октябрьское

На территории с. Октябрьское расположено 4 ТП 10/0,4кВ, мощностью от 63 до 250 кВА, от которых осуществляется электроснабжение села. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ составляет 2 км.

Анализ современного состояния системы электроснабжения Влазовичского сельского поселения показывает, что система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Влазовичского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) "Сураж", питающейся от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм. ГРС "Сураж" расположена на территории Овчинского сельского поселения.

Централизованным газоснабжением обеспечено с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское, с. Косичи, д. Андреевка и д. Покровка. Подача газа осуществляется газопроводами высокого давления диаметрами 63-160 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Уровень газификации с. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское составляет 100%.

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям сельского поселения и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Влазовичского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения установлена одна автоматическая телефонная станция (АТС) в с. Влазовичи емкостью 100 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Деревня Красная Слобода телефонизирована от АТС города Сураж. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи. Территория села Октябрьское покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями с того же ретранслятора: «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон").

Антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов мобильной связи на территории сельского поселения не установлено.

По территории сельского поселения проходит два транзитных волоконно-оптических кабеля, один из них проложен вдоль нефтепровода Дружба-1 "Унеча - Полоцк".

Перечень услуг связи, оказываемых населению Влазовичского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения соответствует высокому уровню.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Влазовичского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существующей АТС c. Влазовичи и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи до г. Сураж.

## Охрана историко-культурного наследия

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Перечень объектов культурного наследия представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Влазовичского сельского поселения

| № п/э | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
|  | Стоянка "Жуковка" | 0,8 км к ЮВ от д. Жуковка, на прав. берегу р. Ипуть | IV тыс. до н.э. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501455000 | Не используется | аварийное |
|  | Селище "Косичи" | 2,3 км к ЮВ от с. Косичи, прав. берег р. Ипуть | X-XIII вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501458000 | Не используется | неудовлетворительное |
|  | Стоянка "Косичи" | 2,4 км к ЮВ от с. Косичи, на прав. берегу р. Ипуть | IV тыс. до н.э. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501459000 | Не используется | неудовлетворительное |
|  | Курганный могильник "Косичи" ("Большая крутизна") (29 насыпей) | 2 км к Ю от с. Косичи, на прав. берегу р. Ипуть | X-XIII вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501460000 | пашня | неудовлетворительное |
|  | Городище "Влазовичи" ("Дядьева Гора") | 3 км к ЮЗ от с. Влазовичи, на прав. берегу р. Ипуть | I тыс. н.э. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501455000 | карьер | аварийное |
| Памятники истории |
|  | Братская могила 12 советских воинов | с. Косичи | 1943 г | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501486000 | - | удовлетворительное |
|  | Братская могила 3 советских воинов | с. Влазовичи | 1943 г | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501478000 | - | удовлетворительное |
|  | Братская могила 19 советских воинов | д. Красная Слобода | 1943 г | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501487000 | - | удовлетворительное |

### Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом  Брянской области от 8 февраля 2006 года N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий в границах Влазовичского сельского поселения не установлено.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Влазовичского сельского поселения представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории Влазовичского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| д.Красная Слобода |
| 1 | Кладбище* | 50 |
| с.Влазовичи |
| 1 | Кладбище* | 50 |
| Влазовичское сельское поселение |
| 1 | Площадка для временного хранения ТБО и мусора* | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Скотомогильник недействующий* | 1000 |
| 4 | Ферма СПК "Восход" (810 голов)* | 300 |
| 5 | Ферма колхоз "Серп и Молот" (268 голов)* | 300 |
| 6 | Молочно-товарная ферма №1 колхоз "Серп и Молот" (350 голов)* | 300 |
| 7 | Телятник (362 голов)* | 300 |
| 8 | Зерноток* | 100 |
| 9 | Тракторный стан* | 100 |
| 10 | Машино-тракторные мастерские | 100 |
| 11 | Склад ГСМ | 100 |
| 12 | Бригадный двор с конюшней* | 100 |
| 13 | Карьер гравия | 100 |
| 14 | Зерносклад | 50 |
| 15 | Свиноферма | 50 |
| 16 | Ферма | 50 |
| 17 | Производственная территория | 50 |
| 18 | Склад зерна | 50 |
| Объекты, находящиеся за границей сельского поселения, но накладывающие ограничения на проектируемую территорию |
| 1 | Канализационные очистные сооружения ЗАО "Пролетарий" | 400 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В соответствии с Докладом  Комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области «Об экологической ситуации Брянской области в 2010 году» (http://www.bryanskobl.ru/news/2011/02/28/14470/) река Ипуть относится ко 2 классу качества («слабо загрязненная»), УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) – 1,96, КК -23,0%. Ухудшилось качество воды в створе ниже г.Сураж – вода вновь перешла в 3 класс качества, разряд «А», «загрязненная»; УКИЗВ – 2,11 (2009г. – 1,84). В воде реки повышено содержание железа общего, по среднегодовым концентрациям до 3 ПДК (предельно-допустимые концентрации), при максимальном значении - до 6 ПДК). Максимальные концентрации по биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) , химическому потреблению кислорода (ХПК), азоту аммонийному и фосфатам находятся в пределах 2 – 3 ПДК.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ в водах рек района произошло из-за засухи 2010 года (то есть, из-за резкого снижения уровня воды в реках).

В настоящее время на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию  заболачивания, подтоплении территории.

Таким образом, качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Особенно высока доля неудовлетворительных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок и траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительства транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы с фактически убираемым урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области свидетельствуют о том, что по  санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам, однако, отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в поселении существенное влияние оказывают  наличие несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО) и скотомогильники.

Скотомогильники не обустроены и не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильники, расположенные на территории поселения является потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Они создают бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация скотомогильников в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших  экологических проблем в поселении.

На территории Влазовичского сельского поселения расположены четыре площадки для временного хранения ТБО общей площадью 0,5 га. В соответствии с данными, полученными от Управления Роспотребнадзора по Брянской области годовой объем образования ТБО во Влазовичском сельском поселении составляет 254 тонны, образующиеся отходы относятся к 5 классу опасности. Источников промышленных отходов на территории поселения нет.

Требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На территории поселения расположено 3 скотомогильника для захоронения биологических отходов, 2 из которых недействующие. Скотомогильники не отвечают требованиям природоохранного законодательства и проектом генерального плана рекомендуются к закрытию.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта Генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Влазовичи, д. Андреевка, с. Косичи, п. Новоандреевский, с. Октябрьское, д. Покровка, п. Рудницкий, д. Васильевка, п. Каменный, д. Красная Слобода отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов с.Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) с. Влазовичи:

- земли с/х назначения – 8 га;

- земли промышленности – 0,1 га;

2) д. Красная Слобода:

- земли с/х назначения – 15,4 га;

- земли промышленности – 1,1 га;

3) с. Октябрьское:

- земли с/х назначения – 2 га;

Итого:

- земли с/х назначения – 25,4 га;

- земли промышленности – 1,2 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения Генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (в том числе, с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности в земли населенных пунктов.

До утверждения Генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта Генерального плана и его утверждения, Влазовичский сельский Совет народных депутатов, утвердивший Генеральный план направляет копию Генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Архитектурно-пространственное решение

При разработке генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее также – генеральный план), было выполнено функциональное зонирование территории сельского поселения и 3-х  крупных населённых пунктов - с.Влазовичи,с.Октябрьское, д.Красная Слобода,  входящих в состав Влазовичского сельского поселения.

Организация функционального зонирования территории одна из задач проекта генерального плана.	 Генеральным планом определены территории для развития разных видов жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории Влазовичского сельского поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности,   с учётом ранее разработанной градостроительной документации – «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области» (далее по тексту-СТП Суражского района).

В результате анализа современного использования территории Влазовичского сельского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития населенных пунктов, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

существующие транспортные связи;

наличие объектов сельскохозяйственного назначения, создающих экономическую базу;

наличие ветхих общественных, жилых зданий, подлежащих реконструкции или сносу;

транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Архитектурно-пространственное решение определяется следующими положениями:

упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов;

размещение объектов общественно-делового центра;

формирование улично-дорожной сети;

размещение объектов инженерной инфраструктуры;

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование мест отдыха населения  с учетом природного каркаса территории;

обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Генеральным планом на территории сельского поселения за границами населенных пунктов  установлены следующие функциональные зоны:

производственного и коммунально-складского назначения в том числе:

добычи полезных ископаемых;

промышленности;

коммунально-складского назначения.

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры в том числе:

транспортных коридоров;

транспортировки газа и нефти.

сельскохозяйственного использования в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

специального назначения в том числе:

ритуального назначения;

складирования и захоронения отходов.

природных территорий в том числе:

природного ландшафта;

лесной растительности.

акваторий.

Влазовичское сельское поселение расположено в западной части Суражского муниципального района Брянской области. Административным центром муниципального образования  - является с. Влазовичи. В состав Влазовичского сельского поселения входят десять населенных пунктов: с.Влазовичи, д.Василевка, п.Каменный, д.Красная Слобода, д.Андреевка, с.Косичи, п.Новоандреевский, с.Октябрьское, д.Покровка, п.Рудницкий. Административным центром является с. Влазовичи.

Генеральный план  разрабатывается на сельское поселение и три населенных пункта с наибольшей численностью населения: с.Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское.

Внешние транспортные связи  осуществляются  автомобильным транспортом.

Существующие площадки для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) и

мусора, оказывающие негативное воздействие на жилую застройку населенных пунктов, предлагается ликвидировать. На территории Влазовичского сельского поселения генеральным планом предложена организация  площадок временного складирования твердых бытовых отходов с последующим их вывозом на полигон ТБО, планируемый, согласно СТП Суражского района, на территории Овчинского сельского поселения. Здесь же будет организован скотомогильник с биотермическими ямами. В связи с этим, на территории Влазовичского сельского поселения все существующие скотомогильники - закрываемые.

Восточнее границ с. Влазовичи  по дороге, ведущей к д. Красная Слобода, генеральным планом предусмотрено размещение территорий сельскохозяйственного использования, где возможно размещение, тепличного комбината, птицефабрики.

В границах населенных пунктов с. Влазовичи, с. Октябрьское и д. Красная Слобода, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

жилого назначения в том числе:

индивидуальной жилой застройкой;

малоэтажной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

рекреационная зона в том числе:

места отдыха общего пользования

производственного и коммунально-складского назначения в том числе:

промышленности;

коммунально-складского назначения.

сельскохозяйственного использования в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

специального назначения в том числе:

ритуального назначения;

акваторий;

природных территорий в том числе:

природного ландшафта;

лесной растительности.

Генеральным планом предложено поэтапное пространственное развитие населённых пунктов при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения.

с. Влазовичи

с.  Влазовичи является административным центром Влазовичского сельского поселения и расположено в северо-восточной его части. Территории жилой и общественной застройки сформированы сетью улиц, меридионального и широтного направления. Основными композиционными осями являются ул. Ленина, ул. Центральная, ул. Хомякова.  Главные улицы имеют капитальное покрытие, большинство второстепенных  улиц с грунтовым  покрытием.

Архитектурно – планировочное решение с. Влазовичи основано на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, которая имеет радиально-лучевую структуру улиц.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный срок.

Зона жилого назначения включает преимущественно участки, существующей сохраняемой и новой проектируемой жилой застройки. Жилые кварталы застроены малоэтажными и  индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки

Перспективные территории для размещения жилой застройки предусмотрены на снверо-западе  и северо-востоке села.

Зона общественно-делового назначения расположена в центре села, развитие зоны планируется за счёт размещения объектов общественно-деловой, социальной инфраструктуры. Генеральным планом предусмотрена реконструкция ветхих зданий общественного центра. В связи с этим предложена реконструкция столовой, предприятия бытового обслуживания, магазина, дома культуры, библиотеки,  аптеки, амбулатории, больницы  и школы, а так же реконструкция здания , в котором в настоящее время распологается церковь, в административное здание. Под строительство церкви определено место по ул. Ленина.Также генеральным планом предусмотрено размещение стадиона по ул. Слобода в районе здания сельской администрации и  магазина по ул. Ленина. В восточной части села предложена общественно – деловая зона с размещением магазина, объекта общественного питания, бани, гостиницы.

На перспективу зарезервировано развитие зоны общественно-делового назначения в центре села.

Планировка территории села имеет четкую функциональную организацию, с сохранением  природных особенностей данной территории.

На территории  села располагается  ферма колхоза «Серп и Молот», молочно-товарная ферма №1 колхоза «Серп и Молот», а так же  здание телятника. В санитарно-защитной зоне этих предприятий располагается жилая застройка, поэтому генеральным планом предусмотрен перенос данных объектов в юго-восточном направлении от границы с. Влазовичи. Освободившуюся территорию планируется использовать для размещения объектов коммунально-складского назначения, малого предприятия по переработке молока, животноводческого комплекса с содержанием животных до 50 голов	.

В восточной части  с. Влазовичи генеральным планом предложена реорганизация территории объектов сельскохозяйственного назначения с целью обеспечения нормативного  разрыва до жилой застройки 100 и 50 м.

В центре села, по ул.Хомякова расположены водопроводные очистные сооружения (ВОС).  В 780 метрах юго-западнее от границы села предложено размещение канализационных очистных сооружений (КОС).

д. Красная Слобода

Деревня Красная Слобода расположена в восточной части Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

В основу архитектурно-планировочной организации территории деревни положена сложившаяся планировка населённого пункта и существующий природный каркас.

Территории жилой и общественной застройки сформированы не регулярной сетью улиц, меридионального и широтного направления. Основной композиционной осью является ул. Ворошилова. Главная улица имеет капитальное покрытие, большинство второстепенных  улиц с грунтовым  покрытием.

Жилая застройка представлена  малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

Объекты общественного назначения рассредоточены в жилой застройке.

Предусмотрена  реконструкция существующих зданий общественного центра. К реконструкции предложены: школа, детский сад, кафе. По улице Ворошилова предложено строительство здания магазина.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившихся участков жилой застройки за счет уплотнения, сноса ветхих домов, строительства новых.

Проектом  предусмотрено развитие  зоны жилого назначения в северо - восточной части деревни.

Генеральным планом предусмотрена система озеленения территории населённого пункта.

Существующая планировочная структура д. Красная Слобода в целом сохраняется, предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зелёных насаждений по ул. Тита Коржикова, ул. Гагарина.

Предусмотрена реконструкция территории объектов автомобильного транспорта, расположенная в северной части деревни, под объект  коммунально-складского назначения, с учётом нормативного санитарного разрыва до жилой застройки.

Северо-восточнее границ д.Красная Слобода запроектированы водопроводные очистные сооружения (ВОС).

В западном направлении от д. Красная Слобода, по дороге, ведущей к с. Влазовичи, генеральным планом размещен кирпичный мини-завод мощностью 15-20 млн. кирпичей в год, который включен в границы д. Красная Слобода.

с. Октябрьское

Село Октябрьское расположено в западной части Влазовичского сельского поселения.

В основу архитектурно-планировочной организации территории села положена сложившаяся планировка населённого пункта и существующий природный каркас.

Территории жилой и общественной застройки сформированы не регулярной сетью улиц, меридионального и широтного направления. Основными композиционными осями являются ул. Халаевка, ул. Морозовка. Главные улицы имеют капитальное покрытие, большинство второстепенных  улиц с грунтовым  покрытием.

Жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами. Развитие зон  жилого назначения планируется в районе сложившихся участков жилой застройки за счет упорядочения и уплотнения  жилых кварталов, а также на близлежащих к ним территориях. За расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в юго-западной части села для размещения индивидуальной жилой застройки.

Предусмотрена реконструкция существующих зданий общественного центра - дома культуры, библиотеки, школы и строительства новых зданий - детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, магазина, кафе.

В северной части с.Октябрьское расположены объекты производственной инфраструктуры: зерносклад, машинотракторные мастерские, территория  фермы СПК «Восход». Генеральным планом предложено упорядочение границ существующих производственных территорий, с учётом санитарно-защитной зоны от фермы до жилой застройки - 300 метров. Севернее этих территорий предусмотрено размещение комплекса по хранению и переработке сельхозпродукции, объектов пищевой и пищевкусовой промышленности.

Существующая планировочная структура с. Октябрьское сохраняется, предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами и структуризации улично - дорожной сети.

В юго-западном направлении от центра села, на завершении переулка Молодежного проектом предусмотрено размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС).

Генеральным планом даны предложения по корректировке границ с. Влазовичи, с. Октябрьское, д. Красная Слобода   с включением в границы населённых пунктов уже освоенных территорий за пределами существующих границ, в том числе территории объектов сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом предусмотрено: упорядочение сложившейся планировочной структуры населённых пунктов, совершенствование транспортного каркаса.

Предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённых пунктов:

сохранение, развитие и благоустройство существующего озеленения в районах сложившейся застройки;

обязательное включение зелёных насаждений в градостроительный каркас реконструируемой застройки;

создание зелёных зон во всех районах нового строительства с максимальным использованием природного ландшафта. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон,  зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Генеральным планом предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий населённых пунктов – с. Влазовичи, с. Октябрьское, д. Красная Слобода:  озеленение общественных центров населенных пунктов, берегов водоёмов с организацией площадок для отдыха, и праздничных гуляний населения.

## Жилищная сфера

с. Влазовичи

Площадь жилых зон в с. Влазовичи к расчетному сроку должна составить 156,5 га. Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 28,1 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 10,4 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 5,4 га.

д. Красная Слобода

Площадь жилых зон в д. Красная Слобода к расчетному сроку должна составить 72,7 га. Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 17,6 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 6,9 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 1,0 га.

с. Октябрьское

Площадь жилых зон в с. Октябрьское к расчетному сроку должна составить 53,8 га. Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 10,4 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства  ориентировочно составит 5,5 тыс. кв. м. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 1,0 га.

## Социальная сфера

Проектные решения генерального плана предполагают решение следующих задач:

снос зданий объектов социальной сферы, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или нефункционирующих по назначению;

реконструкция зданий объектов соцкультбыта с целью перепрофилирования назначения объекта или изменения мощности;

выявление количественного соответствия действующих объектов с учетом решений по сносу к нормативным значениям для проектной численности и размещение объектов, в объеме, отвечающему нормативному значению.

К сносу запланированы следующие объекты:

с. Октябрьское

фельдшерско-акушерский пункт;

торговый павильон.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2030г.) выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории с использованием результатов демографического прогнозирования и предоставлен ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Расчет потребности  населения в объектах социальной сферы (численность населения с. Влазовичи – 780 чел., д. Красная Слобода – 490 чел., с. Октябрьское – 290 чел.)

| № п/п | Наименование | Норматив | с. Влазовичи | д. Красная Слобода | с. Октябрьское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | уровень обеспеченности детей дошкольного возраста в пределах 85% (от 1 до 6 лет) | 50 | 34 | 16 | 0 | 26 | -26 | 0 | 29 | -29 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащихся* | 100% охват детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 320 | 134 | 186 | 98 | 46 | 52 | 98 | 31 | 67 |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 9 | -9 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 | -4 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 10 | 14 | -4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 5 | -5 |
| 5 | Стационары всех типов для взрослых с вспомога- тельными зданиями и сооружения ми, коек ** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 15 | 22 | -7 | - | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи*, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория (плоскостные спортивные сооружения), га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 162 | - | - | 0 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 40 | -40 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 200 | 273 | -73 | 200 | 196 | 4 | 200 | 145 | 55 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 7,4 | 5,9 | 1,5 | 4,2 | 3,7 | 0,5 | 3,8 | 2,2 | 1,6 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 216 | 234 | -18 | 73 | 147 | -74 | 75 | 87 | -12 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 31 | -31 | 0 | 20 | -20 | 0 | 12 | -12 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 119 | -119 | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 7 | -7 | - | - |
| 20 | Гостиницы, мест* | 6 на 1 тыс. чел. | 0 | 12 | -12 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация МО, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль*** | - | 0 | 0 | 0 | - | - |

Примечание:

|  | определено экспертно; |
| --- | --- |
|  | учтена система подвоза; |
|  | объект ветхий; |

* - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование;

** - предполагается обслуживание за счет ЦРБ;

*** - предполагается обслуживание за счет городского объекта (выполняется транспортная доступность от города в 20 мин.).

Аптека находится в ветхом состоянии.

Помимо сноса ветхих и недействующих объектов генеральным планом предусматрены реконструкция и размещение новых объектов соцкультбыта для повышения уровня обеспеченности населения в таких объектах и улучшения качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов местного значения, предложенных генеральным планом к реконструкции:

с. Влазовичи

На первоочередное освоение

дом культуры с целью увеличения проектной мощности до 280 мест;

средняя школа с целью сокращения проектной мощности до 200 учащихся (предусмотрено СТП Суражского района);

врачебная амбулатория с целью увеличения мощности до 15 посещений в смену;

участковой больница с целью увеличения мощности до 25 коек.

На расчетный срок

недействующее помещение столовой с целью восстановления функционального назначения, проектная мощность составит 50 мест;

недействующее здание интерната с целью размещения предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест и магазина торговой площадью 50 кв. м;

здание церкви с целью перепрофилирования в административное здание.

д. Красная Слобода

На первоочередное освоение

основная школа с целью уменьшения проектной мощности до 60 учащихся и организации дошкольной группы на 30 мест.

На расчетный срок

здание недействующей столовой с целью восстановления функционального назначения, проектная мощность составит 20 мест;

недействующее административное здание с целью восстановления функционального назначения.

с. Октябрьское

На первоочередное освоение

основная школа с целью восстановления технического состояния.

На расчетный срок

сельский клуб с целью уменьшения мощности до 150 мест.

На территории населенных пунктов к размещению запланированы следующие объекты местного значения:

с. Влазовичи

На расчетный срок

стадион площадью 0,3 га;

два объекта торговли суммарной торговой площадью 150 кв. м;

предприятие общественного питания на 20 мест;

баня на 5 мест;

гостевой дом на 20 мест;

Православный Храм.

д. Красная Слобода

На расчетный срок

магазин на 100 кв. м торговой площади.

с. Октябрьское

На первоочередное освоение

детский сад на 30 мест;

фельдшерско-акушерский пункт.

На расчетный срок

предприятие общественного питания на 15 мест;

магазин торговой площадью 40 кв. м.

Также при каждом общеобразовательном учреждении будет предусмотрено размещение внешкольного учреждения.

Потребность Влазовичского сельского поселения в объектах пожарной охраны будет обеспечиваться за счет пожарного депо, расположенного в д. Андреевка, а также за счет пожарной части № 18 (ПЧ-№18), расположенной в г.Сураж (транспортная доступность от г.Сураж - 20 мин).

Сохраняемые объекты социального обслуживания, расположенные за пределами существующих границ населенных пунктов поселения, включены в соответствующие  проектируемые границы населенных пунктов.

## Производственная сфера

Генеральным планом предложены следующие мероприятие в производственной сфере:

с. Влазовичи

Предусмотрена реконструкция следующих объектов:

телятника с целью перепрофилирования под территорию коммунально-складского назначения;

фермы под животноводческий комплекс мощностью 50 голов;

территории тракторного стана;

бригадного двора с конюшней;

здания недействующего химического склада с целью восстановления функционального назначения;

зернотока с целью перепрофилирования в складское помещение;

молочно товарной фермы с целью перепрофилирования под предприятие по переработке молока.

Также предусмотрено размещение зернотока в восточной части села.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения и сельскохозяйственного использования.

д. Красная Слобода

Предусмотрен снос разрушенного складского помещения.

Запланирована реконструкция следующих объектов:

ремонтно-механической мастерской с целью перепрофилирования под территорию коммунально-складского назначения;

недействующей ремонтно-механической мастерской с целью перепрофилирования под территорию коммунально-складского назначения.

Предусмотрено размещение кирпичного мини-завода

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения и сельскохозяйственного использования.

с. Октябрьское

Запланировано размещение объекта по переработке сельскохозяйственной продукции, объектов пищевой и пищевкусовой промышленности.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны сельскохозяйственного использования.

Территория муниципального образования вне границ населенного пункта

- Снос

недействующая подвижная механизированная колонна-49

недействующая конюшня.

Строительство

телятник на 370 голов;

молочно-товарная ферма на 350 голов;

ферма КРС на 268 голов.

В связи с тем, что генеральным планом изменяются границы населенных пунктов с. Влазовичи, с. Октябрьское, д. Красная Слобода, часть объектов, расположенных на территории поселения вне существующих границ населенных пунктов, попадут в проектные границы населенных пунктов:

с. Влазовичи

склады ГСМ.

д. Красная Слобода

склад зерна.

с. Октябрьское

зерносклад;

машинно-тракторная мастерская;

ферма СПК «Восход» на 810 голов.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Влазовичского сельского поселения Схемой территориального планирования Брянской области предусмотрены мероприятия, которые учтены в Схеме территориального планирования Суражского района Брянской области.

В соответствии с СТП Суражского района предусмотрено

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Сураж – Душатин – граница Республики Беларусь» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 3,5 км в границах поселения, проходящая по северо-восточной границе поселения;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Сураж – Гордеевка» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) III категории, протяжённостью 6,3 км в границах поселения, пересекающей поселение с северо-запада на  северо-восток.

Мероприятия на 2018-2030 гг.

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Северного обхода г. Сураж» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) III категории, протяжённостью 1,4 км в границах поселения;

строительство 2 транспортных развязок в разных уровнях, расположенных на автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Северного обхода г. Сураж»;

строительство 2 путепроводов регионального значения  в транспортных развязках на обходной дороге г. Сураж;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Обход с. Влазовичи» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) III категории, протяжённостью 7,0  км в границах поселения;

строительство  автодорожного моста регионального значения  через реку Ипуть на обходной дороге с. Влазовичи;

реконструкция автодорожного моста регионального значения, расположенного в центральной части села Влазовичи, расположенный на автомобильной дороги регионального значения «Сураж-Гордеевка».

Применительно к объектам местного значения предусматриваются нижеследующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Косичи – Душатин – Иржач – Далисичи – Слище – Нивное» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,6 км в границах поселения.

Мероприятия на 2018-2030 гг.

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Васильевка – Косичи – Казаричи» (Гордеевский район) с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 4,5 км в границах поселения.

В дополнение к вышеизложенным мероприятиям генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 1,5 км, служащих для  подъезда к селу Влазовичи и выезда на региональную дорогу;

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 3,5 км, служащих для  подъезда к селу Влазовичи и выезда  из него;

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 7,3км, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам и к объектам сельскохозяйственного назначения.

реконструкция автодорожного моста через реку Ипуть в центре села Влазовичи.

сохранение 4 автодорожных мостов: 2 автодорожных моста около села Косичи с западной и восточной стороны, один с северо-западной стороны деревни Васильевка и один между деревней Покровка и селом Влазовичи.

Автомобильные дороги, не затронутые строительством, сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Влазовичского сельского поселения, были выявлены  недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 3.4.1 МНГП Влазовичского сельского поселения введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП Влазовичского сельского поселения ширина проезжей части улиц жилой застройке основных  – 6-7  м,  улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Влазовичи | Общая протяженность / общая площадь покрытия | км / м2 | 17,8(0,8) / 107000 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке основные (1 очередь); улицы в жилой застройке второстепенные; проезды. | км / м2 км / м2 км / м2 | 3,8(0,8) / 23000 11,4 / 68400 2,6 / 15600 |
| Деревня Красная Слобода | Общая протяженность/ общая площадь покрытия | км / м2 | 8,1(0,8) / 50400 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды. | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,9/ 13300 5,4(0,8) / 32500 0,8 / 4600 |
| Село Октябрьское | Общая протяженность / общая площадь покрытия | км / м2 | 7,5(1,6) / 46400 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды. | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,9 / 13800 3,9(1,6) / 23300 1,7/ 9300 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

На территории Влазовичского сельского поселения на конец расчетного срока планируется проживание 1560 человек. Принятый уровень обеспеченности  населения индивидуальными автомобилями составляет 200 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 312 единиц. В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

согласно п.6.40 станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п.6.41 автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований необходимо:

станций технического обслуживания  - на 2 поста;

автозаправочных станций   - на 1 топливо - раздаточную колонку.

Генеральным планом предлагается:

строительство  придорожного комплекса по обслуживанию автотранспорта на территории сельского поселения за западной границей села Влазовичи рядом с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Сураж – Гордеевка", в состав которого входят: станции технического обслуживания на 3 поста, автозаправочная станция  на 4 топливо – раздаточные колонки (1 очередь) и автомойка на 2 поста.

с. Влазовичи

Обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории придорожного комплекса по обслуживанию автотранспорта, перед  западной границей села Влазовичи. На территории села Влазовичи  вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

д. Красная Слобода

Обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории придорожного комплекса по обслуживанияю автотранспорта, перед  западной границей села Влазовичи. На территории деревни Красная Слобода вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

с. Октябрьское

Обслуживание личного автотранспорта предусматривается на территории придорожного комплекса по обслуживанию автотранспорта, перед  западной границей села Влазовичи. На территории села Октябрьское вся жилая застройка индивидуальная, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции, а так же учтенных в нем согласно СТП Суражского района и СТП Брянской области, на территории муниципального образования:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Косичи – Душатин – Иржач – Далисичи – Слище – Нивное» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,6 км в границах поселения(1 очередь);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Васильевка – Косичи – Казаричи» (Гордеевский район) с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 4,5 км в границах поселения.

Объекты транспортной инфраструктуры:

АЗС - 1 объект;

СТО - 1 объект;

Автомойка - 1 объект.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 1,5 км, предназначенных для подъезда к селу Влазовичи и выезда на региональную дорогу;

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 3,5 км, предназначенных для подъезда к селу Влазовичи и выезда из него;

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 7,3 км, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, площадкам для складирования и захоронения отходов, кладбищам и к объектам сельскохозяйственного назначения.

Улично-дорожная сеть:

основные улицы, в жилой застройке общей протяженностью 7,6 км;

второстепенные  улицы в жилой застройке, общей протяженностью 20,7 км;

проезды, общей протяженностью 5,1  км.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

На сегодняшний день во Влазовичском сельском поселении часть территорий жилой застройки в селах Октябрьское и Влазовичи находится в непосредственной близости от береговой линии. В целях защиты водных объектов (рек  Иржач и Суббота)  от загрязнения почвой, уносимой с огородов при  разливе рек и ручьев, предусмотрено строительство дамб из грунта, препятствующих затоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений составляет:

с. Октябрьское - 890 м;

с. Влазовичи - 2180 м.

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов Влазовичского сельского поселения отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах на территории села. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло рек  Иржач и Суббота. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

При разработке раздела учтены требования МНГП Влазовичского сельского поселения.

Система водоснабжения в населенных пунктах Влазовичского сельского поселения рассчитана с учетом ее развития на расчетный срок. Генеральным планом предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

В качестве источника водоснабжения необходимо использовать ресурсы подземных вод. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения в каждом населенном пункте Влазовичского сельского поселения отнесена к III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 200 л/сут на одного жителя, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Объем водопотребления Влазовичского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Влазовичи |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 780 | 200 | 1,2 | 156,00 | 187,20 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 780 | 50 | 1,2 | 39,00 | 46,80 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 31,20 | 37,44 |
| Итого по населенному пункту с. Влазовичи: | 226,2 | 271,4 |
| д. Красная слобода |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 490 | 200 | 1,2 | 98,00 | 117,60 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 490 | 50 | 1,2 | 24,50 | 29,40 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 19,60 | 23,52 |
| Итого по населенному пункту д. Красная слобода: | 142,10 | 170,52 |
| с. Октябрьское |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 290 | 200 | 1,2 | 58,00 | 69,60 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 290 | 50 | 1,2 | 14,50 | 17,40 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 11,60 | 13,92 |
| Итого по населенному пункту с. Октябрьское: | 84,10 | 100,92 |

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию водозаборных сооружений:

с. Влазовичи

реконструкция существующей артезианской скважины №1 по ул. Хомякова с увеличением производительности до 300 м³/сут. Организация зоны санитарной охраны первого пояса за счет сноса ветхого жилья;

создание резервного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет реконструкции скважины №3 по ул. Зеленая и строительства насосной станции с резервуарами чистой воды.

д. Красная слобода

реконструкция существующей артезианской скважины №7 по ул. Ворошилова с увеличением производительности до 200 м³/сут.

с. Октябрьское

сохранение существующей водозаборной скважины №9 по ул. Молодежная. Производительность водозабора должна составить 120 м³/сут.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды (для хранения регулирующего, аварийного, противопожарного запаса).

При подготовке проектной и рабочей документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Диаметры и протяженность труб

Проектируемая магистральная водопроводная сеть с. Влазовичи – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, протяженностью 15,8 км, в том числе протяженность реконструируемой водопроводной сети составляет  12,0 км.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть д. Красная слобода – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 6,9 км, в том числе протяженность реконструируемой водопроводной сети составляет  5,2 км.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть с. Октябрьское – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 5,6 км. Протяженность сохраняемой водопроводной сети составляет  4,1 км.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Для обеспечения с. Влазовичи централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

реконструкция водозаборного узла по ул. Хомякова, с увеличением производительности до 300 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 300 м³/сут;

реконструкция водозаборного узла по ул. Зеленая, с увеличением производительности до 210 м³/сут;

строительство насосной станции II-го подъема с резервуарами чистой воды, производительностью 210 м³/сут;

На расчетный срок:

реконструкция водопроводной сети с заменой труб на полиэтиленовые Ø90-150 мм, протяженностью 12,0 км;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 3,8 км.

Для обеспечения д. Красная слобода централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

реконструкция водозаборного узла по ул. Ворошилова, производительностью 200 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 200 м³/сут;

На расчетный срок:

реконструкция водопроводной сети с заменой труб на полиэтиленовые Ø110 мм, протяженностью 5,2 км;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 1,7 км.

Для обеспечения с. Октябрьское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 120 м³/сут;

На расчетный срок:

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 1,5 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

водозаборные сооружения – 3 объекта;

блочно-модульные водопроводные очистные сооружения – 3 объекта;

насосные станции - 1 объект;

водопроводные сети – 24,5 км.

### Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Влазовичского сельского поселения.

В целях улучшения экологической обстановки на территории Влазовичского сельского поселения, генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расчет объема сточных вод приведен ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчетный объем стоков

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел (расчетный срок) | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Влазовичи | 780 | 200 | 224.64 |
| 2 | д. Красная Слобода | 490 | 200 | 141.12 |
| 3 | с. Октябрьское | 290 | 200 | 83.52 |
| Итого по населенным пунктам: 449.28 |

Объем стоков образующихся на территории Влазовичского сельского поселения составляет 449,28 м³/сут.

Для обеспечения населенных пунктов c. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское децентрализованной системой водоотведения, на первую очередь необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией, производительностью 600 м³/сут.  В качестве сооружений по очистке рекомендуется использовать поля фильтрации. Площадка канализационных очистных сооружений расположена в южном направлении от с. Влазовичи на расстоянии 600 м от жилой застройки.

На расчетный срок в населенных пунктах c. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

В соответствии с проектными решениями в качестве объекта местного значения уровня сельского поселения, предусмотрены к размещению канализационные очистные сооружения (1 объект).

### Теплоснабжение

При разработке раздела  учтены требования МНГП Влазовичского сельского поселения.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и защите»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус   26 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 2,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

с. Влазовичи

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения и малоэтажной жилой застройки в центральной части села предусматривается от двух реконструируемых котельных по ул. Садовая и ул. Ленина.

Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей генеральным планом предусматривается совместная работа котельных на единую тепловую сеть.

Расчетная тепловая нагрузка котельной по ул. Садовая после реконструкции составит 0,84 Гкал/ч (1888 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,8 Гкал/ч (1533 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,04 Гкал/ч (355 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,91 Гкал/час (2025 Гкал/год).

Расчетная тепловая нагрузка котельной по ул. Ленина после реконструкции составит 0,62 Гкал/ч (1490 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,57 Гкал/ч (1135 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,05 Гкал/ч (355 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,67 Гкал/час (1598 Гкал/год).

Для теплоснабжения объектов здравоохранения и сохраняемого магазина по пер. Центральный предусматривается реконструкция существующей котельной.

Расчетная тепловая нагрузка котельной после реконструкции составит 0,36 Гкал/ч (796 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,34 Гкал/ч (654 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,02 Гкал/ч (142 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,39 Гкал/час (854 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график отпуска тепла с  котельной - 95/70 °С.

Для подключения сохраняемых, реконструируемых и проектируемых потребителей тепла от котельных предусматривается прокладка тепловых сетей диаметром 89-133 мм в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,3 км. Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных расширений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной (по ул. Центральная) жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей c. Влазовичи приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Система централизованного теплоснабжения |
| 1 | Реконструируемая котельная по ул. Садовая | 9597 | 0,44 | 0,36 | 0,04 | 0,84 |
| 2 | Реконструируемая котельная по ул. Ленина | 7520 | 0,37 | 0,20 | 0,05 | 0,62 |
| 3 | Реконструируемая котельная по пер. Центральный | 4132 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | 0,36 |
|  | Итого |  | 1,0 | 0,71 | 0,11 | 1,82 |
| Система автономного теплоснабжения |
| 1 | Индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | 25776 | 1,47 | - | 0,34 | 1,81 |
|  | Всего |  | 2,47 | 0,71 | 0,45 | 3,63 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 3,63 Гкал/ч (9830 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Влазовичи теплом, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция существующей котельной по ул. Садовая мощностью 0,91 Гкал/ч;

реконструкция существующей котельной по ул. Ленина мощностью 0,67 Гкал/ч;

реконструкция существующей котельной по пер. Центральный мощностью 0,39 Гкал/ч;

строительство теплотрассы протяженностью 1,3 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 89-133 мм.

д. Красная Слобода

Для теплоснабжения школы, детского сада и административного здания по ул. Ворошилова предусматривается реконструкция существующей котельной школы.

Расчетная тепловая нагрузка котельной после реконструкции составит 0,21 Гкал/ч (454 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,2 Гкал/ч (383 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (71 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,23 Гкал/час (487 Гкал/год).

Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график отпуска тепла с  котельной - 95/70 °С.

Общая протяженность проектируемой от котельной теплотрассы диаметром 57-89 мм в двухтрубном исполнении составит 0,25 км. Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных удлинений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.

Теплоснабжение объектов административно-делового назначения, не подключенных к реконструируемой котельной, индивидуальной и малоэтажной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей д. Красная Слобода приведены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Централизованное теплоснабжение от котельной | 2403 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,21 |
| 2 | Автономное теплоснабжение | 18988 | 1,07 | 0,05 | 0,24 | 1,36 |
|  | Всего |  | 1,18 | 0,14 | 0,25 | 1,57 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,57 Гкал/ч (4678 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения д. Красная Слобода системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция существующей котельной школы мощностью 0,23 Гкал/ч;

строительство теплотрассы протяженностью 0,25 км (в двухтрубном исполнении), диаметром 57-89 мм.

с. Октябрьское

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий,  относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, предусматривается  от отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для  реконструируемого детского сада.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,07 Гкал/ч (191 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,06 Гкал/ч (120 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (71 Гкал/год).

Теплоснабжение остальных объектов административно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Октябрьское приведены ниже      (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Детский сад (от индивидуальной газовой котельной) | 600 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
| 2 | Автономное теплоснабжение | 17200 | 0,90 | 0,25 | 0,17 | 1,32 |
|  | Всего |  | 0,94 | 0,27 | 0,18 | 1,39 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,39 Гкал/ч (3756 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Октябрьское системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство индивидуальной газовой котельной детского сада мощностью 0,07 Гкал/ч.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников, необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

котельные - 7 объектов;

тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,5 км.

### Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом требований МНГП Влазовичского сельского поселения и мероприятий, предусмотренных «Схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области».

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения Влазовичского  сельского поселения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Согласно СТП Суражского района,  генеральным планом на территории Влазовичского сельского поселения предусмотрена модернизация ПС 35/10 кВ "Влазовичи" и реконструкция линии электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 35 кВ в течение расчетного срока по мере их физического и морального износа.

Электроснабжение потребителей электрической энергии  населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят ЛЭП 35 кВ — 18,1 км, ЛЭП 10 кВ — 57,1 км.

с. Влазовичи

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры села и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей, на расчетный срок предусмотрено:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 6,3 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции (далее - ТП) ТП 10/0,4 кВ №65, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №79, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ для нужд канализационных очистных сооружений, мощностью 40 кВА;

строительство двух проектных ТП 10/0,4 кВ, мощностью по 100 кВА, для нужд жилой застройки;

сохранение ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,3 км;

сохранение 4-х действующих ТП 10/0,4 кВ, мощностью от 40 до 250 кВА.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории с. Влазовичи находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детских садов и школ, зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания генеральным планом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

д. Красная Слобода

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры деревни и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей, на расчетный срок предусмотрено:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 1,5 км;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для нужд водоочистных сооружений и жилой застройки;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №60, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

сохранение ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,6 км;

сохранение 2-х действующих ТП 10/0,4 кВ, мощностью по 160 кВА.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории д. Красная Слобода находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детских садов и школ, зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объектов водоснабжения, таких как ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

котельная, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания генеральным планом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

с. Октябрьское

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры села и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей, на расчетный срок предусмотрено:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 2,2 км;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ № 68, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №226, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

сохранение ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,2 км;

сохранение 2-х действующих ТП 10/0,4 кВ, мощностью 63 и 250 кВА.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории с. Октябрьское находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детских садов и школ, зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объектов водоснабжения, таких как ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания генеральным планом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения расчетных электрических нагрузок по населенным пунктам с. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское выполнен расчет по укрепленным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов. Результаты расчета приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчет электрических нагрузок по населенным пунктам с. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское.

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Влазовичи |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 23508 | 0,02 |  | 0,9 | 423,14 |
| Зона малоэтажной жилой застройки | 2 | 4572 | 0,02 |  | 0,9 | 82,30 |
| Общественно-деловая зона |  | 17711 |  | 797,00 | 0,7 | 557,90 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 60,00 |
| КОС |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | Всего: | 1147,34 |
| д. Красная Слобода |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 14040 | 0,02 |  | 0,9 | 252,72 |
| Зона малоэтажной жилой застройки | 2 | 3600 | 0,02 |  | 0,9 | 64,80 |
| Общественно-деловая зона |  | 3751 |  | 168,80 | 0,7 | 118,16 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  | Всего: | 475,68 |
| с. Октябрьское |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 10440 | 0,02 |  | 0,9 | 187,92 |
| Общественно-деловая зона |  | 7156 |  | 322,02 | 0,7 | 225,41 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | Всего: | 437,33 |
| Итого по с. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское: | 2060,35 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей с. Влазовичи, д. Красная Слобода и с. Октябрьское составляет 2060  кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2369 кВт.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

трансформаторные подстанции, запланированные к строительству – 9 объектов;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 10 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом  требований МНГП Влазовичского сельского поселения и  с учетом мероприятий, предусмотренных «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области»

Газоснабжение потребителей с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с. Октябрьское, с. Косичи, д. Андреевка и д. Покровка сохраняется от существующей газораспределительной станции (ГРС) "Сураж".

Газораспределительная система сельского поселения сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа,  газораспределительная система сохраняется  2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной и малоэтажной жилой застройке;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельные).

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа  на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и численности населения.

Расчет потребления газа д. Красная Слобода приведен ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчет потребления газа д. Красная Слобода

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 490 | 33 | 58800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 490 | 170 | 523875 |
| 3 | Котельная | - | 29 | 60875 |
|  | Итого: |  | 232 | 643550 |

Расчет потребления газа с. Влазовичи приведен ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчет потребления газа с. Влазовичи

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 780 | 52 | 93600 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 780 | 226 | 715875 |
| 3 | Котельная по ул. Садовая | - | 114 | 253125 |
| 4 | Котельная по ул. Ленина | - | 84 | 176500 199750 |
| 5 | Котельная по пер. Центральный | - | 49 | 106750 |
|  | Итого: |  | 525 | 1369100 |

Расчет потребления газа с. Октябрьское приведен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа с. Октябрьское

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 290 | 19 | 34800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 290 | 166 | 451375 |
| 3 | Индивидуальная котельная | - | 9 | 18125 |
|  | Итого: |  | 194 | 504300 |

Для развития централизованной системы газораспределения сельского поселения мероприятий не предусмотрено, объекты местного значения не определены.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Влазовичского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

С учетом развития генеральным планом предлагаются решения:

по развитию телекоммуникационного комплекса Влазовичского сельского поселения;

по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Влазовичского сельского поселения являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.09.2009 № 1349-р, территория Влазовичского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей автоматической телефонной станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Развитие телефонной сети предлагается  на базе технологии NGN,  что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

Для телефонизации по территории Влазовичского сельского поселения планируется прокладка новой волоконно-оптической линии связи протяженностью 5,8 км которая предлагается взамен существующих межстанционных линий связи.

Для развития сетей связи в селе Влазовичи на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,8 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Развитие сетей связи деревни Красная Слобода и села Октябрьское на расчетный срок генеральным планом не предусматривается. Телефонизация деревни Красная Слобода сохраняется от АТС города Сураж. Территория села Октябрьское покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

На территории сельского поселения строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается, но необходимо увеличение зоны покрытия и улучшение качества связи операторами МТС и Теле 2.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Влазовичи – 780 человек, составит 312 абонентских номеров. Требуемая номерная емкость, при численности населения д. Красная Слобода – 490 человек, составит 195 абонентских номеров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

волоконно-оптические линии связи протяженностью 5,8 км;

автоматические телефонные станции -  1 объект.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории Влазовичесского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана сельского поселения, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для территорий предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 21 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов

Влазовичского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| деревня Красная Слобода |
|  | Кирпичный мини-завод | 300 |
|  | Склад зерна | 50 |
|  | Территории коммунально-складского назначения | 50 |
|  | Кладбище закрываемое | 50 |
| село Влазовичи |
|  | Бригадный двор с конюшней (РММ) | 100 |
|  | Тракторный стан | 100 |
|  | Склады ГСМ | 100 |
|  | Зерноток | 100 |
|  | Животноводческий комплекс (50 голов) | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Склады | 50 |
|  | Предприятие по переработке молока | 50 |
|  | Территории коммунально-складского назначения | 50 |
| село Октябрьское |
|  | Ферма СПК "Восход" (810 голов) | 300 |
|  | Машино-тракторные мастерские | 100 |
|  | Зерносклад | 50 |
|  | Объект переработки сельскохозяйственной продукции | 50 |
| территория Влазовичского сельского поселения |
|  | Скотомогильник недействующий | 1000 |
|  | Скотомогильник закрываемый | 1000 |
|  | Площадка для временного хранения ТБО и мусора | 1000 |
|  | Телятник (370 голов) | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 300 |
|  | Ферма крупного рогатого скота (268 голов) | 300 |
|  | Молочно-товарная ферма (350 голов) | 300 |
|  | Карьер гравия | 100 |
|  | Автозаправочная станция (4 ТРК) | 100 |
|  | Производственная территория | 50 |
|  | Ферма | 50 |
|  | Свиноферма | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Станция технического обслуживания, автомойка | 50 |
| Объекты, находящиеся за границей сельского поселения, но накладывающие ограничения на проектируемую территорию |
|  | Канализационные очистные сооружения ЗАО "Пролетарий" | 400 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанном с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно дорустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны

Кроме санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон р. Ипуть, р.Иржач, р.Суббота, ручья Бобровец, ручьёв установлена в размере 200,200,50,50,50 м соответственно.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009  N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ устанавливается в размере 10, 15 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с п. 7.23* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны от проектируемых канализационных очистных сооружений с полями фильтрации мощностью 600 м3/сут устанавливается в размере 300 м в соответствии с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории поселения проходит магистральный нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода в каждую сторону.

Минимальный размер санитарного разрыва от магистрального нефтепровода установлен в размере 150 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории поселения проходит проектируемая автомобильная дорога  III категории. Расстояния от бровки земляного полотна указанной дороги до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м, от насосных станций - не менее 15 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия  по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

реконструкция ферм КРС, бригадного двора с конюшней, зернотока, расположенных близ с.Влазовичи, перенос телятника в с.Влазовичи и площадки для временного хранения ТБО близ с.Октябрьское на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и правила, реконструкция фермы СПК "Восход" близ с.Октябрьское.

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории поселения необходимо решение следующих основных задач:

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения, западнее с. Влазовичи;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территорий площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) и мусора;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

рекультивация территории ликвидируемого телятника в с.Влазовичи;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв рекомендуется предусмотреть вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

обеспечение контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО, расположенном в Овчинском сельском поселении.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Влазовичского сельского поселения:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытие скотомогильников на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с территорий жилой застройки будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО, расположенный  в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год  в соответствии с письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (1980 человек), на конец расчетного срока составит около 4,8 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентация деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с  Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18.08. 2008 N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728–99  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения на рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области) а также Паспорт безопасности территории Суражского района, утвержденный Главой Суражского района в 2008 году.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| Не характерны |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Влазовичского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические  опасные явления – события  гидрологического происхождения или результат  гидрологических процессов,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Влазовичского сельского поселения наблюдается подтопление в период весеннего половодья и дождевых паводков вдоль р.Ипуть.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность,  угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья составляет от 3 до 4,5 м, наибольшего значения величина подъема достигает 5,5 м.

Частота возникновения опасного явления составляет 1 раз в год.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

запас воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

количество атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

осенне-зимнее увлажнение почвы к началу снеготаяния;

глубина промерзания почвы к началу снеготаяния;

наличие и толщина ледяной корки на почвенном покрове;

интенсивность снеготаяния;

озерность, заболоченность и лесистость бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,  оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары,  перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе   выпадает   большое   количество   осадков,   однако   наибольшую   опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование.  От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев,  возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении,  могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб   град   наносит  сельхозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением. разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов,   губительно воздействуют на посевы  (особенно в малоснежные зимы),  увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы,  парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением  лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их  параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Влазовичского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомагистралях;

Зоны радиоактивного заражения

Западная часть Влазовичского сельского поселения находится в зоне  радиоактивного заражения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Доза радиации невелика – от 1 до 5 Ки/кв. км, но необходимо учитывать ее значения при планировании развития хозяйства и строительстве.

В соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС подразделяются на 4 зоны:

зона отчуждения;

зона отселения;

зона проживания с правом на отселение;

зона проживания с льготным социально-экономическим статусом.

В соответствии с Постановлением РФ от 18.12.1997. №1582 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" населенные пункты Влазовичского сельского поселения входят в зону проживания с льготным социально-экономическим статусом: село Октябрьское, деревня Покровка, деревня Андреевка, поселок Рудницкий, село Косичи.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км. В указанной зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (0.1 бэр).

Дополнительные критерии по определению границ этой зоны в зависимости от степени радиоактивной загрязненности ее территории другими (кроме цезия-137) долгоживущими радионуклидами устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В данной зоне помимо осуществления комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по радиационной и радиоэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, обеспечивающая улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующая отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с чернобыльской катастрофой и применением контрмер.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Влазовичского сельского поселения относятся объекты, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасном объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  в электроснабжении потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 и 35 кВ);

сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП).

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на автомобильных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы под давлением.       Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В настоящее время на территории Влазовичского сельского поселения в д.Андреевка расположено пожарное депо мощностью 1 автомобиль. Проектными решениями предполагается обслуживание сельского поселения за счет  пожарного депо (ПЧ-№18), расположенного в г.Сураж (выполняется транспортная доступность от города - 20 мин) и пожарного депо в д.Андреевка с увеличением его мощности до двух автомобилей.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильники несут опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления). На территории Влазовичского сельского поселения расположены три скотомогильника, один их которых действующий (расположенный южнее с.Влазовичи). Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2001 году, однако не отвечает санитарным нормам и требованиям и решениями генеральнго плана подлежит закрытию.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект Генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 23 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с.Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект Генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного проект Генерального плана поселения подлежит согласованию с органами государственной власти Брянской области в части перевода земель сельскохозяйственного назначения, а также согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

с.п. Влазовичское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 13685 | 13685 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 606 | 741,1 |
|  |  | % | 4,43 | 5,42 |
|  | с. Влазовичи | га | 204 | 268 |
|  | д. Красная слобода |  | 96 | 126,8 |
|  | с. Октябрьское | га | 72 | 113,1 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  | 13079 | 12944,2 |
|  | Зона жилого назначения | га | 6,4 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 5,7 | - |
|  |  | % | 0,04 | - |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | (…) | 0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,01 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 0,02 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 0,004 | - |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 14,2 | 14,2 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Промышленности | Га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Коммунально - складского назначения | га | 8,5 | 8,6 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | 5,7 | 5,7 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,4 | 1,0 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Электроснабжения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Водоснабжения | га | 1 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 64,5 | 65,9 |
|  |  | (…) | 0,47 | 0,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Автомобильного транспорта | га | 0,1 | 1,6 |
|  |  | % | 0 | 0,01 |
|  | Транспортировки газа и нефти | га | 64,4 | 64,3 |
|  |  | % | 0,47 | 0,47 |
| 1.8 | Зона транспортных коридоров | га | 59,8 | 84,1 |
|  |  | % | 0,44 | 0,61 |
| 1.9 | Зона учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.10 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5051,4 | 4922,5 |
|  |  | (…) | 36,91 | 35,97 |
| 1.10.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5000,1 | 4865,9 |
|  |  | % | 36,54 | 35,56 |
| 1.10.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 51,3 | 43,1 |
|  |  | % | 0,37 | 0,32 |
| 1.10.3 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га |  | 13,5 |
|  |  | % |  | 0,1 |
| 1.11 | Зона специального назначения | га | 4,7 | 5,0 |
|  |  | (…) | 0,03 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.11.1 | Ритуального назначения | га | 3,5 | 3,4 |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 |
| 1.11.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 1,2 | 1,6 |
|  |  | % | 0,01 | 0.01 |
| 1.12 | Зона природного ландшафта | га | 7725,8 | 7701,5 |
|  |  | (…) | 56,46 | 56,28 |
| 1.13 | Зона заболоченных территорий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.14 | Зона защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.15 | Зона акваторий | га | 150,2 | 149,7 |
|  |  | (…) | 1,1 | 1,09 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1 971 | 1 980 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | с. Влазовичи | чел. | 779 | 780 |
|  | д. Красная слобода |  | 489 | 490 |
|  | с. Октябрьское | чел. | 283 | 290 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 19 | 19 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 58 | 58 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 23 | 23 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 3.1.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | - |
|  |  | кв. м торговой площади | 20 | - |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 10 | - |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность железных дорог | км двойного пути | 14,6 | - |
|  | Протяженность автомобильных дорог | км | 198,9 | 116,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 15,2 | 18,2 |
|  | -местного значения | км | 183,7 | 97,9 |
|  | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 30,5 | 47,6 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 192 | 200 |
|  | Количество автоправочных станций | ед | - | 1 |
|  | Количество СТО | ед | - | 1 |
|  | Количество автомоек | ед | - | 1 |
|  | Автодорожный мост: | ед |  |  |
|  | -регионального значения | ед | 1 | 4 |
|  | -местного значения | ед | 4 | 4 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,47 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,07 |
|  | Вторичное использование воды | % |  | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,3/0,2/0,12 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,3/0,2/0,12 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | Протяженность сетей | км | 22,5 | 27,5 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,37 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 0,08 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,60 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год | 0,8 | 0,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - | 0,8 | 0,95 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 71,6 | 75,2 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | - | 18264 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | - | - | 18264 |
|  | -на производственные нужды | - | - | - |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - | - | - |
|  | - районные котельные | - | - | 2,2 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,07 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 1,55 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 100 | 100 |
|  | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - | - | 2,51 |
|  | - на производственные нужды | - | - | - |
|  | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 23,6 | 23,6 |
|  | СВЯЗЬ |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 53 | 160 |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
|  | Мусоросжигательные заводы | - | - | - |
|  | Мусороперегрузочные станции | - | - | - |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
|  | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | - - | - | - |
|  | Площадки для временного хранения ТБО и мусора | единиц /га | 4/0,5 | 4/1,6 |
|  | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
|  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 5/3,4 | 3/2,7 |
|  | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
|  | Скотомогильники | единиц | 3 | - |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 103,2 |
|  | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилищная сфера | - | - | 176,1 |
|  | социальная сфера | - | - | 22,3 |
|  | производственная сфера | - | - | По заданию на проектирование |
|  | транспортная инфраструктура | - | - | 98,15 |
|  | инженерное обеспечение | - | - | 161,5 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с. Влазовичи

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 204 | 268 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 148,2 | 156,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 72,64 | 58,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0,9 | 1,8 |
|  |  | (…) | 0,44 | 0,69 |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 147,3 | 154,5 |
|  |  | (…) | 72,2 | 57,63 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 6,5 | 10,2 |
|  |  | (…) | 3,18 | 3,8 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,1 | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 0,29 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 3,9 | - |
|  |  | % | 1,91 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 1,5 | - |
|  |  | % | 0,73 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 1,9 |
|  |  | (…) | - | 0,73 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | 1,9 |
|  |  | % | - | 0,73 |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 1,7 |
|  |  | (…) | 0,05 | 0,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | электроснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.2 | водоснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.1.4.3 | теплоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.4 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 22,5 | 24.0 |
|  |  | (…) | 11,03 | 8,95 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | 0,4 | 5,0 |
|  |  | (…) | 0,2 | 1,9 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 6 | 23,3 |
|  |  | (…) | 2,94 | 8,68 |
| 1.1.8.1 | в том числе: |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 4,1 | 7,4 |
|  |  | % | 2,01 | 2,74 |
|  | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 1,9 | - |
|  |  | (…) | 0,93 | - |
| 1.1.8.2 | Территория объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | 15,9 |
|  |  | % |  | 5,93 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | 2,5 | 3,7 |
|  |  | (…) | 1,23 | 1,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 2,5 | 3,7 |
|  |  | (…) | 1,23 | 1,37 |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | 0,4 | 0,9 |
|  |  | (…) | 0,2 | 0,32 |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 17,4 | 41,0 |
|  |  | (…) | 8,53 | 15,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 779 | 780 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,1 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 19 | 19 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 23 | 23 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 23 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 17,7 | 28,1 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 15,0 | 23,2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 84,7 | 82,6 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 2,7 | 4,9 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 15,3 | 17,4 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 10,4 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 5 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 30 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения народного образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 50 | 50 |
|  |  | место/1000 чел. | 64 | 64 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 320 | 200 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 411 | 256 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 9 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 12 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 10 | 15 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 13 | 19 |
| 4.2.2 | Участковая больница | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек | 15 | 25 |
|  |  | коек/1000 чел. | 19 | 32 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 200 | 280 |
|  |  | место/1000 чел. | 257 | 359 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 7,4 | 7,4 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 9,5 | 9,5 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 208 | 208 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 1 | 2 |
|  |  | га | 0,2 | 0,5 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,3 | 0,6 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 5 | 8 |
|  |  | кв.м торговой площади | 216 | 416 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 277 | 533 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 2 |
|  |  | место | - | 70 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 90 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Бани | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 5 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 6 |
| 4.6.2 | Гостиницы | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 20 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 26 |
| 4.6.3 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 5 |
|  |  | рабочее место/1000 чел. | - | 6 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1. | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 1 | 2 |
| 4.7.3 | Участковый пункт милиции | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение сберегательного банка | объект | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Узел почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения религиозного назначения |  |  |  |
| 4.9.1 | Церковь | объект | 1 | - |
| 4.9.2 | Православный Храм | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 17,6 | 17,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,8 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 11,4 |
|  | - проездов | км | - | 2,6 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 3,8 | 17,8 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,23 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,04 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,30/0,21 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,30/0,21 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 12,6 | 15,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,18 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,04 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,4 | 0,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,4 | 0,47 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 4,1 | 6,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 9830 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 9830 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | 1,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | 1,97 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 1,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 1,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,37 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,6 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 130 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2/2,5 | 2/3,7 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 12,2 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - - | - | 80,3 |
| 9.2 | - социальная сфера | - - | - | 15,2 |
| 9.3 | - производственная сфера | - - | - | По заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - - |  | 5,6 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - - | - | 56,4 |

д. Красная слобода

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 96 | 126,8 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 65,7 | 82,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 68,43 | 65,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | (…) | 0,31 | 0,23 |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 65,4 | 82,2 |
|  |  | (…) | 68,13 | 64,87 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 2,5 | 3,1 |
|  |  | (…) | 2,6 | 2,45 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,10 | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,10 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1,8 | - |
|  |  | % | 1,88 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,21 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,21 | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,10 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,3 | 2,5 |
|  |  | (…) | 0,31 | 1,97 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | 2,5 |
|  |  | % | - | 1,97 |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,31 | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0,3 |
|  |  | (…) | - | 0,21 |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 10,8 | 10,0 |
|  |  | (…) | 11,25 | 7,91 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | 0,01 | 4,6 |
|  |  | (…) | 0,01 | 3,64 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 8,7 | 14,6 |
|  |  | (…) | 9,06 | 11,56 |
| 1.1.8.1 | в том числе: |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 8,7 | 8,7 |
|  |  | % | 9,06 | 6,91 |
|  | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | - | 1,8 |
|  |  | (…) | - | 1,43 |
| 1.1.8.2 | Территория объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 4,1 |
|  |  | % | - | 3,22 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | (…) | 0,63 | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | (…) | 0,63 | 0,5 |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | (…) | 0,21 | 0,13 |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 7,2 | 8,4 |
|  |  | (…) | 7,5 | 6,64 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 489 | 490 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,2 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 19 | 19 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 23 | 23 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 7 | 7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 10,7 | 17,6 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 9,5 | 15,6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 88,8 | 88,6 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 1,2 | 2,0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 11,2 | 11,4 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 6,9 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 25 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения народного образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 30 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 61 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 98 | 60 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 200 | 122 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 6 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 12 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 200 | 200 |
|  |  | место/1000 чел. | 409 | 408 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 4,2 | 4,2 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 8,6 | 8,6 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 2 | 2 |
|  |  | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,6 | 0,6 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м торговой площади | 53 | 153 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 108 | 312 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 20 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 41 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.6.1 | Административные здания | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,7 | 8,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,9 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 5,4 |
|  | -проездов | км | - | 0,8 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | 8,1 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,15 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,02 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,20 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,20 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 5,2 | 6,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,12 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,02 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,25 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,25 | 0,3 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,2 | 2,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 4678 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4678 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | 0,043 | 0,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 0,043 | 0,23 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,64 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 50 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/0,6 | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 0,5 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - - | - | 53,3 |
| 9.2 | - социальная сфера | - - | - | 3,1 |
| 9.3 | - производственная сфера | - - | - | По заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - - | - | 5,6 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - - | - | 49,4 |

с. Октябрьское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 72 | 113 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 52,1 | 54,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 71,84 | 47,85 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 52,1 | 54,1 |
|  |  | (…) | 71,84 | 47,85 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 1,4 | 4.0 |
|  |  | (…) | 1,85 | 3,58 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,22 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 1,22 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,08 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,33 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0,5 |
|  |  | (…) | - | 0,42 |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 6,9 | 8,5 |
|  |  | (…) | 9,80 | 7,52 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га |  | 0,9 |
|  |  | (…) |  | 0,79 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 3,2 | 30.0 |
|  |  | (…) | 4,39 | 26,55 |
| 1.1.8.1 | в том числе: |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3,2 | 8,8 |
|  |  | % | 4,39 | 7,82 |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8.2 | Территория объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | 21,2 |
|  |  | % |  | 18,73 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | (…) | 1,82 | 1,17 |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 7,1 | 13,7 |
|  |  | (…) | 10,30 | 12,12 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 283 | 290 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 102,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 19 | 19 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 23 | 23 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 17 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,9 | 10,4 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 4,9 | 10,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 5,5 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения народного образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 30 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 103 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 98 | 98 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 346 | 338 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 4 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 14 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 200 | 150 |
|  |  | место/1000 чел. | 707 | 517 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 3,8 | 3,8 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 13,4 | 13,1 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | га/1000 чел. | 1,1 | 1,0 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 2 | 2 |
|  |  | кв.м торговой площади | 87 | 115 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 307 | 397 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 15 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 52 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,4 | 7,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,9 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 3,9 |
|  | - проездов | км | - | 1,7 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 2,0 | 7,5 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,09 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,01 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,12 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,12 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 4,7 | 5,6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,07 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,01 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,15 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,15 | 0,18 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2 | 2,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 3756 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3756 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,07 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,5 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 0 | 0 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,03 | 0,03 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 10,3 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2010Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 42,5 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 4,0 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | По заданию на проектированию |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 11,2 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 30,4 |

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).