ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

влазовичское селькое поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

влазовичского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

Положения о территориальном планировании

Омск   2014 г.

влазовичское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

влазовичского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2011 г.

ВЛАЗОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  14  ноября 2011г. № 108

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития Влазовичского сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Брянской области, Уставом Влазовичского сельского поселения, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана, Влазовичский сельский Совет народных депутатов Суражского района Брянской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

2. Главе Влазовичского сельского поселения направить настоящее Решение и Генеральный план Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области Губернатору Брянской области.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Влазовичского сельского поселения                                            В.Г. Ефремочкина

Приложение № 1

к Решению Влазовичского сельского

Совета народных депутатов

от  14 ноября  2011 г. № 108

СОДЕРЖАНИЕ

общие положенИя	5

1 цели и задачи территориального планирования	7

1.1 Цели территориального планирования	7

1.2 Задачи территориального планирования	7

1.2.1 Пространственное развитие	7

1.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения	8

1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий	8

1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	9

1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий	9

1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	9

1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	9

1.2.7 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	9

1.2.8 Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды	10

1.2.9 Сохранение исторического и культурного наследия	10

1.2.10 Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана	10

1.2.11 Рекреационные зоны	10

2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	12

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	12

2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	13

2.2.1 Зоны жилого назначения	13

2.2.2 Зоны общественно-делового назначения	13

2.2.3 Зоны производственного и коммунально-складского назначения	14

2.2.4 Зоны специального назначения	14

2.2.5 Рекреационные зоны	15

2.2.6 Зона транспортной инфраструктуры	15

2.2.7 Зона объектов инженерной инфраструктуры	16

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	16

2.3.1 Размещение объектов жилищной сферы	16

2.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы	17

2.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы	18

2.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	19

2.3.4.1 Внешний транспорт	19

2.3.4.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт	20

2.3.4.3 Обслуживание и хранение легкового индивидуального транспорта	21

2.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	21

2.3.5.1 Водоснабжение	21

2.3.5.2 Водоотведение	22

2.3.5.3 Теплоснабжение	22

2.3.5.4 Электроснабжение	23

2.3.5.5 Газоснабжение	23

2.3.5.6 Связь и информатизация	23

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды	24

2.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	24

2.4.2 Мероприятия по охране водных объектов	25

2.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	26

2.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод	26

2.4.5 Мероприятия по озеленению территорий	27

2.4.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	27

2.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28

2.5.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	28

2.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	33

# общие положенИя

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) Влазовичского сельского поселения (далее – Влазовичское сельское поселение, муниципальное образование, сельское поселение, поселение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части «Генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана сельского поселения учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из социально-экономической обстановки в поселении, Брянской области (далее – область), финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации поселения, или в установленном администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

## Задачи территориального планирования

### Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития Влазовичское сельского поселения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий для жилищного строительства;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере культуры, здравоохранения, социально-бытового обслуживания;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Архитектурно-пространственное решение территории Влазовичского сельского поселения  принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности, с  учётом ранее разработанной градостроительной документации – «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области» (далее также – СТП Суражского района).

В результате анализа современного использования территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

существующие транспортные связи;

наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  сельсовета;

наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Архитектурно-пространственное решение определяется следующими положениями:

упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

размещение объектов общественно-делового центра;

формирование улично-дорожной сети;

размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

#### Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития сельского поселения относятся:

установление границ населенных пунктов с учетом перспективного градостроительного развития;

переход развития сельского поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории сельского поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры сельского поселения.

### Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

### Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

### Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов, объектов сельскохозяйственного назначения;

перенос объектов сельскохозяйственного назначения, производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

определение перспективных территорий под развитие объектов сельскохозяйственного назначения, производственных и коммунально-складских объектов.

### Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и его отдельных элементов.

### Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

### Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по  предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также на окружающую среду, посредством разработки мероприятий.

### Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности.

### Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории поселения;

сохранение на территории поселения  целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

обеспечение требований режимов охраны объектов культурного наследия при осуществлении градостроительной деятельности.

### Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана сельского поселения являются:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана сельского поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории сельского поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

### Рекреационные зоны

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон с использованием сложившегося природного каркаса населённых пунктов, по благоустройству и озеленению территорий населённых пунктов:

сохранение, развитие и благоустройство существующих скверов, бульваров в районах сложившейся застройки;

обязательное включение зелёных насаждений в градостроительный каркас реконструируемой застройки.

создание зелёных зон во всех районах нового строительства с максимальным использованием природного ландшафта. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Генеральным планом Влазовичского сельского поселения в населённых пунктах: с.  Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий - от озеленения общественного центра села, берегов водоёмом с организацией площадок для отдыха, и праздничных гуляний населения, до обустройства буферных и санитарно-защитных зон.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом предложено функциональное зонирование территории села Влазовичи, села Октябрьское, деревни Красная Слобода, входящих в состав Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области. Генеральным планом определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов  установлены следующие функциональные зоны:

производственного и коммунально-складского назначения в том числе:

добычи полезных ископаемых;

промышленности;

коммунально-складского назначения.

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры в том числе:

транспортных коридоров;

транспортировки газа и нефти.

сельскохозяйственного использования в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

специального назначения в том числе:

ритуального назначения;

складирования и захоронения отходов.

природных территорий в том числе:

природного ландшафта;

лесной растительности.

акваторий.

В границах населенных пунктов с. Влазовичи, с. Октябрьское и д. Красная Слобода, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

жилого назначения в том числе:

индивидуальной жилой застройкой;

малоэтажной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

рекреационная зона в том числе:

места отдыха общего пользования

производственного и коммунально-складского назначения в том числе:

промышленности;

коммунально-складского назначения.

сельскохозяйственного использования в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

специального назначения в том числе:

ритуального назначения;

акваторий;

природных территорий в том числе:

природного ландшафта;

лесной растительности.

Генеральным планом предложено поэтапное пространственное развитие населённых пунктов при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения.

## Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

### Зоны жилого назначения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилого назначения с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

с. Влазовичи

Жилая зона включает участки, существующей сохраняемой и новой проектируемой жилой застройки. Жилые кварталы застроены малоэтажными и  индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки .

Перспективные территории для размещения жилой застройки, за расчетный срок, предусмотрены в северо-западой и северо-восточной части  села.

д. Красная Слобода

Жилая застройка представлена  малоэтажными и индивидуальными жилыми домам. Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившихся участков жилой застройки, за счет уплотнения, сноса ветхих домов, строительства новых.

Проектом  предусмотрено развитие жилой зоны в северо-восточной части деревни.

с. Октябрьское

Жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами. Развитие зон жилого назначения планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и уплотнения  жилых кварталов.

За расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в юго-западной части села для размещения индивидуальной жилой застройки.

### Зоны общественно-делового назначения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон общественно-делового назначения с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

В с. Влазовичи, д. Красная Слобода, с.Октябрьское генеральным планом предусмотрено:

развитие существующих общественных центров за счёт строительства объектов административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения;

регенерация территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции объектов капитального строительства, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов;

формирование общественных подцентров в структуре жилых кварталов с учетом удобных транспортных и пешеходных связей.

### Зоны производственного и коммунально-складского назначения

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

На территории Влазовичского сельского поселения восточнее с. Влазовичи  по дороге, ведущей к д. Красная Слобода, проектом предусмотрено размещение территорий сельскохозяйственного использования с обеспечением нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

с.Влазовичи

упорядочение территорий сельскохозяйственного использования;

перенос объектов сельскохозяйственного назначения, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

д. Красная Слобода

Предусмотрена реконструкция территории объектов автомобильного транспорта, под объект  коммунально-складского назначения, с учётом нормативного санитарного разрыва до жилой застройки.

Размещение новых территорий сельскохозяйственного использования.

с.Октябрьское

упорядочение территорий сельскохозяйственного использования;

размещение новых территорий сельскохозяйственного использования.

### Зоны специального назначения

На территории сельского поселения, в настоящее время, располагаются свалки для утилизации твердых бытовых и промышленных отходов  и скотомогильники, не удовлетворяющие требованиям санитарных правил.

Генеральным планом на территории поселения предусмотрено:

закрытие скотомогильников, с учетом  организации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и скотомогильника с биотермическими ямами в Овчинском сельском поселении согласно «Схеме территориального планирования Суражского района Брянской области», утверждённой Решением Суражского районного Совета народных депутатов от 23.12.2009  № 55  «Об утверждении  схемы территориального планирования Суражского  района  Брянской области»

ликвидация свалок и размещение площадок для временного хранения ТБО и мусора, обеспечивающих соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от данных объектов;

Вывоз и хранение твердых бытовых отходов предусмотрено на полигон ТБО планируемый к размещению, согласно «Схеме территориального планирования Суражского района Брянской области», на территории Овчинского сельского поселения.

### Рекреационные зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон с использованием сложившегося природного каркаса населённых пунктов, по благоустройству и озеленению территорий населённых пунктов:

сохранение, развитие и благоустройство существующих скверов, бульваров в районах сложившейся застройки;

обязательное включение зелёных насаждений в градостроительный каркас реконструируемой застройки.

создание зелёных зон во всех районах нового строительства с максимальным использованием природного ландшафта. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Генеральным планом сельского поселения в населённых пунктах с.Влазовичи, д.Красная Слобода, с.Октябрьское предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий - от озеленения общественного центра села, берегов водоёмов с организацией площадок для отдыха, и праздничных гуляний населения, до обустройства буферных и санитарно-защитных зон.

Генеральным планом запланировано максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

### Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры Влазовичского сельского поселения с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Влазовичское сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

автомобильных дорог IV категории;

автомобильных дорог V категории;

автозаправочной станции;

станции технического обслуживания;

автомойки;

автодорожный мост.

с. Влазовичи

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке основных;

улиц в жилой застройке второстепенных;

проездов.

д. Красная Слобода

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке основных;

улиц в жилой застройке второстепенных;

проездов.

с. Октябрьское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке основных;

улиц в жилой застройке второстепенных;

проездов.

### Зона объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории Влазовичского сельского поселения запланирована реконструкция существующих и строительство новых инженерных сетей и объектов: водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и информатизации.

с. Влазовичи

На территории с. Влазовичи запланировано формирование зон под объект инженерной инфраструктуры:

подземный водозабор с водопроводными очистными сооружениями.

Влазовичское сельское поселение

На территории поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

канализационные очистные сооружения.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилых зон и размещению объектов жилищного строительства:

с. Влазовичи

Площадь жилых зон в с. Влазовичи к расчетному сроку должна составить 156,5 га. Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 28,1 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 10,4 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 5,4 га.

д. Красная Слобода

Площадь жилых зон в д. Красная Слобода к расчетному сроку должна составить 72,7 га. Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 17,6 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 6,9 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 1,0 га.

с. Октябрьское

Площадь жилых зон в с. Октябрьское к расчетному сроку должна составить 53,8 га. Проектируемая жилая зона населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 10,4 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства  ориентировочно составит 5,5 тыс. кв. м. В качестве территорий первоочередного освоения выделены жилые зоны индивидуальной жилой застройки площадью 1,0 га.

### Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию общественно-деловых зон и размещению объектов социальной сферы местного значения:

Реконструкция

с. Влазовичи

На первоочередное освоение

дома культуры с целью увеличения проектной мощности до 280 мест;

средней школы с целью сокращения проектной мощности до 200 учащихся (предусмотрено СТП Суражского района);

врачебной амбулатории с целью увеличения мощности до 15 посещений в смену;

участковой больницы с целью увеличения мощности до 25 коек.

На расчетный срок

недействующего помещения столовой с целью восстановления функционального назначения, проектная мощность составит 50 мест;

недействующего здания интерната с целью размещения предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест и магазина торговой площадью 50 кв. м;

здания церкви с целью перепрофилирования в административное здание.

д. Красная Слобода

На первоочередное освоение

основной школы с целью уменьшения проектной мощности до 60 учащихся и организации дошкольной группы на 30 мест.

На расчетный срок

здания недействующей столовой с целью восстановления функционального назначения, проектная мощность составит 20 мест;

недействующего административного здания с целью восстановления функционального назначения.

с. Октябрьское

На первоочередное освоение

основной школы с целью восстановления технического состояния.

На расчетный срок

сельского клуба с целью уменьшения мощности до 150 мест.

Строительство

с. Влазовичи

На расчетный срок

стадион площадью 0,3 га;

два объекта торговли суммарной торговой площадью 150 кв. м;

предприятие общественного питания на 20 мест;

баня на 5 мест;

гостевой дом на 20 мест;

Православный Храм.

д. Красная Слобода

На расчетный срок

магазин на 100 кв. м торговой площади.

с. Октябрьское

На первоочередное освоение

детский сад на 30 мест;

фельдшерско-акушерский пункт.

На расчетный срок

предприятие общественного питания на 15 мест

магазин торговой площадью 40 кв. м.

Также при каждом общеобразовательном учреждении будет предусмотрено размещение внешкольного учреждения.

### Развитие и размещение объектов производственной сферы

с. Влазовичи

Реконструкция следующих объектов:

телятника с целью перепрофилирования под территорию коммунально-складского назначения;

фермы под животноводческий комплекс мощностью 50 голов;

территории тракторного стана;

бригадного двора с конюшней;

здания недействующего химического склада с целью восстановления функционального назначения;

зернотока с целью перепрофилирования в складское помещение;

молочно товарной фермы с целью перепрофилирования под предприятие по переработке молока.

Предусмотрено размещение зернотока в восточной части села.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения и сельскохозяйственного использования.

д. Красная Слобода

Реконструкция следующих объектов:

ремонтно-механической мастерской с целью перепрофилирования под территорию коммунально-складского назначения;

недействующей ремонтно-механической мастерской с целью перепрофилирования под территорию коммунально-складского назначения.

Строительство

- кирпичный мини-завод.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения и сельскохозяйственного использования.

с. Октябрьское

Запланировано размещение объекта по переработке сельскохозяйственной продукции, объектов пищевой и пищевкусовой промышленности.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны сельскохозяйственного использования.

Территория муниципального образования вне границ населенного пункта

Строительство

телятник на 370 голов;

молочно-товарная ферма на 350 голов;

ферма КРС на 268 голов.

### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Влазовичского сельского поселения проектом «Схемы территориального планирования Брянской области» предусмотрены мероприятия, которые учтены в Схеме территориального планирования Суражского района Брянской области.

В соответствии с СТП Суражского района предлагается выполнить следующие::

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Сураж – Душатин – граница Республики Беларусь» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 3,5 км в границах поселения, проходящая по северо-восточной границы поселения.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Сураж – Гордеевка» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) III категории, протяжённостью 6,3 км в границах поселения, пересекающей поселение с северо-запада на  северо-восток.

Мероприятия на расчётный срок

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Северного обхода г. Сураж» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) III категории, протяжённостью 1,4 км в границах поселения.

Строительство 2 транспортных развязок в разных уровнях, расположенных на автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Северного обхода г. Сураж».

Строительство 2 путепроводов регионального значения  в транспортных развязках на обходной дороге г. Сураж.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Обход с. Влазовичи» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) III категории, протяжённостью 7,0  км в границах поселения.

Строительство  автодорожного моста регионального значения  через реку Ипуть на обходной дороге с. Влазовичи.

Применительно к объектам местного значения предусматриваются нижеследующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Косичи – Душатин – Иржач – Далисичи – Слище – Нивное» с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 1,6 км в границах поселения.

Мероприятия на расчётный срок

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Васильевка – Косичи – Казаричи» (Гордеевский район) с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью 4,5 км в границах поселения.

В дополнение к вышеизложенным мероприятиям генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории: с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 1,5 км, служащих для  подъезда к селу Влазовичи и выезда на региональную дорогу;

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории: с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 3,5 км, служащих для  подъезда и выезда  к селу Влазовичи;

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории: с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью в границах поселения 7,3км, предназначенных для обеспечения подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам и к объектам сельскохозяйственного назначения.

реконструкция автодорожного моста через реку Ипуть в центре села Влазовичи.

#### Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части улиц жилой застройке основных  – 6-7  м,  улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены с капитальным типом дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Влазовичи | Общая протяженность / общая площадь покрытия | км / м2 | 17,8(0,8) / 107000 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке основные (1 очередь); улицы в жилой застройке второстепенные; проезды. | км / м2 км / м2 км / м2 | 3,8(0,8) / 23000 11,4 / 68400 2,6 / 15600 |
| Деревня Красная Слобода | Общая протяженность/ общая площадь покрытия | км / м2 | 8,1(0,8) / 50400 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды. | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,9/ 13300 5,4(0,8) / 32500 0,8 / 4600 |
| Село Октябрьское | Общая протяженность / общая площадь покрытия | км / м2 | 7,5(1,6) / 46400 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды. | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,9 / 13800 3,9(1,6) / 23300 1,7/ 9300 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

#### Обслуживание и хранение легкового индивидуального транспорта

Проектом генерального плана предлагается:

строительство  придорожного комплекса по обслуживания автотранспорта перед  западной границей с.Влазовичи рядом автомобильной дорогой общего пользования регионального значения " Сураж – Гордеевка ", в состав которого входят: станции технического обслуживания на 3 поста, автозаправочная станция  на 4 топливо - раздаточные колонки (1 очередь) и автомойка на 2 поста.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

#### Водоснабжение

Для развития централизованной системы водоснабжения на территории с. Влазовичи необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

реконструкция водозаборного узла по ул. Хомякова, с увеличением производительности до 300 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 300 м³/сут;

реконструкция водозаборного узла по ул. Зеленая, с увеличением производительности до 210 м³/сут;

строительство насосной станции II-го подъема с резервуарами чистой воды, производительностью 210 м³/сут;

расчетный срок:

реконструкция водопроводной сети с заменой труб на полиэтиленовые Ø90-150 мм, протяженностью 12,0 км;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 3,8 км.

Для развития централизованной системы водоснабжения на территории д. Красная слобода необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

реконструкция водозаборного узла по ул. Ворошилова, производительностью 200 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 200 м³/сут;

расчетный срок:

реконструкция водопроводной сети с заменой труб на полиэтиленовые Ø110 мм, протяженностью 5,2 км;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 1,7 км.

Для развития централизованной системы водоснабжения на территории с. Октябрьское необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 120 м³/сут;

расчетный срок:

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 1,5 км.

#### Водоотведение

Для развития децентрализованной системы водоотведения на территории Влазовичского сельского поселения, на первую очередь необходимо выполнить следующее мероприятие:

строительство канализационных очистных сооружений КОС, производительностью 600 м ³ /сут.

#### Теплоснабжение

Для развития на территории поселения системы теплоснабжения выполнить следующие мероприятия:

с. Влазовичи

реконструкция существующей котельной по ул. Садовая мощностью 0,91 Гкал/ч;

реконструкция существующей котельной по ул. Ленина мощностью 0,67 Гкал/ч;

реконструкция существующей котельной по пер. Центральный мощностью 0,39 Гкал/ч;

строительство теплотрассы протяженностью 1,3 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 89-133 мм.

д. Красная Слобода

реконструкция существующей котельной школы мощностью 0,23 Гкал/ч;

строительство теплотрассы протяженностью 0,25 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 57-89 мм.

с. Октябрьское

строительство индивидуальной газовой котельной детского сада мощностью 0,07 Гкал/ч.

#### Электроснабжение

Таким образом, для развития системы электроснабжения Влазовичского сельского поселения  и населенных пунктов, входящих в его состав, необходимо выполнить следующие мероприятия на расчетный срок:

с. Влазовичи

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 6,3 км;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №65, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №79, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ для нужд канализационных очистных сооружений, мощностью 40 кВА;

строительство трёх проектных ТП 10/0,4 кВ, мощностью по 100 кВА, для нужд жилой застройки.

д. Красная Слобода

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 1,5 км;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для нужд водоочистных сооружений и жилой застройки;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №60, мощностью 160 кВА, взамен существующей.

с. Октябрьское

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 2,2 км;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ № 68, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №226, мощностью 160 кВА, взамен существующей.

#### Газоснабжение

Для развития централизованной системы газораспределения Влазовичского сельского поселения мероприятий не предусмотрено.

#### Связь и информатизация

Для развития на территории  Влазовичского сельского поселения сетей связи и информатизации на расчетный срок выполнить следующие мероприятия:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 5,8 км для организации межстанционной связи.

Для развития на территории  с. Влазовичи сетей связи и информатизации на расчетный срок выполнить следующие мероприятия:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,8 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС с расширением монтируемой емкости до 312 номеров и заменой оборудования.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения генеральным планом рекомендуется:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

реконструкция ферм крупного рогатого скота (КРС), бригадного двора с конюшней, зернотока, расположенных близ с.Влазовичи, перенос телятника в с.Влазовичи и площадки для временного хранения ТБО близ с.Октябрьское на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы, реконструкция фермы СПК "Восход" близ с.Октябрьское.

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и рассматриваемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух  на территории сельского поселения установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

д.Красная Слобода

Кирпичный мини-завод - 300 м;

Склад зерна - 50 м;

Территории коммунально-складского назначения - 50 м;

Кладбище закрываемое - 50 м.

с. Влазовичи

Бригадный двор с конюшней (РММ)-100 м;

Тракторный стан-100 м;

Склад ГСМ - 100 м;

Зерноток - 100 м;

Животноводческий комплекс (50 голов) - 50 м;

Кладбище - 50 м;

Склады - 50 м;

Предприятие по переработке молока - 50 м;

Территории коммунально-складского назначения - 50 м.

с. Октябрьское

Ферма СПК "Восход" (810 голов) - 300 м;

Машино-тракторные мастерские - 100 м;

Зерносклад - 50 м;

Объект переработки сельскохозяйственной продукции - 50 м.

Территория Влазовичского сельского поселения

Скотомогильник недействующий - 1000 м;

Скотомогильник закрываемый - 1000 м;

Площадка для временного хранения ТБО и мусора - 1000 м;

Телятник (370 голов) - 300 м;

Канализационные очистные сооружения - 300 м;

Ферма крупного рогатого скота (268 голов) - 300 м;

Молочно-товарная ферма (350 голов) - 300 м;

Карьер гравия - 100 м;

Автозаправочная станция (4 ТРК) - 100 м;

Производственная территория - 50 м;

Ферма - 50 м;

Свиноферма - 50 м;

Кладбище - 50 м;

Станция технического обслуживания, автомойка - 50 м.

Объекты, находящиеся за границей сельского поселения, но накладывающие ограничения на проектируемую территорию:

Канализационные очистные сооружения ЗАО "Пролетарий"- 400 м;

### Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос ручья;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории сельского поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов.

### Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО;

рекультивация территории ликвидируемого телятника в с.Влазовичи;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

обеспечение контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

### Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

организация и благоустройство зон санитарной охраны;

разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

проектирование канализационных очистных сооружений на территории сельского поселения;

разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно- нагруженной территории, включающей промышленные зоны, участки недропользования и др.

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Влазовичского сельского поселения:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытие скотомогильников на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с жилых территорий будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО, расположенный  в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ЧС)  техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции (АЗС);

оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на АЗС и складе ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС и складе ГСМ, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;

обеспечение охранных зон от газопроводов высокого давления, газорегуляторных  пунктов, магистрального нефтепровода, строгое соблюдение режима использования их территории;

организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов.

На объектах повышенной опасности (в помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходим автоматический контроль концентраций опасных веществ и установка систем автоматической сигнализации о превышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными режимами и параметрами, при нарушении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установкой в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных населенных пунктов и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия».

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ.

В настоящее время на территории Влазовичского сельского поселения в д.Андреевка расположено пожарное депо фактической мощностью 1 автомобиль. Проектными решениями предполагается обслуживание сельского поселения за счет пожарной части № 18 (ПЧ-№18), расположенной в г.Сураж (транспортная доступность от г.Сураж в 20 мин) и пожарного депо в д.Андреевка.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 16.12.2008 N 532 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», в целях пожарной безопасности в лесах, осуществляются следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

организация противопожарной пропаганды;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров;

регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнении других мероприятий.

Основными мероприятиями, связанными с опасными гидрологическими явлениями являются:

прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза КЧС, учреждений, организаций, предприятий и населения;

искусственное повышение поверхности затапливаемых территорий;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

обследование гидротехнических сооружений и средств к их восстановлению;

подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб);

осуществление мер по укреплению и защите систем тепло, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций;

предварительное ослабление ледяного покрова для предотвращения образования заторов;

подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств);

подготовительные работы по организации медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных.

Инженерно-технические мероприятия по защите территории от затоплений, подтоплений и обвальных процессов должны предусматриваться в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, молнии, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку дорожных покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.03 №ОС-548-р.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

## Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.