Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 46/105

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУРАЖСКИЙ РАЙОН

Схема территориального планирования

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(вторая редакция)

| Генеральный директор НПИ «ЭНКО», к.г.н., Академик МАНЭБ |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора НПИ «ЭНКО» |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Сураж

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – арх. И.С. Майзель |
| Главный экономист проекта | – экономико-географ Е.Ю. Кононова |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Регламентация хозяйственной деятельности. Границы зон с особыми условиями использования территорий. Охрана природы и рациональное природопользование: | инж. А.В. Васильев при участии инж. Д.А. Намятовой. |
| Производственная инфраструктура: | экономико-географ Е.Ю. Кононова при участии экономико-географа О.А. Мигуновой, д.б.н. В.Л. Богданова, инж. М.В. Куликова. |
| Туристско-рекреационный комплекс: | экономико-географ Е.Ю. Кононова при участии экономико-географа А.В. Косарева. |
| Социальная инфраструктура и жилищный фонд: | экономико-географ Е.Ю. Кононова при участии экономико-географов О.В. Петиной, М.А. Пчелка. |
| Транспортная инфраструктура: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер по транспорту В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис и инженера В.Ю. Власова |
| Охрана объектов культурного наследия: | авторский коллектив ИНРЕКОН (г. Москва): канд. архит., советник РААСН В.Р. Крогиус, архитектор А.А. Тищенко, при участии архитектора, проф. МААМ Т.А. Вайнштейн |
| Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженер З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии. Графические материалы. | архитектор В.С. Семенов. |

Научный консультант - д.г.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ А.И. Чистобаев

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

2.1. Изменение границ сельских поселений	8

2.2. Регламентация хозяйственной деятельности. Границы зон с особыми условиями использования территорий	8

2.3. Производственная инфраструктура	11

2.4. Туристско-рекреационный комплекс	13

2.5. Социальная инфраструктура и жилищный фонд	14

2.6. Транспортная инфраструктура	17

2.7. Инженерная инфраструктура	18

2.8. Охрана объектов культурного наследия	22

2.9. Охрана природы и рациональное природопользование	23

2.10. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

ПРИЛОЖЕНИЕ. Технико-экономические показатели	29

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
|  | «Положения о территориальном планировании Суражского района» | 46/105 |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Схема границ муниципальных образований. |  |
| 2 | Схема планируемых границ муниципальных образований. |  |
| 3 | Схема территориального планирования. (Проектный план). | 46/102 |
| 4 | Границы территорий объектов культурного наследия. |  |
| 5 | Границы зон с особыми условиями использования территорий. | 46/71 |
| 6 | Границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | 46/106 |
| 3. Электронные материалы |
|  | Текст тома в формате Word, графические материалы (карты-схемы) в формате JPG | 46/107 |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Суражского района Брянской области разрабатывается Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу Администрации Суражского района в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Суражского района до 2030 г.

Схема территориального планирования Суражского района конкретизирует стратегические решения, принятые на стадии Схемы территориального планирования Брянской области и конкретизирует стратегические решения, принятые в областной схеме. Она содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни населения, а также рост инвестиционной привлекательности территории.

Состав схемы территориального планирования определен статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Схема территориального планирования содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Обоснования вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию содержатся в «Материалах по обоснованию проекта схемы территориального планирования Суражского района».

Схема территориального планирования Суражского района разработана на следующие проектные периоды:

- I очередь – 2009-2017 гг.,

- расчетный срок – 2009-2030 гг.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования Суражского района - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района до 2030 г.

Положения о территориальном планировании Суражского района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться генеральными планами поселений (ст.24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4). Схема территориального планирования района является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы района для обеспечения комфортных условий проживания и высоких жизненных стандартов населения.

Основными задачами Схемы территориального планирования Суражского района являются следующие.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

- Повышение уровня и качества жизни населения при условии сохранения природной среды, что связано с достижением прогресса по следующим направлениям:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;

- сохранение окружающей среды;

- сохранение культурного наследия;

- создание условий для развития туризма;

- развитие малого предпринимательства;

- удовлетворение потребностей населения в качественных услугах транспорта, учреждений образования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры. Обеспечение надёжного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей района. Развитие теплоснабжения на основе полной газификации района.

- Улучшение внутрирайонных транспортных сообщений, организация более тесной связи с сетью дорог соседних районов и области в целом.

Важным условием осуществления этих целей является реализация на территории района инвестиционных проектов по развитию перерабатывающей промышленности на базе местной продукции сельского хозяйства, по развитию туристско-рекреационной деятельности межрайонного значения.

В Схеме территориального планирования Суражского района решаются следующие задачи.

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по перечню, представленному в ст. 19, ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа которых в районе имеются следующие:

- границы поселений, входящих в состав муниципального района;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района.

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующей карте (схеме) границ зон планируемого размещения таких объектов.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

- Разработка мероприятий по развитию объектов электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

- Разработка мероприятий по развитию системы социально-гарантированных объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на демографическом прогнозе и градостроительной оценке численности населения района и его отдельных муниципальных образований и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

4. Формирование предложений по созданию новых особо охраняемых природных территорий местного значения и сохранению биологического разнообразия на территории района, охране природы и рациональному природопользованию.

5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

6. Разработка мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1. Изменение границ сельских поселений

В соответствии со ст. 11 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ предлагается поставить вопрос о разделении Овчинского сельского поселения на два отдельных муниципальных образования: с центрами в сс. Овчинец (Овчинское сельское поселение) и Душатин (Душатинское сельское поселение).

## 2.2. Регламентация хозяйственной деятельности. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Зоны урбанизации - земли населенных пунктов, включая  исторические города, а также зоны перспективного градостроительного развития.

- Исторические города и поселения, а также насленые пункты, рекомендуемые к включению в «Список исторических поселений». Использование территории регламентируется проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

Земли сельскохозяйственного назначения

Использование земель сельскохозяйственного назначения регламентируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Брянской области от 09.06.2006 г. № 40-З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области». Изъятие земель сельскохозяйственного назначения происходит в соответствии с законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и установленной законами Российской Федерации процедурой перевода земель из одной категории в другую.

Земли промышленности и иного специального назначения

Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального нзначения опредляется в соответствии со ст. 87 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земли промышленности вне черты населеных пунктов.

Представлены Суражским агропромышленным окруом. Использование территории регламентируется генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

Земли обороны и безопасности

Режим использования территории регламентируется ограничениями, накладываемыми деятельностью военных объектов на проведение застройки и использование прилегающих к ним территорий. В соответствии с п. 7, ст. 93 Земельного кодекса РФ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 07.03.2005 г. № 15-ФЗ), в целях обеспечения безопасности хранения вооружения и военной техники, другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также охраны окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на прилегающих к арсеналам, базам и складам Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов земельных участках могут устанавливаться запретные зоны.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ) и соответствующими паспортами каждого объекта.

Земли рекреационного назначения

Использование территории регламентируется в генеральных планах поселений, проектах планировки территории.

Земли историко-культурного назначения – территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, ансамбли, достопримечательные места, объекты археологического наследия). Использование объектов в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. Регламентация хозяйственной деятельности производится на основе проектов зон охраны объектов культурного наследия. Территория памятника устанавливается органами охраны объектов культурного наследия.

Земли лесного фонда – защитные и эксплуатационные леса.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации (04.12.2006 г. № 200–Ф3), другими федеральными законами и соответствующими законами Брянской области.

Зеленые зоны населенных пунктов в составе земель лесного фонда. Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации (№ 200-ФЗ, ст. 105), ГОСТ 17.5.3.01-78, ГОСТ 17.6.3.01-78.

Земли водного фонда

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур:

- железнодорожные линии,

- автомобильные дороги,

- магистральные газопроводы,

- магистральные нефтепроводы,

- линии электропередач,

- охранные зоны инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85*, пп. 3.16, 3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Водоохранные зоны

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия,

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами поселений.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению

Установление границ и регламентация видов деятельности на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, определяется Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18.06.1992 г. № 3061-1 с изменениями на 08.11.2007 г.) и Постановлением Правительства РФ «О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 25.12.1992 г. № 1008 (с изменениями от 21.03.1996 г.).

Пограничная зона

Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с Приказом ФСБ РФ № 458 от 10.09.2007 г. «Об утверждении правил пограничного режима».

## 2.3. Производственная инфраструктура

Промышленный комплекс

В Схеме территориального планирования Суражского района учитывается предусмотренное Схемой территориального планирования Брянской области создание крупной промышленной площадки регионального уровня – Суражского агропромышленного округа на территории Суражского городского (первая очередь) и Влазовичского сельского (резервные площади) поселений.

Выделение площадок производственного назначения в пределах селитебной зоны населенных пунктов осуществляется на уровне генеральных планов поселений. Органы местного самоуправления Суражского муниципального района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по развитию производственного потенциала поселений.

- Размещение на территории Суражского агропромышленного округа, комплексов теплиц, производств по переработке агропродукции, изготовлению строительных материалов.

- Развитие во всех поселениях района переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и пищевкусовой промышленности.

- Развитие производства стройматериалов на основе использования местных ресурсов.

- Производство органических удобрений.

- Развитие придорожного сервиса (сс. Влазовичи, Душатин, Дегтяревка).

- Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслуживанию и ремонту сельхозтехники, автомобилей и др.

- Развитие малого предпринимательства, в т.ч. в сфере легкой промышленности, обслуживания туристов, развития придорожной инфраструктуры.

- Развитие народных промыслов и ремесел, производство сувенирной продукции.

Предложения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами поселений.

Агропромышленный комплекс

Органы местного самоуправления Суражского муниципального района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Создание производственных объектов по производству молока с общей численностью маточного стада в 1600 голов (ООО «Агроресурс» – 800 голов; «Путь Ильича» – 400 голов; «Маяк» – 400 голов).

- Создание производственных объектов по разведению мясного скота с общей численностью стада 4800 голов (КСП «Ляличи» - 1100 голов, колхоз «Мировой Октябрь» - 1100 голов,  колхоз «Правда» - 1100 голов, в КСП «Нивное» - 1500 голов).

- Организация мясного овцеводства в СХП «Волна революции» и КСП «Дегтяревское». Численность поголовья овец – по 2000 голов в каждом.

- Строительство фермы для доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота на 1200 голов в СХП «Красная Звезда».

- В агрогородке «Западный» – строительство коровника на 200 голов; реконструкция коровника на 200 голов и телятника на 150 голов; строительство цеха очистки, пастеризации и упаковки молока.

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

- Строительство комплекса по хранению и переработке сельхозпродукции мощностью 80-100 тыс.т, тепличного комбината, а также птицефабрики во Влазовичском поселении на резервной территории Суражского агропромышленного округа.

- Осуществление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Суражского района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Суражского района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области, Уставом Суражского муниципального района и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района.

Перечень имущества Суражского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется и утверждается органами местного самоуправления Суражского района Брянской области (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Предоставление в аренду или продажа земельных участков находящихся в собственности Суражского района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется исключительно на торгах (конкурсах и аукционах) с учетом приоритетных для района направлений хозяйственной деятельности. Исключение могут составлять лишь договоры, заключенные на основании актов Президента Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации, вступившего в законную силу решения суда или федерального закона, устанавливающего иной порядок распоряжения этим имуществом.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органами местного самоуправления Суражского района.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

## 2.4. Туристско-рекреационный комплекс

Органы местного самоуправления Суражского муниципального района содействуют формированию условий для развития объектов регионального значения и осуществлению органами местного самоуправления поселений мероприятий по организации обустройства мест массового отдыха населения.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Реконструкция Ляличского дома культуры под социально-культурно-досуговый центр.

- Строительство базы отдыха на территории, прилегающей к р. Ипуть вместимостью 150 человек.

- Создание мемориальной парковой зоны в с. Нивное, включающей в себя: Церковь Рождества Богородицы, часовню, памятник генерал-лейтенантам К.И. Константинову и А.Ф. Лишину, воинское кладбище 300 советских воинов и парк.

- Создание памятника природы местного значения на территории упраздненного памятника природы регионального значения «Першиков хутор» в п. Першиков с сохранением рекреационных функций соответствующей территории.

- Возобновление круглогодичного режима работы детского санатория «Ипуть».

- Расширение экспозиционных площадей Суражского краеведческого музея.

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

- Формирование локального центра туризма на территории г. Сураж и с. Ляличи.

- Развитие инфраструктуры размещения туристов и рекреантов, создание баз отдыха.

- Создание новых межрайонных и внутрирайонных туристских маршрутов с включением в них основных достопримечательностей района.

- межрайонного маршрута «Исторический города Сураж и Мглин и усадьбы Брянской области» в направлении Брянск – Сураж – Ляличи – Мглин;

- комплекса внутрирайонных автобусных маршрутов, позволяющих показывать памятники архитектуры и градостроительства Суражского района, а также целевых маршрутов на братскую могилу партизан «Урочище Чагадай» и на могилу подпольщиков в лесу возле д. Новая Кисловка на территории Кулажского сельского поселения.

- Восстановления усадебного комплекса графа Завадовского.

- Восстановление и строительство объектов религиозного культа, в т.ч. являющихся памятниками архитектуры церквей в сс. Нивное и Высокоселище.

## 2.5. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

Пунктами концентрации учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются г. Сураж и отдельные сельские населенные пункты: д. Струженка, с. Нивное, д. Дегтяревка, с. Лопазна, д. Косичи. В Дегтяревском сельском поселении необходимо обеспечить достаточно широкий набор услуг на основе филиалов соответствующих учреждений или передвижных форм обслуживания.

Органы местного самоуправления Суражского муниципального района

  - осуществляют мероприятия по организации предоставления образования и по организации медицинской помощи населению района;

  - создают условия для обеспечения поселений района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  - организуют библиотечное обслуживание поселений;

  - содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, для жилищного строительства.

Образование

Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных учреждений на 2017 г. определяется в 1,3 тыс. мест, на 2030 г. – 1,6 тыс. мест; в общеобразовательных учреждениях на 2017 г. – 2,9 тыс. мест, на 2030 г. – 3,5 тыс. мест. На расчетный срок в соответствии с областными целевыми программами район может выполнять функции межрайонного центра начального и среднего профессионального образования, что позволит сохранять и развивать существующие в районе учреждения профессионального образования.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Строительство нового детского сада в г. Сураж (около 170 мест).

- Создание дошкольных групп при существующих школах в с. Кулаги, п. Лесное, с. Вьюково, дд. Дегтяревка и Глуховка, сс. Влазовичи и Октябрьское, сс. Лопазна и Ляличи.

- Возобновление работы детских садов в сс. Вьюково, Душатин, Гудовка, Новый Дроков, Дубровка, Струженка, д. Каменск.

- Строительство новой школы в г. Сураж (350 мест) взамен находящейся в плохом техническом состоянии, капитальный ремонт еще одной школы в г. Сураж, а также ряда сельских школ: Влазовичской, Кулажской, Ляличской, Лопазненской, Нивнянской, Новодроковской, Душатинской СОШ, Октябрьской, Слищенской, Струженской, Высокоселищанской, Овчинской ОШ.

- Строительство нового здания музыкальной школы в г. Сураж.

Мероприятия на 2018-2030 гг.

- Рост вместимости дошкольных учреждений г. Сураж до 800-850 мест за счет нового строительства.

- Возобновление работы детского сада в с. Октябрьское.

- Капитальный ремонт или замена зданий школ, находящихся в плохом техническом состоянии.

- Строительство новых зданий для детско-юношеской спортивной школы и Центра детского творчества.

Здравоохранение

На 2030 г. общая мощность больничных учреждений района должна достигать 311 коек, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений должна оставаться на уровне 450 посещений в смену, численность врачебного персонала 95 чел., среднего медицинского – 264 чел. На первую очередь (2009-2017 гг.) необходимо завершение строительства нового лечебного корпуса ЦРБ, расширение и укрепление сети ФАП в сельских поселениях района.

Социальная защита населения

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

- Развитие существующих и размещение новых учреждений в соответствии с федеральными нормативами и соответствующими целевыми программами Брянской области.

Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

- Рост вместимости предприятий общественного питания за счет развития бизнеса, связанного с рекреационно-туристической деятельностью (г. Сураж и сс. Ляличи, Далисичи) малого (семейного) бизнеса и потребительской кооперации.

- Строительство придорожного кафе на земельном участке, примыкающем к автодороге Унеча – Сураж, в районе д. Красный Завод.

- Развитие объектов торговли в Лопазненском, Дубровском, Овчинском и Кулажском поселениях, выездной торговли в периферийные населенные пункты района.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Строительство нового здания для центральной районной библиотеки в г. Сураж.

- Увеличение фондов центральной районной библиотеки в 1,5 раза.

- Капитальный ремонт зданий районного дома культуры, клуба ЗАО «Пролетарий» и кинотеатра «Заря» в г. Сураж, а также ряда сохраняемых сельских домов культуры.

- Строительство новых зданий для Лопазненского и Овчинского СДК взамен находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Строительство в Сураже физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 24,8 тыс. м2 со спортивным залом и бассейном.

- Строительство общедоступных плоскостных сооружений во Влазовичском, Дегтяревском, Овчинском и других сельских поселениях района.

- Увеличение общей площади спортивных залов района в 1,5 раза, площади плоскостных сооружений – до 40-45 тыс. м2.

- Материально-техническое переоснащение школьных спортзалов.

Мероприятия на 2018-2030 гг.

- Строительство нового здания для детской библиотеки в г. Сураж.

- Строительство нового здания для Каменского СДК взамен находящегося в неудовлетворительном состоянии.

- Увеличение фондов центральной районной библиотеки до 100 тыс. экз., расширение ее книгохранилища.

- Достижение суммарной площади спортивных залов 8,1 тыс. м2, площади плоскостных сооружений – 45,0 тыс. м2.

Жилищный фонд

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2017 г. на уровне 28-30 м2 на одного жителя. Средний ежегодный ввод 6-10 тыс. м2 нового жилищного фонда. На начало 2017 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить до 670-706 тыс. м2.

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 36-40 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району должна составить 830-920 тыс. м2. На конец расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен приближаться к показателю 1 м2 на одного жителя.

## 2.6. Транспортная инфраструктура

В Схеме территориального планирования Суражского района учитываются нижеследующие мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Брянской области.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Реконструкция автодороги Сураж – Душатин – граница Республики Беларусь.

- Строительство автодороги Черноручье (Мглинский район) – Дегтяревка.

- Строительство моста через р. Ипуть на автодороге Черноручье – Дегтяревка.

- Доведение параметров автодорог Сураж – Гордеевка и Сураж – Мглин до 3-й технической категории. Строительство транспортных развязок на пересечении этих автодорог с автодорогами регионального уровня.

Мероприятия на 2018-2030 гг.

- Строительство северного обхода г. Сураж.

- Строительство мостового перехода через р. Ипуть на обходной дороге г. Сураж.

- Доведение параметров автодорог Сураж – Гордеевка и Сураж – Мглин до 3-й технической категории, строительство транспортных развязок на пересечении этих автодорог с автодорогами регионального уровня.

- Реконструкция автодороги Унеча – Сураж.

- Реконструкция автодороги Сураж – Вьюково.

Применительно к объектам местного значения предусматриваются нижеследующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

- Модернизация существующего автовокзала.

- Строительство автодороги Кромово – Струженка.

- Строительство автодороги Косичи – Душатин – Иржач – Далисичи – Слище – Нивное.

- Строительство автодороги Дубровка – Новый Дроков.

- Строительство автодороги Грабовка – Кокот.

- Строительство автодороги Ляличи – Глуховка.

Мероприятия на 2018-2030 гг.

- Строительство автодороги Васильевка – Косичи – Казаричи (Гордеевский район).

- Строительство автодороги Закот – Песчанка (Клинцовский район).

- Строительство автодороги Лопазна – Великая Дуброва – Буда-Вовницкая (выход на автодорогу Унеча – Мглин, Унечский район).

- Строительство автодороги Стар. Дроков – Луговец (Мглинский район).

- Строительство мостового перехода через р. Ипуть на автодороге Стар. Дроков – Луговец.

## 2.7. Инженерная инфраструктура

Органы местного самоуправления Суражского муниципального района осуществляют мероприятия по организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, по созданию условий для обеспечения жителей поселений услугами связи; а также содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Электроснабжение

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 г.)

- Модернизация подстанций 110 кВ «Сураж» и 35 кВ «Слава», «Крутояр», «Новодроково».

- Реконструкция ВЛ 35 кВ Сураж – Новодроково, Сураж – Слава, Слава – Смолевичи.

- Реконструкция существующих и строительство новых сетей 10 кВ и подстанций 10\0,4 кВ.

Мероприятия на 2018-2030 г.

- Реконструкции существующих сетей и подстанций 110, 35 и 10 кВ.

Газоснабжение

Основные мероприятия осуществляются в рамках реализации  решений «Схемы газоснабжения Брянской области», разработанной ОАО «Газпром» Промгаз, в состав которой входит и Схема газификации Суражского района. В районе реализуется также областная целевая программа Газификации Брянской  области на 2004-2010 годы».

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 г.)

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС Сураж (для 20 населённых пунктов), от ГРС Красновичи Унечского района (4 н.п.), от ГРС Мглинск (9 н.п.), от ГРС Клинцы (2 н.п.).

- Строительство межпоселковых газопроводов: д. Большая Ловча – п. Ольговка, д. Каменск – п. Евсеевский – д. Глуховка, с. Дегтяревка – д. Жастково – д. Придач, д. Вьюково – д. Садовая.

- Строительство уличных газопроводов.

- Реконструкция муниципальных и ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

- Строительство модульных котельных на газе по предоставлению теплоэнергии потребителям.

Мероприятия на 2018-2030 г.

- Строительство и разработка проектов межпоселковых газопроводов, для возможности подачи газа в негазифицированные населенные пункты, доведение уровня газификации по сельским населенным пунктам до 80 %.

- Сокращение применения сжиженного газа по мере перехода на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на 2009-2030 гг.

- Перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы с энергоносителей - твёрдое топливо и электроэнергия на природный газ.

- Техническое перевооружение существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 г.)

- Разработка районной целевой программы «Обеспечение населения Суражского района питьевой водой»

- Проведение анализа состояния систем водоснабжения района и разработка Программы их модернизации и реконструкции с учетом следующих мероприятий:

- реконструкция водозабора, строительство насосной станции II подъема с резервуарами чистой воды в г. Сураж;

- реконструкция и строительство 79 централизованных локальных систем водоснабжения в сельской местности;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов сельских поселений;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей (10 км);

- снижение объемов водопотребления за счет применения более совершенной арматуры, установки квартирных счетчиков, ликвидации утечек воды.

- Максимальное использование утвержденных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

- Обеспечение производственного контроля за качеством воды подаваемой потребителю.

- Обеспечение промышленных предприятий водой на технические нужды из поверхностных источников, с использованием оборотного водоснабжения.

Мероприятия на 2018-2030 г.

- Для сельских населенных пунктов района предусматривается восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцевание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения и более эффективного использования мощностей водозаборных сооружений. В небольших населенных пунктах планируется обеспечить сельское население водой питьевого качества из мелкотрубчатых колодцев (неглубоких скважин) вместо используемых в настоящее время шахтных колодцев.

- Более полное использование разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и развитие существующих.

- Развитие систем водоснабжения во всех населенных пунктах, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличных водопроводных сетей (реконструкция существующих и строительство новых), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Реконструкция систем централизованного водоснабжения по Суражскому району, замена ветхих участков водопроводных сетей.

- Детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

- Снижение объемов водопотребления на 20-30 % за счет применения более совершенной арматуры, установки квартирных счетчиков, ликвидации утечек воды.

- Особое внимание необходимо уделить водоснабжению территорий района, подвергшихся загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Водоотведение

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 г.)

- Проведение анализа состояния систем водоотведения района и разработка Программы их модернизации и реконструкции с учетом следующих мероприятий:

- реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Сураже;

- строительство сооружений биологической очистки и канализационных сетей в сельских назелененных пунктах;

- реконструкция и строительство канализационных сетей.

- Развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий с максимальным внедрением оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

- Строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации животноводческих комплексов.

Мероприятия на 2018-2030 г.

- Строительство новых городских КОС мощностью, обеспечивающей проектные потребности.

- Строительство сооружений биологической очистки и канализационных сетей в сельских населенных пунктах.

- Развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий.

- Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо строительство систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

- Вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, на сливные станции. Разработка технико-экономического обоснования по водоотведению домовладений частного сектора для улучшения экологической обстановки.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей. Осуществление ремонта канализационных коллекторов в застроенных частях города бестраншейным методом.

Средства связи

Мероприятия на период 2009-2030 г.

- Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Брянской области.

- Увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

## 2.8. Охрана объектов культурного наследия

Органы местного самоуправления Суражского муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений.

Мероприятия на период 2009-2030 г.

По углублению и расширению исследований

- Проведение исследований и дальнейшее выявление объектов культурного наследия всех видов, дообследование территории района на предмет выявления памятников археологии.

- Составление по всем сельским поселениям района списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры.

- Исследование старых поселений района на предмет придания им статуса исторических поселений.

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия района, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.

- Разработка для всех исторических поселений района историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия.

По сохранению и развитию частей района и местностей с особым характером и условиями использования наследия

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест.

- Разработка и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристического использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие.

По использованию культурного наследия:

- Разработка концепции социально-экономического развития исторических поселений района, с учетом максимального сохранения и использования богатств их культурного наследия.

## 2.9. Охрана природы и рациональное природопользование

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 г.)

По охране атмосферного воздуха

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и скотомогильников в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

По охране водных ресурсов

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Организация лабораторного контроля воды водоемов в местах рекреационного водопользования перед началом и во время купального сезона.

По охране почв и санитарной очистке территории

- Разработка предприятиями, являющимися основными загрязнителями окружающей природной среды, планов мероприятий по сокращению образования отходов, организации их переработки или сбыта в качестве вторичного сырья, осуществлению природоохранных мер по снижению уровня воздействия объектов накопления и хранения отходов на окружающую природную среду.

- Создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв.

- Озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращения их дальнейшего развития.

- Рекультивация свалок, не отвечающих нормативным требованиям.

- Завершение строительства полигона ТБО. Приобретение и установка на новом полигоне мусоросортировочной станции.

- Разработка генеральной схемы очистки территории района и организация регулярного вывоза мусора.

По защите населения от радиоактивного излучения

Использование сельхозугодий подвергшихся радиационному загрязнению должно осуществляться в соответствии с рекомендациями предложенными ФГУ «Брянскагрохимрадиология».

- Необходимо проведение регулярного мониторинга радиоактивного загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха и водных объектов.

- При производстве сельскохозяйственной продукции должен осуществляться радиометрический контроль.

- Необходимо осуществлять радиоэкологический мониторинг агроландшафтов; уровень мониторинга должен определяться в зависимости от масштабов радиационного загрязнения.

- Рекогностировочное обследование почв загрязненной местности с последующим детальным уточнением радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях путем проведения крупномасштабного радиологического обследования почв.

- Использование агроландшафтов должно осуществляться с учетом особенностей развития миграционных процессов радионуклидов в почвах и применения реабилитационных агрохимических мероприятий.

- Для блокирования поступления радионуклидов в растения, из земледельческих мероприятий первоочередной является одноразовая глубокая – на 23-37 см – вспашка, желательно двухъярусным плугом ПНС – 4-40. При радиоцезиевом загрязнении одновременно вносятся калийные удобрения.

- Учет и контроль источников радиоактивного загрязнения, контроль  правильной эксплуатации источников радиоактивного излучения.

Мероприятия на 2018-2030 г.

- Разработка томов ПДВ для всех предприятий района.

- Разработка проекта и строительство дождевой канализации в г. Сураж.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов (рекультивация действующих временных свалок и строительство дополнительного полигона ТБО в северной части района).

- Организация системы селективного сбора отходов от населения в г. Сураж.

- Осуществление радиационно-гигиенического мониторинга по содержанию радионуклидов в продуктах питания, питьевой воде и сельхозпродукции.

- Проведение агрохимических работ на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению для получения нормативно чистой продукции.

## 2.10. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях снижения риска возможных чрезвычайных ситуаций на территории района и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов в администрации района разработаны следующие документы:

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Суражского района;

- Паспорт безопасности территории Суражского района;

- Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- План первоочередного жизнеобеспечения;

- План повышения защищенности критически важных объектов Суражского района.

На взрывопожароопасных объектах необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На объектах экономики, использующих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- постоянный контроль за содержанием АХОВ в помещениях с помощью автоматических газоанализаторов;

- содержание в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, трубопроводов и складов АХОВ;

- строгое выполнение графика планово-предупредительного ремонта химического оборудования и транспортных средств на объекте;

- хранение запасов АХОВ в объемах, не превышающих производственной потребности;

- хранение АХОВ в емкостях специальной конструкции, со сливными ямами, заполненными нейтрализующими веществами;

- наличие пустых резервных емкостей для перекачки в них АХОВ в случае аварии;

- оборудование системы водной нейтрализации хлора, путем постановки водной завесы;

- надежная охрана хранилищ с АХОВ;

- обеспечение рабочей смены противогазами (для хлора с коробками “В” и “КД” или изолирующими противогазами ИП-4, ИП-46, ИП-46М);

- создание локальных систем оповещения на химически опасных объектах;

- осуществление жесткого контроля за соблюдением технологических норм при работе со АХОВ;

- создание, обеспечение необходимой техникой и имуществом, поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований;

- четкое планирование эвакуации населения из зоны возможного заражения;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах;

- переход на бесхлорное производство.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо (в соответствии со ст. 100 Лесного кодекса):

- организовывать ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Для предотвращения (уменьшения) опасности вторичного радиоактивного загрязнения в результате лесных и лесоторфяных пожаров необходимы следующие мероприятия:

- проведение радиационного контроля лесных ресурсов;

- сертификация лесопродукции из пораженных участков лесного фонда.

В целях защиты территорий от затоплений и подтоплений необходимо организовывать:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

Учитывая высокий уровень эродированности почв Суражского района и высокую степень вероятности возникновения суффозионно-карстовых процессов, следует предусматривать ряд превентивных мероприятий.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Основные противокарстовые мероприятия должны включать:

- устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное формирование карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Необходимо планировать размещение потенциально опасных техногенных объектов с учетом природных факторов, поскольку существование многофакторных опасностей природного характера увеличивает вероятность возникновения и тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Схемы территориального планирования.

Перечень используемых нормативных документов

1. ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

2. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

3. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

4. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5. ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

6. ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

7. ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

8. Сведения об основных природных и техногенных факторах и источниках возникновения чрезвычайных ситуаций, предоставленные зав. сектором по делам ГО и ЧС администрации Суражского района.

# ПРИЛОЖЕНИЕ. Технико-экономические показатели

|  | Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Всего в том числе: | тыс. га | 112,84 | 112,84 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  | 95,04 | 94,8 |
|  | - земли населенных пунктов |  | 6,31 | 6,3 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | 0,60 | 0,84 |
|  | - земли лесного фонда |  | 10,01 | 10,01 |
|  | - земли водного фонда - земли запаса |  | 0,43 0,44 | 0,43 0,44 |
|  | Из всех земель земли природоохранного назначения | тыс. га | 9,72 | 9,8 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Всего | тыс. чел | 25,6 | 23,1 |
|  | - численность городского населения - численность сельского населения |  | 11,8 13,8 | 11,3 11,8 |
| 2.2. | Возрастная структура населения - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (м. 16-59 лет, ж. 16-54) - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% от всего населе-ния | 17,1 56,9 26,0 | 21,3 48,2 30,5 |
| 2.43. | Число городских населенных пунктов – всего: в т.ч. городов | единиц | 1 1 | 1 1 |
| 2.5. | Плотность населения | чел./ км2 | 23 | 20 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 613,8 | 830-920 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,8 | 36-40 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 920 | 1577 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 6170 | 3451 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 876 | 876 |
| 4.5. | Больницы | коек | 285 | 311 |
| 4.6. | Поликлиники и ФАП | посеще-ний в смену | 451 | 419 |

| 4.7. | Клубы или учреждения клубного типа | зритель-ских мест | 6751 | 3875 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Общедоступные библиотеки, фонд | тыс. экз. | 230,6 | 235,2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 25,5 | 25,5 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего: в том числе: - федерального значения - регионального значения - межселенного значения | км | 238,6 0 156,1 82,5 | 320 0 175,1 144,9 |
| 5.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/ % | 207,3/87 | 288,7/90 |
| 5.4. | Плотность транспортной сети - железнодорожной - автодорожной | км/100 км2 | 22,7 213,0 | 22,7 285,7 |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 70 | > 120 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 4,7 | 6,5 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений - всего в т.ч. водозаборов подземных вод |  | 4,7 4,7 | 6,5 6,5 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 129 | 180 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. | 10,0 | 15,0 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | 10,0 | 15,0 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в: - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч/год | 35,2 | 36,1 |
|  | - тепле на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | 80 | 250 |
| 6.4. | Газоснабжение: |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа – всего | млн. м3/год | 16 | 47 |
| 6.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 47 | 80 |
| 6.4.3. | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием – всего | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров на 100 семей | 41 | 95 |

| 6.6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1. | Количество твердых бытовых отходов | тыс. т/год | 28,5 | 27,4 |
| 6.6.2. | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 2 |
| 6.6.3. | Общая площадь свалок, в том числе стихийных | га | 7,5 | 0 |

# Footnotes

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта

В соответствии с федеральным законом от 25.10. 2001 г. № 136-ФЗ органами местного самоуправления муниципального района и городского округа также осуществляется распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.